# AT9-11H井轨迹控制技术论文_高存满

摘要：AT9井区丛式井项目是中石化西北分公司首次在塔河油田尝试丛式井组开发技术而布置的两个丛式井平台，其中一号平台共布置5口水平井，二号平台共布置2口水平井，1口定向井，1口直井。两个平台相距80m，同台井口彼此间距8m，平均造斜点在4000m以上，是国内陆上平均造斜点最深的丛式井组。由于超长直井段，外加方位漂移的不确定性，使得直井段的防碰成为整个项目施工的关键。AT9-11H井是一号平台的第一口水平井，本文通过其施工过程的详述，探讨了丛式井组钻井技术在该井组应用的难点和重点，对本平台以后井的施工具有指导意义。

关键字：丛式井；钻井技术；轨迹控制

1.概况

AT9-11H井是中石化西北分公司为了评价落实塔河油田AT9井区三叠系阿四段砂体展布特性及中油组含油气性，部署基础开发井网而在一号平台布置的第一口水平井。该井设计为先打一口井斜67°的斜导眼，探明目的层后回填至井斜50°位置进行侧钻施工，最终完成一口双台阶水平井。

在该井施工过程中，我们克服了重重困难，各相关单位密切配合，制定了合理的钻具结构和钻井参数使得本井以最快的速度顺利完钻。

2.设计基本数据

由于本井为丛式井[1]项目的第一口井，按照西北分公司的布置，先打一口斜导眼，探明目的层，然后再回填至井深4230m，进行侧钻施工，最终完成一口双台阶水平井。其设计如下：

表1 斜导眼设计基本数据表

表2 水平井设计基本数据表

3.井眼轨迹控制技术

3.1直井段

由于是丛式井组，任何一口井的位移超标都会对后续井的施工造成影响，因此直井段防斜和防止位移过大是本井的重点和难点。

3.2增斜段

由于本井的设计造斜率较高25.33°/100m，因此选择下入牙轮钻头和1.50°螺杆钻具， 增斜施工井段为4006.00～4324.64m，段长为318.64m。中石化西北分公司要求施工的实钻轨迹与设计轨迹垂深控制在±0.8m以内，在施工中，根据本井设计的造斜率选择使用了1.50°的螺杆钻具，并严格执行设计及制定了一系列技术措施，灵活的控制了造斜率，使得井眼轨迹平滑。为及时准确地掌握所用螺杆的造斜率和了解井底的数据，在钻进过程中详细记录了钻井参数、泥浆参数、工具面数值和井斜方位的动态值，以加强对井身轨迹的精确控制[2]。

3.3稳斜段

本井的稳斜井段为4324.64～4475m,段长150.36m。考虑到下1.25°带扶正器的螺杆，在复合钻过程中自然增斜较快，需要大量的定向滑动钻进来调整井身轨迹，使其符合甲方的要求。而在定向过程中容易发生粘卡事故，增加井下的不安全状态。为了减少定向滑动工作量，减少井下事故发生的概率，我们尝试使用1.50°无扶螺杆。在稳斜井段施工中，使用了无扶1.5°的螺杆钻具，通过调整钻进参数控制井身轨迹，达到了较好的稳斜效果，大大减少了滑动钻进工作量，减少了井下复杂事故发生的概率，同事为井队节约了建井周期。

斜导眼完钻，完钻井深4475m。中靶数据如下：

表3 斜导眼靶点数据表

斜导眼实钻轨迹与设计轨迹对比：

图1 斜导眼垂直投影图

图2 斜导眼水平投影图

3.4侧钻段

侧钻井段的施工是本井的一个难点，考虑到后期的设计造斜率很高，侧钻的时候必须一根侧出去，否则将会对井身轨迹产生较大的影响，为了保证侧钻的成功率，选择使用了1.75°的螺杆钻具进行侧钻。

侧钻技术措施：

1）井深4234m开始控时钻进，前四米钻时控制在3小时打1米，在方钻杆上划好刻度，每隔两分钟放一小格，大约1厘米。

2）根据观察捞出砂样中水泥和地层岩屑的比例，从第五米开始适当提高钻速，控制在大概2小时1米。

3）钻进过程中，根据井下情况适当活动钻具，活动钻具之前必须通知定向工程师，并在方钻杆上做好记号。上提下放保持平稳，下放至离井底大约5-10cm位置重新开始控时钻进。严禁下放钻具时直接到底或者超过原井深。在保证井下安全的前提下，尽量少活动钻具。

4）第一个单根打完直接提起接单根，严禁划眼。接完单根慢速下放，放至离井底1m位置，按照定向工程师指令继续钻进。

3.5水平段

水平段的施工是本井的一个重点，井段为4381.82～4650m，段长为268.18m，吸取前面斜导眼稳斜段成功应用无扶螺杆的经验，继续选择使用1.5°无扶螺杆钻具。水平段开始时采用加密测量提前判断井斜变化，并适时的进行定向调整，确保轨迹在油层最佳位置穿行。水平段90%以上的井段都采用了复合钻进方式钻进，使得井斜和方位都没有太大的变化，做到了轨迹平滑，这就大大降低了摩阻和扭矩,保证了井下的安全,另外每钻进完一单根划眼两遍再接单根，使井眼尽量畅通，同时还及时进行短起下钻作业,这样可以清除岩屑床，使井眼畅通,保证了井下的安全。

水平井钻达B点，顺利完钻，完钻井深4650m。中靶数据如下：

表4 水平井靶点数据表

图3 水平井垂直投影图

图4水平井水平投影图

4．结论与建议

1）在钻井液方面，其润滑性能尤为重要，在保证钻井液性能的同时，还应注意泥浆的固相含量，因此，固控设备一定要使用并维护好。同时要根据井下的实际情况，及时进行短起下钻作业，消除岩屑床，保证起下钻作业的顺利和通畅。

2）在水平段的施工中存在岩屑携带困难、易形成岩屑床、岩屑细小的问题，除了工程技术配合，固控设备运用外，在各项设备允许的情况下，要尽可能的增大循环排量，以利于携岩和保障井下安全。

3）在水平段的施工中，选择合适的钻头配合无扶正器螺杆钻具使用能起到较好的稳斜效果，减少滑动钻进，大大提高钻进速度。

参考文献

[1]席红喜,刘强,刘星光.丛式井钻井技术在陕北油田的应用[J].科技情报开发与经济，2005

[2]陈廷根.管志川.钻井工程理论与技术[M].山东东营：石油大学出版社，2000

论文作者:高存满

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/614873b44bd21e2f24c1cd51.html