# 浅谈建筑工程施工中混凝土裂缝的防治技术论文_曹洋,杨斌

盱眙茂昌房地产开发有限公司 江苏淮安 211700

摘要：近年来，随着建筑项目规模的逐步扩大，人们对建筑工程项目的质量越来越重视，也意识到混凝土施工占地重要位置。混凝土裂缝是施工中常见的质量问题。针对这些问题，并提出一些建议和措施供参考。

关键词：建筑工程；裂缝；防治

随着工程建设的快速发展，混凝土作为重要建筑材料，广泛应用于土木工程。在具体施工中，裂纹问题具有普遍性。 由于材料，环境，施工技术等原因，混凝土施工过程不仅相互影响，而且具有密切的联系。 任何施工工序处理不当，就会对混凝土工程的质量产生负面影响。对于建筑工程的混凝土质量要求，不仅要求成型后的混凝土具备较强的整体性、密实性和强度，并且还要求具有美观的外形。由此可见，在建筑工程的施工中，混凝土裂缝的防治是至关重要的。

1 混凝土裂缝产生的原因

1.1 混凝土自身的因素

首先，混凝土的收缩。混凝土主要由水泥、沙、骨料、拌、水以及其他的外加剂组成。其自身具有收缩性，在化学、温度、气候等的影响下极易发生收缩，从而产生裂缝。水灰比例越大使水泥浆越稀，收缩率越大增大了其开裂的可能性。并减少水泥和水的用量，可以有效提高混凝土的抗裂性，改善收缩能力，以正确的方式满足混凝土的设计要求。

1.2 结构设计及受力荷载因素

由于结构设计和负载因素，在负载范围设计中存在几种裂纹，比设计的负载范围或设计不考虑部件截面尺寸不足，加固量不足，加固位置不正确; 结构的沉降差异;次应力; 温度应力和混凝土收缩应力不足等。荷载作用引起的裂缝，在设计阶段可以通过受力计算及裂缝验算来进行裂缝控制。 变形引起的裂纹通常由变形缝和后浇带等结构设计来控制。

2 混凝土裂缝预防措施

2.1 设计方面

建筑工程中的设计环节非常重要，而施工方案是根据设计图纸进行，并且设计环节还会影响建筑的地质勘查。因此，当设计环节一不小心出现问题时，紧接着以后的环节也会出现问题，这就是一步错，步步错，这些问题造成最直接的结果就是混凝土出现裂缝。设计环节出现问题主要是没有把一些易造成混凝土裂缝的因素，考虑到设计环节中应当注意的问题，例如，设计环节应当把温度对混凝土可能会造成的影响作为考虑因素。在结构设计中，设计师要构造钢板的配置给予充分重视，对于墙板等薄壁部件，要注意构造钢筋的直径和数量的选择。

2.2 材料选择和混凝土配合比方面

混凝土是由多重材料混合而成的，例如，水泥、钢筋、沙粒、精细骨料等等，因此混凝土质量的好坏取决于材料的质量和合成时材料所占的比例。对混凝土进行搅拌的时候，一定要保证准确的原材料的计量，根据规定的搅拌时间进行工作，同时注意控制好混凝土的塌落度，防止混凝土的拌合物出机器的时候温度太高。在浇筑的时候，注意分层浇筑，采取适当的振捣力度，做到均匀适当的振捣，严禁私自的预留施工缝。设计人员应深入施工现场，根据现场沙石，石材质量及时调整施工配合比，选择合理的混凝土坍落度，协助现场做好构件的养护工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 混凝土施工方面

在施工方面对于施工中水泥材料的选择，大多数的情况下，地热和中热的水泥在施工中应用的很是广泛，在确保水泥活性的前提下，需要使用细度小的水泥，并且减少水泥的使用量。使得水泥产生水化热的时候的放热的速度和放量的速度能够下降，杜绝使用不合格的水泥进入施工的现场。其次是骨料的选择，需要按照施工设计的规定，多选择粒径大的石子，同时使用级配优良的材料。降低水的使用和水泥的用量，同时有效的避免泌水现象和混凝土收缩的产生。

石子的选择是按照实际的要求选用的，但是最好还是尽量用粒径大的，还要注意优良的级配标准。细骨科可以选用那些粒径稍微大的中粗砂，还要注意限制砂子的含泥量，这样就可以防止混凝土的干缩现象，也就控制了混凝土裂缝的发生。

3 混凝土裂缝处理方法

3.1 表面处理法

此办法是利用树脂保护膜来对混凝土裂缝进行修补的。利用器械工作时的压力，将对混凝土有黏合作用的胶体灌入到混凝土的裂缝处，胶体在冷却的过程中，不仅会填充裂缝，而且可稳固裂缝，常用的灌注胶体主要有树脂类、氨脂类以及酸脂类。表面处理法需要根据混凝土漏水的面积的大小来采取贴补法或是涂抹法，对于较大面积的渗漏采取贴补法较为适宜，此方法需要在用腻子将表面填平后用砂布磨平后再进行涂刷，涂刷需要以三遍为准，前二次以相互垂直的方向进行涂抹，每次涂抹前都需要在前一次表面干燥后进行。表面涂层规则适用于非常小的裂缝，浆液不能进入裂缝，不伸缩，不漏水和不活动的裂缝等。

3.2 填充法

这种方法一般适用于在裂缝中修补0.3mm的宽度，直接使用修补材料填充，不仅操作比较简单，而且成本低廉。通过裂缝修补的填充方法，不仅可以有效改善混凝土面板的防水性，同时可以有效防止混凝土的老化，同时对钢筋也具有一定的保护作用，避免其腐蚀。

3.3置换法

此方法主要是将已经裂缝而且情况比较严重的混凝土结构预先处理，之后利用新的混凝土代替被处理的部分，在保障新旧混凝土结构稳定的基础上，对裂缝的混凝土替代，一方面保障混凝土结构的相互融合，另一方面保障混凝土结构的整体效果，在进行混凝土置换时，聚合物、砂浆是首选材料，置换法经常被用在损坏性比较大的混凝土结构中，而且其对混凝土裂缝的处理效果非常明显。

3.4 对于较大较深的，能够影响整体结构的裂缝，首先要仔细的观察其深度和宽度，通过化学灌浆或水泥压力灌浆的方式来处理;而结构刚度较小，就要对具体的情况分析后才可采取措施，利用预应力加固或采用钢筋混凝土围套或结构胶贴剂等方式才处理。

结束语

防治混凝土裂缝是一个比较复杂和科学的问题，这就需要许多相关部门互相配合，协同工作，通力完成防治混凝土裂缝的工作。而且，要严格按照施工工艺的要求施工，还要重视接缝内是否有残渣、杂质，以保证衔接部位施工质量。随着科技的不断发展和建筑材料的不断改进，再加上施工工艺和施工水平的不断提高，建筑工程的混凝土裂缝必然能够得到有效的防治及解决。从而保证混凝土工程的质量。

参考文献

[1]金学俊.混凝土裂缝的成因及预防[J].黑龙江科技信息，2011（4）.

[2]徐宜.浅谈建筑工程中混凝土裂缝的控制[J].中华民居，2011（1）.

论文作者:曹洋,杨斌

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2017/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/618d6538ae9fdf66c9c78042.html