# 浅谈农业机械故障诊断与修复论文_万勇建

摘要：随着农业机械化水平的提高，大型的、结构复杂的农机类型逐渐进入人们的生产生活中来，农业机械的使用者也逐渐增多.尤其在农忙季节，在各项农业生产中，农业机械的利用率不断提高，各种各样的机械故障也随之而来。如何加强农业机械设备的故障诊断与修复，成了每一个农民朋友及农业机械管理者共同关注的问题。一套合理有效的农业机械设备故障诊断与修复方法是推动农业发展，提高农民收入的关键点。本文介绍其诊断方法以及提出了对农机具的修复方法，以达到延长农机具的使用寿命的目的。

关键词 农业机械 故障诊断 故障检修 方法研究

0前言

我国已经进入了农业现代化生产的新时代，农业机械早已走入农业生产的每一个角落中。使用率的提高，必然会带来故障的出现。分析出农业机械形成故障的成因，才能有效地提出解决策略，从而让农业机械的使用期限得以延长，满足农民群众的生产需求。

1农业机械设备故障的诊断方法

一个故障的出现带来的后果是不可预期的，轻则降低生产效率，重则机械设备瘫痪，所以农业机械使用者要掌握一套行之有效的设备故障诊断与修复方法。

1.1农业机械设备出现故障的原因

（1）自然原因在农业生产过程中，机械设备会与自然物质接触，接触过程中不可避免的造成了接触磨损，例如农耕机的刀片与土地接触，泥土中的石子等坚硬物体与刀片进行摩擦，导致刀片变钝;机械运转中的轴承磨合，力的传递需要各零件各轴承接触传递，传递过程中造成的零件磨损;受风蚀、雨蚀等自然天气影响带来的机械损坏，这些也都属于自然原因。（2）人为原因主要包括对农业机械的超负荷使用，造成各零件的寿命降低，运转迟钝;使用劣质燃料、劣质润滑剂等造成机械动力不足，磨损增加;维修不彻底，导致出现故障隐患等。

1.2诊断方法

（1）观察法在机械设备生产环节中，有一个重要指标就是设备的运行状态，一台新的机械设备，通过观察其运转状态，可以发现故障问题，因为正常的运转必然是流畅的。当看到一台机械设备在使用时出现异常抖动，运行不流畅时，就要对设备进行及时的检查，及时发现问题。（2）听声法机械设备的发动机等动力传输系统在运行流畅时基本不会产生太大的噪音，如果一台农业机械设备出现大幅度噪音变动或者某些零件在运转过程中出现磨损的噪音，预示着机械的整体或者某些磨合的零件出现了问题，就要停止设备的运行，及时检测。（3）效率分析同一台设备在不同的时刻或者同一类设备在相同时刻出现了生产效率不同的问题，应该就是设备出现了故障。具体点来说，比如同一台联合收割机由同一个操作人员收割同一批的水稻，在收割水稻时，第一小时收割了2.5亩农田的水稻，第二小时收割了1.5亩农田的水稻，如果出现了不同的收割效率，并且差别很大，就说明机械设备出现了故障。同理，如果相同型号的几台机器在同一时刻的工作效率产生明显差异，其中某台机械设备应该出现了故障。（4）专家分析受自身技术和专业知识不足的影响，一些农民在对机械隐藏故障的排查上心有余而力不足，这时就需要相关的技术人员、专家团队对设备进行监测分析，通过分析设备运行中的多个数据，检测出设备存在的故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2农业机械设备故障的修复方法

针对于农业机械设备出现的各种故障，出现了多种修复方法，只有“对症下药”，精准修复，才能使所使用的农业机械设备更高效的用于农业生产，提高农民效益。

2.1金属扣合法

利用波形键的塑性将铸件断裂面或者裂纹的两边用扣合的方式连接，从而对零件进行修复的方法称为金属扣合法。金属扣合法包含强密扣合、强固扣合、热扣合、优级扣合等，针对不同的零件要选择不同的扣合方式。例如在机械运行中，一些重型部件出现裂纹，需要把扣合件热熔后冷却，这种以利用热胀冷缩原理加固零件的方法称为热扣合工艺。在扣合的方式选取上要精准，才能起到有效的修复。

2.2材料準确法

不同的机械在运行过程中需要有不同的动力材料、润滑材料以及修复材料。就动力材料来讲，燃油的选择很关键，不同型号的燃油产生的机械动力不同，在应用于大型重型机械设备时就要选取能量高的燃料;各零件润滑剂选择也要准确，不是润滑剂越精越好，而是越准越好，切不可因为成本原因选取劣质润滑剂，劣质润滑剂会增加部件的磨损，如果选择太高级的润滑剂，增高了成本，造成了浪费，因此选择准确型号的润滑剂就能满足机械的生产;修复材料上也要准确，针对于不同材质，不同受力等级的部件，要选择合适的修复材料。

2.3局部换修法

针对于大型农业机械来说，其结构必定由多个单位组成，及时发现机械某个方位的故障问题时，就要酌情考虑更换某个单位部件或者维修某个单位部件，往往每一个机械单位又由多个小单位组成，这个时候更换故障部件要比对损坏的小部件进行修复来说成本要低，同时，更换一个部件也会大大降低维修时间，使农业机械更快的投入农业生产，此时应用局部换修法要合适。

3结语

农业机械化生产在农业生产中占很大比重，农业机械设备也成为农业发展的强有力推动点。为了能够有效地预防甚至杜绝农业机械出现故障、影响农业生产效率，采用适当的诊断技术对农业机械故障进行分析，从而更快地解决农业机械的故障问题。农业机械的保养，关系到每一个从事农业生产的农民的生产效率和生活状况，这是不容忽视的问题。以上是笔者从农业机械设备诊断与修复的角度作的分析与研究，从人力、物力的角度节约了成本，提高农业机械设备的运作效率，能极大地增加农业生产者的收益，更好地促进农业生产的发展。

参考文献

[1] 古力纳尔·亚森.现代农业机械故障诊断技术的综述[J].农家致富顾问，2016（14）：138.

[2] 龚洪浪.基于人机协同技术的农业收割机故障诊断系统设计[J].农机化研究，2018，40（03）：203-207.

[3] 帕提古丽？吐尔逊.农业机械故障诊断技术的现状及发展趋势[J].南方农机，2016，47（03）：44+46.

[4] 李苗，贾杰.农业机械设备故障诊断与修复方法研究[J].安徽农业科学，2015，43（22）：329-332+339.

论文作者:万勇建

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/619af018da1da49d51b90836.html