# 园林施工新技术在园林工程中的应用论文_王婷

徐州市九州生态园林股份有限公司 江苏省徐州市 221000

摘要：改革开放以来，我国公共设施建设日益完善，而园林工程是彰显城市文明风貌的重要手段。园林工程建设包括地形改造的土方工程、园林理水工程和园林驳岸工程等方面内容，通过工程技术为基础，塑造园林艺术形象，不仅能够改善城市生态环境，同时也是促进城市可持续发展的必要条件，为了能够保障园林工程的建设效率与质量，则需要结合时代的发展积极引用现代化技术，所以本文针对新时期施工新工艺在园林工程施工中的引用进行研究，以供参考。

关键词：园林施工新技术；园林工程；应用

引言

园林工程可以通过人为控制手段将自然要素更好地整合并利用，其功能和价值体现很大程度取决于技术手段，故而施工人员就要研究新材料、设计新思路、创造新工艺，如此才能不断地推动城市园林建设，营造出更加适宜的生态环境和社会环境。

1园林施工新工艺的特点

现今的园林施工技术在以前的技术基础上演变而来，由于应用了大量新工艺及新型建材，具有显著耐用性。园林工程技术的飞速发展，使园林整体水平较之前有了明显进步。园林工程将绿色植物与人文建筑进行有机整合，在具有园林一般特征的基础上，又增加了时代气息。随着近年来园林工艺的多样化，出现了大量新型施工材料及施工工艺，改变了以往施工方式，施工过程变得更简洁，大幅度保证了施工效率。植物景观广泛受到区域与气候方面的限制，为防止出现因外界环境对植物造成不良影响，因此，在施工中需采取新型方式，利用较先进的技术手段保证环境变化不给植物造成损害。另外，由于园林艺术内容较多，新工艺的广泛应用可以为园林建设提供技术方面的支持。

2园林绿化工程施工中常见的问题分析

2.1忽视工程施工管理，企业存在管理漏洞

在我国，很多园林绿化工程承建单位的管理水平有待提升，一些企业只重视短期利益，忽视了对施工现场的管理，没有认识到做好施工管理为保障工程质量，促进城市良好建设和发展起到了积极作用。在实际管理工作中，一些管理人员因自身素质问题，企业也没有进行相关培养，导致实际工程进程中施工计划变更频繁、施工效率低下、施工成本增高等施工问题频繁发生。

2.2园林养护工作缺失

园林绿化工程在施工结束后，需要相关单位定期对园林进行养护，从而保证园林后期健康发展。笔者对现有园林管理现状分析可知，大部分园林工程缺乏后期养护工作，导致园林出现了植物生长状态不佳、杂草丛生的问题。此外，一些园林绿化施工单位对于从外地移植来的植物，没有进行定期翻土、施肥，从而导致园林绿化效果达不到标准水平。

3园林施工新技术在园林工程中的应用

3.1施工测量技术

测量技术作为各项工程的基础工作，在园林建设方面同样有广泛应用。施工测量可以获取工程中的各项数据，并真实反映工程整体情况，为施工做好理论支持。水平仪为测量工作必备工具之一，在使用前应做好校准工作，防止因仪器误差造成数据失真。使用时要按照设定好的平面点进行多次测量，如发现测量结果与实际情况出现误差时应再次测量，发现现有数据存在不合理的情况，应与相关人员进行沟通确认，经检查确认无误后方可开展下一步工作。

3.2太阳能技术

太阳能技术是当前园林工程施工中使用较为普遍的新能源技术。将太阳能技术应用于园林工程中，可以有效减少施工过程中的消耗，实现节省能源的效果。园林工程通常会使用大量照明工具，会消耗大量的电能。太阳能技术通过太阳能吸收太阳光照，并将其转化为电能，储存在照明工具使用的蓄电池中。当使用照明工具时，其会从蓄电池中获取电能，在减少能源消耗的同时，也能够节省园林工程施工开销。有效减少施工过程中的能源消耗，提升整个工程的环保性，因而是近年来园林工程中引进的最有价值的新技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3水资源回收技术

水资源回收是一项新兴技术，在缺水干旱地区具有广阔的应用前景。此技术将一定的科技手段应用于园林施工过程中，可以有效解决因水源不足造成的园林建设困难甚至停工问题。主要通过对工程废水、生活废水、雨水的收集、提纯，充分利用这些水资源，使其能够再次应用到生产生活中。利用这些新技术对缓解我国日益突出的水资源不足同样有重大意义。

3.4理水工程技术

由于园林工程中需要浇灌大量的花草树木，导致在施工过程中用水量大。采用液压喷播植草护坡技术、微灌溉技术可以节约大量的水资源。

3.4.1微灌溉技术

微灌溉技术适合浇灌花卉和灌木，整体设备是由不同的微灌溉设备所构成，主要是利用微喷头或滴管缓慢浇灌植物根部，针对性地浇灌植物根部，避免大面积浇水带来的浪费，最大程度节省水资源，提高灌溉效率。这项技术要求精细操控植物需要灌溉的水量，保证合理分配水资源，提高水资源利用率。微灌溉技术由于水的流量少，可以减少肥料因灌溉而带来的损失，节约肥料，并减少劳动强度。同时，微灌溉技术实现了自动化灌溉，能够解放劳动力，节省人力。

3.4.2液压喷播植草护坡技术

液压喷播植草护坡技术是指将保水剂、草籽、肥料、土壤改良剂等材料进行混合，然后通过相关设备将混合物喷洒在坡面上。混合材料时，注意各个材料的混合比例，确保其科学性和合理性。液压喷播植草护坡技术可以有效提高施工效率，保证草坪发芽均匀，提高草籽发芽率。在降低成本的同时，减少相关人员工作量，具有较高的实用价值。

3.5三维垫网技术的应用

三维垫网技术的应用主要针对植草的作业期间，具有固定土壤的作用。一般情况下，在进行完三维垫网技术的铺设之后，需要利用矿石及沙土进行填充作业，使整体的土壤结构变得更加的稳固，使园林建设期间的植物有一个更好的生长环境。在进行植草的期间，也经常会受到环境的制约，应用三维垫网的技术不但可以确保植草的成活机率，还能更好的减少客观因素对于植物自身的影响作用。从而使整个园林的整体绿化效果得到更好的保证，这种作业方式操作相对简单，不需要太高的技术含量，也无须技术人员进行大量的指导工作，从而使整体的工作效率得到了更好的保障。

3.6高边坡防水技术的应用

人工湖建设是园林工程建设期间非常重要一个建设节点，不仅会对周边的环境造成积极的影响，同时也是整个园林工程建设期间安全控制的重点所在。在进行人工湖建设的期间，要对湖水与陆地交界的部位进行边坡的固定的设置，既可保证整个边坡作业的安全系数，同时也要防止陆地上杂质滑落到湖内，对湖水的水质造成严重的污染问题，从而影响整个园林作业的效果展示。因此，在进行人工湖建设的期间，需要适时的加大对于边坡防护的力度。根据人工湖的实际建设情况进行合理的分析，制定科学的建设方案。通过对设计方案进行优化的形式，对人工湖的坡顶进行必要的数据分析，采取相应的防护措施，使整个人工湖的整体安全性能得到更好的保障作用。

结语

通过园林施工新工艺在园林工程中的应用分析，认识到园林建设期间新工艺技术的使用，园林新工艺在园林工程中的主要技术应用：合成土材料的应用；三维垫网技术的应用；高边坡防水技术的应用，应用过程中需要关注的关键问题，相信在专业技术人员园林建设新工艺的合理应用之下，会使整个园林工程的建设品质得到更好的保障。

参考文献：

[1]徐烨.园林施工新技术在园林工程中的应用[J].现代园艺，2019（6）：12.

[2]杨兰.园林施工新工艺在园林工程中的应用探究[J].农村科学实验，2018（12）：32.

[3]张慧玉.园林工程中新技术和新工艺的应用探究[J].现代园艺，2017（24）：191.

论文作者:王婷

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/61a4bc066175e70ca0760445.html