# 高层建筑外脚手架施工方案的研究论文_张滑滑

东莞市建安集团有限公司 523000

摘要：高层建筑施工与外脚手架间存在密切相关的联系。作为高层建筑施工的关键设施之一，其直接影响着建筑施工的安全性，因此，要加强对高层建筑外脚手架施工技术的重视程度，制定合理有效的高层建筑外脚手架施工方案，避免发生安全事故，确保施工的有序展开。

关键词：高层建筑；脚手架；施工方案

一、高层建筑外脚手架搭设材料的选择

钢管尺寸大小为：A48×3.5，其材质应符合（GB/T700-2006）中Q235-A级钢的技术条件。钢管壁厚允许偏差为 ±0.36mm ，简而言之，其壁厚要大于3.24mm 。扣件采用可锻铸铁造的扣件，其材质应符合GB15831-2006标准规定并应有材料出厂合格证，扣件使用前必须做好检查验收工作。 脚手板：采用冲压钢板或钢筋网片、竹脚手板、木脚手板、胶合板脚手板。本文所用的为冲压钢筋网片。安全网：采用密目式立网网目密度不低于2000目/100cm²。

二、高层建筑外脚手架搭设的流程及具体要求

高层建筑落地脚手架的搭设流程包括：

整理、夯实场地→进行基础承载能力的实验，配备施工材料→通长脚手板以及底座的定位设置→设立纵向的扫地杆→立杆搭设→设立横向扫地杆→小、大横杆设立→剪刀撑→铺设脚手板→防护栏杆→铺设安全网。

定距定位。结合脚手架构造的具体要求利用尺子在高层建筑四个立脚将外立杆离墙距离测量出来，同时进行标记；采用钢卷尺进行拉直，将立杆位置分离出，同时做好立杆标记。将底座、垫板精确的于定位线上防止，必须保证垫板放置的平整度，不能悬空放置。

1、立杆基础

在选择立杆垫板的时候最佳的厚度大约在50mm、长度大于两跨的木垫板。同时还要确保地基的荷载力与外脚手架设计要求相符。

2、立杆间距的设置

（1）首先，高层建筑外脚手架高层建筑外脚手架立杆横距通常为0.8m；立杆纵距为1.5m；立杆步距为1.8m。（南方外脚手架横距通常设0.8m；北方通常设1.05m；因为北方常在外架上拉斗车。）连墙件通常是两步三跨一设；可采用矩形布置；优先采用菱形布置。

（2）其次，在布置钢管时，要注意高层建筑脚手架底部的立杆要利用长度不同的钢管进行布置，交错布置钢管立杆对接接头，在高度上要保持错开500mm以上，同时相邻的对及接头不能处于同跨同步之内，从而确保外脚手架的整体性。

（3）要将垫木设置于立杆上，同时还要在立脚点杆上链接纵横方向的扫地杆。

（4）要严格控制立杆垂直偏差，其偏差不得大于架高的1/200。

3、合理设置小横杆与大横杆

（1）为便于离网挂设，大横杆于高层建筑脚手架高度方向的间距要控制在1.5米左右，同时要将大横杆设置在立杆之内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）将小横杆设置在大横杆于外架子按立杆的接头部位，其中的一端和墙体拉结，另一端于立杆加以固定。

4、剪刀撑施工

在进行脚手架施工时，将剪刀撑设置在外侧立面的两端点处，每个端点都要设置，同时其连接方式是由底部至顶部；如果双排脚手架的高度大于24m，要在脚手架外侧全立面搭设剪刀撑。如果脚手架的高度小于24m，那就要在其转角、外侧两端和中间间距小于15m的立面范围内，均要搭设竖向连续的剪刀撑。

5、合理铺设脚手板

首先，在铺设脚手板时，其要距离墙面150mm以上进行铺设，必须要铺稳、铺满不能留设空位，如果没有满铺则要及时进行防护。冲压钢筋网片的设置必须要做好防护工作。冲压钢筋网片脚手架要在其中间设置一根纵向的水平杆，其四角要利用不小于18#铁丝双股并联进行绑扎。

其次，利用搭接铺设的方式进行脚手板铺设，同时接头部位一定要铺设于横向水平杆以上。搭接的长度不能小于200mm。

6、防护栏杆的设置

首先，在进行脚手架施工时，要选用具有资质的绿色安全网将脚手架封闭。

其次，在脚手架外部一定要设置1.2m左右高度的防护栏杆。

三、做好高层建筑外脚手架验收工作

在完成高层建筑脚手架基础施工后，即在搭设脚手架时，每搭设6m~8m的高度均要由相关安全管理人员对其展开验收，只有验收合格以后，才能进行使用。

在验收高层建筑脚手架工程时，不仅要查找相关的文件资料，同时还要展开现场查验，主要检查以下几个方面：

（1）检查加固件与构配件的齐全度，判断、检查其质量，挂扣和连接的紧密性。

（2）是否合理张挂安全网、设置扶手。

（3）脚手架基础的平实度，整齐度，支垫设置是否与规定相符。

（4）脚手架的水平度与垂直度是否达到设计标准。

结束语

本文主要分析了高层建筑外脚手架施工方案，包括搭设流程及检查验收，仅供参考。

参考文献

[1]高菲.建筑施工悬挑脚手架受力性能试验研究[D].郑州大学,2014.

[2]黄明泰.脚手架事故成因及预防对策[J].内江科技,2014,10:34+29.

[3]齐泓皓.悬挑式外脚手架高层建筑搭设技术[J].门窗,2014,12:158.

[4]李会颖.对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）的一点浅见[J].建筑安全,2013,04:43-44.

论文作者:张滑滑

论文发表刊物:《基层建设》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/61b79e06f6e3f2c02014d97c.html