# 市政工程施工中的地下管线保护措施刍议论文_罗旭辉

中铁十四局集团有限公司 山东省 济南市 250014

摘要：随着我国经济社会的不断发展，城市化的步伐也在稳步前进。随着我国的城市规模伴随着经济的发展和人口的膨胀不断地扩大，针对各种各样的地下管线的扩容以及改建工程也越来越多见。在市政工程体系中，管线系统是运输工程在地下的关键载体，对于城市的正常运转和飞速发展做出了极大的贡献。然而当前市政工程在施工的过程中常常会破坏地下管线，从而产生断水、断电等不良影响，对人们的日常生活造成极大的干扰。为了成功地保障地下管线的正常运转，延长其使用寿命，本文将重点分析可能在施工中破坏地下管线系统的因素，并就如何保护地下管线提出一些具体措施。

关键字：工程施工；地下管线；保护

引言

城市地下的管线系统，一般来说包含着通讯、燃气、热力、电力、供水等管线，其分布和结构错综复杂。在道路施工、管线施工以及其他市政建设工程施工中，如果建设方和施工方疏于对地下管线的保护或者相关的技术措施缺位，在很多情况下就会使地下管线系统发生危险。而地下管线一旦被破坏，在对人们的日常生活造成不良影响的同时，还会造成本可以避免的严重经济损失。所以，在市政工程施工的过程中采取一定的措施，保护城市中的地下管线，有着极为迫切的重要性。

一、地下管线在施工中被破坏的原因

（一）对地下管线系统的图纸档案缺乏系统性的管理

在管线系统中的每个基础设施，例如通讯、热力、电力、燃气等，其从设计、铺设到维护和管控各个程序的责任都归属于其所属的产权部门。但是由于中国城市规划中统一规划管理的长期缺位，地下管线系统往往缺乏系统、全面的图纸档案资料和分布定位数据，市政施工单位对地下管线的分布往往知之不详，也就难以对地下管线系统的位置进行定位，从而会难以避免地在设计施工方案，规划施工过程的过程中带有一定的盲目性，在施工图纸中也就无法准确地将地下管线系统的定位标注出来，为施工过程中对地下管线的破坏埋下伏笔[1]。

（二）规划和设计有缺陷

如果在城市的建设阶段的规划过程中缺乏超前意识，未对城市的长远发展做足准备，或者仅仅按照时任领导的“拍脑袋”决策来进行城市规划，就会造成在不同的领导任期内产生不同的规划的问题，从而在后期的规划和设计中无法准确地把握地下管线应该埋设的位置。另外，在一些建城时间较长的城市中，地下管线在设计、规划和埋设时采用的是过去较为落后的方案和技术，技术含量不足，安全性能和可靠性较差，为后来对地下管线系统的维护和检修造成困难，也导致其容易被施工破坏[2]。

（三）动工前未对管线系统进行充分的勘测和定位

当今大多数市政工程项目的施工时间较为紧张，而对地下管线系统进行精准的勘测和定位又需要耗费大量的人力物力和实践，这也就使得许多施工单位所做的勘测、定位工作不够精细，从而为日后的施工过程埋下了一定的隐患，不利于施工过程中对地下管线系统的保护。此外，在目前，施工单位进行地下管线系统勘测的主要手段是挖掘深坑作为探测点，然后依据这一探测点的管线系统埋设深度、所处位置对整个管线系统的埋设深度和方向进行推断，这种普遍采用的手段在实践中存在着极大的缺陷，难以对管线系统的整体情况进行准确的测定，而目前某些单位所采用的探测设备也存在着功能不完善，精度不达标等问题。

（四）施工造成的直接破坏

在进行实际的施工时，施工单位不可避免的会有打桩、爆破等工序，而这些工序会对施工点周围的土壤产生压迫，造成施工范围内一些年限比较长、承载不能不高的土体崩坏、变形。而当形变量达到或超出了管线材料的承载能力时，管线便可能会损坏。工程车辆、设备、建材等对土壤造成的载荷过大会导致地下承载能力较低的管线被破坏[3]。

二、地下管线系统的实践保护手段

（一）加强档案数据管理

要加强对地下管线系统档案和数据的管理，首要的是要进行地下管线系统信息档案建设，即以数字化的手段和形式，将城市内部的整个地下管线系统进行归类、整合、保存、管控、分析，以供相关单位进行查询和输出，并且及时进行更新。通过建立一个综合性的地下管线系统信息系统，以及为各个专业的管线建立信息管理系统，可以建立一个实用性强的信息更新与反馈输出体系，进而对地下管线系统的信息和数据进行动态的管理、更新和共享，为社会和施工方提供多元、可靠的服务。结合各个城市的实际情况，运用信息技术和计算机技术开发出适合于城市实际情况的市政工程信息系统。在新建设的地下管线系统竣工前，需要通过实地测量以获得详实、精准的管线系统测量图。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆每个专业管线系统的产权单位应当定期对所属的地下管线系统进行检查和补充勘测，并且对所建立的地下管线信息管理系统进行更新。如果因为各个专业管线系统的产权系统提供的地下管线系统信息档案出现问题而造成市政工程施工单位在施工过程中损坏地下管线，各个管线管理单位需要承担对应责任[4]。

（二）科学设计和规划市政工程施工方案

在对施工计划进行规划和设计时，应当充分地掌握一手资料。通过各种手段来获得地下管线系统的定位信息，避免让新的规划与原有的管线系统出现冲突和矛盾。如果冲突无可避免，就要在施工图纸上进行明确的标识，防止施工方在施工时因为不能准确获取管线系统的位置而产生盲目性，从而减少管线系统的破坏。所以，市政工程的施工方在工程开始前，应当首先从相关部门处咨询管线系统的详细情况，比如管道的材质、内径、铺设的时间、结构、性质、掩埋深度、走向等，确保对管线系统的情况了如指掌，然后进行资料的整合，制定出具体的保护措施。

（三）应用先进的管线系统勘测技术

在实际的施工过程中，大部分的地下管线系统损坏都是因为施工方对管线的位置了解不明确。因此，施工方加强对施工区域内的地下管线系统勘测就十分的必要，应用先进的管线系统勘测技术，勘测出旧有的地下管线所处的位置、埋藏深度，及时在施工现场和图纸上做出标记。如今，管线的勘测技术经过飞速的发展也已逐渐成熟，下面将介绍两种常用的先进勘测方法[5]。

1.电磁场探测法

利用一次电磁场在金属材质的地下管线上发生感应从而产生二次电磁场的效应，借助二次电磁场在金属材质的管线上传播距离极长的性质，我们可以在一次电磁场的范围之外利用对二次电磁场的勘测来确定地下管线的埋深和位置。这一电磁场探测法主要运用了电磁感应原理，对于各类金属材质的地下管线，如金属管道和金属线缆的勘测十分实用。当今，电磁场感应法是最主流、应用最多、精确度和效率最高的金属材质地下管线勘测方法。

2.雷达探测法

雷达探测法主要利用探地雷达，即一种电磁技术，来确定地下的管线系统的分布。探底雷达利用两个天线，其一相探测区域发射电磁脉冲，而另一个则是接受地下管线所反射的电磁波。这一方法的适用范围不局限于金属线缆，对于所有材质的线缆都有较为准确的探测作用。这一方法不仅能够探测出地下管线系统的埋藏位置和埋藏深度，甚至能够勘测出地下管线系统的规格，帮助设计部门和施工部门在动工前清楚地了解地下管线的情况，减少施工过程对地下管线系统的破坏。

（四）选择合适的施工方法

对于挖掘和地下连续施工，可以采取对工段进行分割，分段施工，控制管线每次的暴露长度，在一段施工结束后再进行下一段的施工。在进行桩基工程的施工时，对于打桩的顺序要进行合理安排，减轻对管线系统的挤压效应，同时也可以选择对打桩的速度进行合理的调整，以减少土壤对管线系统造成的压力。对于顶管工程，在施工经过管线区域是，可以适当放慢前进的速度，减少每次顶进的距离[6]。

（五）保护措施

为了防止在施工的过程中发生管线的损坏，在进行市政工程施工时，可以采用悬吊法、隔离法等方法，保护管线系统。在施工的过程中，针对管线埋深较大的区域，可以采用钢板桩等方法对管线系统进行隔离，来限制地下土体的形变、位移和对管线的挤压和振动。而对管线埋深较小的区域，可以进行挖槽隔离。对暴露在施工现场的，或者可能因土体形变而受损的管线，我们可以利用悬吊法加以保护。对可能发生土体下沉而使管线悬空区域，可以在施工区域设置支撑点。

三、结束语

在市政工程中保护好地下管线系统具有极高的重要性，需要各个单位、各个方面的配合和合作。从城市规划设计、地下管线定位数据档案管理、施工方案选择和先进管线勘测技术应用发掘存在的问题，并积极加以完善，才可能行之有效地保障地下管线的正常运行。

参考文献

[1]肖伟明,吴莉萍.浅谈市政工程排水管道施工常见的问题与质量控制[J].科技致富向导,2011(8):176-176.

[2]盛新滨,马欢欢.市政工程给水管道工程中PVC-U管施工及维护[J].黑龙江科技信息,2009(24):245-245.

[3]徐峥.浅析市政管线综合规划在重大市政工程前期工作中发挥的作用——以上海市中山南路地下通道工程为例[J].城市道桥与防洪,2016(8):332-335.

[4]唐峰.探析潮安县特色产业基地市政工程综合管线施工图设计[J].广东科技,2013,22(8):121-121.

[5]刘建国,唐建国.导向钻(拖拉管)管道敷设工艺在市政工程中的应用[J].给水排水,2004,30(9):96-97.

[6]周福.市政工程道路排水管道施工技术重点研究[J].山东工业技术,2015(15):96-96.2.

论文作者:罗旭辉

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/61f423b6dd645470d1e3951c.html