# 建筑设计中的建筑节能措施分析论文_谢林荣

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 511430

摘要：随着节约型社会和可持续发展型社会的概念的提出，我国各行各业在其发展的过程中都更加注重节能环保理念的融入。建筑行业是我国的重点发展行业，也是我国的经济支柱，我们必须要对其加以重视，将节能措施融入到建筑设计当中。但是，新形势下的建筑节能设计还存在很多的问题，影响我国建筑行业的可持续发展。因此，我们需要对问题进行解决，并分析建筑设计中的建筑节能措施。

关键词：建筑节能；措施；建筑设计；分析

引言

建筑设计环节的节能措施能够为建筑节能设计目标的实现提供保障，对降低建筑使用中的能源消耗起到十分重要的作用，现今社会各界都开始重视节能技术的应用，这样能够为我国实现资源合理配置提供更强大的支撑。建筑节能措施是建筑设计工作的中心，可以让设计变得更加科学和系统，有利于我国经济的可持续发展与社会的和谐稳定。目前，我国建筑设计中的节能措施还不够完善，还没能达到很高的设计水平，降耗减污的效果比较有限，影响建筑行业的可持续发展。因此，我们应该加强对建筑节能措施的分析，制定出切实有效的节能措施，减少建筑物在使用中的能源消耗量，从而保证其经济效益的最大化。

1 建筑设计过程中节能环节存在的问题

1.1 缺乏基本的节能环保理念

节能环保建筑在我国发展的时间较短，时至今日，我国在节能环保建筑的设计、创新、建设等方面还存在着很多不足，与西方发达国家还存在着较大的差距。我国当前的建筑工程比较重视建筑施工的周期和施工的方式，在建筑设计的过程中也是尽量节约成本和节约时间，但是这种设计理念已经不符合当代建筑行业节能环保的发展趋势。当前，在进行建筑设计时，很多设计人员的设计重点都是建筑美观和结构安全，对于建筑的节能环保问题很少重视，这样就导致在进行建筑设计时没有采用科学先进、针对性强的节能措施，设计人员设计结束后的审查工作也缺少节能环保理念的融入，没有严格审查设计图纸中节能措施的设计科学性和施工合理性，因此，其节能设计效果很难得到体现。这样的建筑设计不能实现对资源进行节约，也不能保证建筑设计的科学性。

1.2 材料应用缺乏科学性

建筑在建设过程中会使用到很多的建筑材料，很多房地产开发商在进行建筑材料选择的过程中一味重视材料成本问题，忽视材料使用的适用性和环保性。很多建筑材料质量不过关，时间一久就会产生腐蚀和破坏，而进行修复的话需要增加成本，造成进一步的浪费，达不到节约资源的目的。建筑设计中主要是针对屋面、墙体、门窗等建筑重要组成部分采用节能措施，这些地方的节能保温材料如果选择不科学，将不能有效提升建筑的节能效益。

一般情况下，屋面节能保温材料的选用往往考虑以下几个因素：导热性能、材料强度、吸水能力等。市场上屋面保温材料的类型很多，根据保温材料的成品特点和施工工艺的不同，可以把保温材料分为散料、现场浇筑的拌合物和板块料三种。在屋面保温材料选用方面还应该考虑到设计需求与规范要求，综合各项因素之后，并要重视保温材料的防水性能。

建筑外门窗的密闭性、导热性与外墙的节能性具有紧密的联系，因此在建筑设计过程中选用合适的门窗，将取得更好的节能效果。

外墙体是建筑外围护结构的主体，主要功能是承重、隔热、防水、防潮和保温，其所用材料的保温性能直接影响建筑的能耗。建筑使用的墙体节能保温材料主要包括有机类、无机类和复合材料三大类，目前单一的墙体保温材料，往往难以满足日益提高的保温隔热要求，因此在节能环保的前提下，复合墙体已逐渐成为市场的主流。通常采用的保温性能较好的材料有：聚乙烯板、玻化微珠保温砂浆等。此外蒸压加气混凝土砌块、岩棉保温板等材料，也在建筑墙体的节能措施中得到较多的应用。

1.3 技术融合问题

随着科学技术的不断更新发展，建筑节能设计技术也越来越丰富，但是，当前很多建筑设计过程中不能将传统节能技术与新型节能技术有效地结合，对于传统节能技术的革新能力也比较低。很多建筑设计师对于新型节能技术理解能力不够，在进行设计的过程中不能很好的运用不同的节能设计技术，进而忽视节能环保问题，影响了整个建筑的设计结果。其实，新型的建筑节能设计技术如果得到合理的应用将能够极大地提升建筑的节能环保效果，同时也能很好地弥补传统建筑设计节能措施技术中的不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2建筑节能措施在建筑设计中应遵循的原则

2.1合理性原则

在建筑的设计环节最需要遵循的原则就是合理性原则，通过对建筑设计各个环节采用有效的节能环保措施能够使建筑工程的质量得到一定程度的提升。建筑节能措施在具体的设计应用过程中需要根据建筑所处的地域特点、气候条件和建筑节能设计要求，充分考虑建筑外围护结构的特点，根据实际的需求对其进行多元化的设计，这样才能够保证节能设计的合理性和有效性。目前，在我国建筑节能设计中还存在一定的问题，很多设计单位对建筑节能设计并没有给予充分的重视，很少主动去学习运用国内外各种先进的建筑节能技术来进行设计合理有效的节能措施，所以不能很好地增加建筑物实践应用中的节能环保效益及社会综合效益。因此，建筑节能措施一定要遵循着合理性的原则。

2.2 超前性原则

建筑节能的概念在我国还属于起步阶段，很多设计理念和实践能力与发达国家相比有一定的差距，进而在实际的应用过程中存在很多的问题，从而影响了建筑设计的实际节能效果。因此，建筑节能设计需要有超前性原则，能够在设计前期对建筑的整体情况进行分析，通过更加系统的设计理念使得我国的建筑设计节能效果提升，从而延长建筑的使用寿命，提升建筑的节能效益。所以，建筑设计需要依照超前性原则，将节能设计充分的融入建筑设计当中，增加对建筑设计中建筑节能措施应用的前瞻性。

3建筑设计中节能环保的科学措施

3.1 科学运用节能材料

在工程项目建设过程中，每一个环节都不能脱离建筑材料进行，建筑材料是构成建筑的基础，所以，要想建筑设计真正做到节能环保，一定要重视建筑节能材料的合理使用。在选择材料的过程中，需要根据建筑的实际特点进行灵活的选择，如果对于建筑的节能要求比较高就要选择更为优秀的节能建材。如果在经济成本相同的情况下，尽量选择最节能环保的材料来进行使用，保证建筑节能的效果。随着科学技术的不断进步，节能效果更加优越的新型节能材料开发出来之后要及时地进行应用，尽可能选择性价比高、污染小、节能效果良好的材料，这样能够在节约成本的基础上保持其良好的节能设计效果，减少建筑物使用中的能源消耗量。

3.2 节能环保理念贯穿于整体建筑设计中

建筑工程施工之前最重要的就是要进行建筑设计工作，在这个过程中需要设计人员掌握完整的节能环保理念，在对整个建筑工程进行详细了解之后才能进行设计工作。在进行建筑节能措施设计的过程中需要对三个方面重点关注：屋面设计方面的节能措施、墙体设计方面的节能措施和门窗设计方面的节能措施。这三个部分是建筑节能设计中的重点，也是应用节能环保理念最多的位置。在建筑节能设计过程中，建筑设计师需要根据建筑所处的地域特点、气候条件和建筑节能设计要求，对建筑屋面、墙体、门窗等外围护结构的节能措施进行合理的设计，通过不同建筑部位的不同节能措施的灵活使用，促使节能设计理念在建筑设计中得以体现，为建筑能耗降低提供保障，真正达到节能环保的要求。

3.3 做好建筑细节设计

建筑节能设计涉及的环节和流程非常复杂，在整个过程中需要注意一些细节问题，只有保证每一个部分都能做到节能环保才能保障建筑整体的环保性能。对于建筑外围护结构的构建需要精心的设计，对于像是现浇板的设计需要将其设计成为方形，这样能够与建筑更加紧密的贴合，能够有效的避免产生裂缝，同时，对于钢筋混凝土构件的钢筋使用量也要结合当前最先进的理念和技术计算使用钢筋量最少的设计方法，通过仿真技术来应用到建筑设计当中，进而能有效的进行设计优化，能真正科学达到节能环保的要求。在大型建筑的设计过程中，可以使用计算机来进行优化建筑结构，设计人员需要根据节能环保的理念来分析建筑结构。

结语

综上所述，根据我国现今建筑节能设计现状和在建筑节能方面存在的问题，有关单位需要对建筑节能设计给予充分的重视，严格根据现行的建筑节能规范标准，进行相应的节能设计工作，加强节能用材的监管力度，从而有效节约能源与土地资源，有效提高能源的利用效率。建筑设计人员应强化节能设计意识，从建筑规划到建筑设计都需紧密结合节能理念，灵活运用不同的节能措施确保建筑节能设计的有效性，并对不同节能措施作用下的建筑节能效果进行综合评估，加强优化这些节能措施的适用性，丰富现代建筑节能设计方式，从而在根本上减少建筑物在建设、使用过程中的环境污染与资源损耗。

参考文献：

[1]张璇.建筑设计中的建筑节能措施探讨[J].江西建材，2018（12）：126-127.

[2]张静.关于建筑设计中的节能措施的分析[J].四川水泥，2018（10）：134.

[3]张动海.浅析建筑设计中的建筑节能措施[J].化工管理，2018（25）：107.

[4]薛祖伟.建筑设计中的建筑节能措施分析[J].建筑技术开发，2018，45（11）：111-112.

论文作者:谢林荣

论文发表刊物:《基层建设》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/621be6e26b950b3aee7aa5e7.html