# 建筑工程施工中深基坑支护的施工技术论文_赵周义

广西建工集团第二安装建设有限公司 广西 柳州 545006

摘要：深基坑支护技术是目前重要的建筑技术，其对于建筑工程的作用也非常显著。从实际应用结果来看，其能有效确保地下工程的施工质量和结构稳定性，同时，其还能促进工程施工质量和效益提升。如今，我国建筑市场竞争日趋激烈，为了更好地增强竞争能力，施工单位应加强深基坑支护技术研究，不断完善和创新施工方法，从而提高深基坑支护施工质量，保证建筑工程的稳定性和安全性，进而提升企业经济效益和可持续发展能力。

关键词：建筑工程；深基坑支护；施工技术

引言

深基坑支护施工是一项施工周期长、涉及范围较广的工程项目，其施工质量的好坏将直接影响着整个建筑工程的质量。因此，在实际的工作中，应加大对深基坑支护施工技术的研究，以将其在建筑工程中的作用充分发挥出来。

1 建筑工程的深基坑支护施工技术简介

1.2 深基坑支护施工技术的含义

建筑基坑是一种建筑行业内的临时性的建筑手段，对于深基坑建设的相关事宜，就字面理解，深基坑就是开挖程度较深的基坑，在深基坑工程中，具有一定复杂性特点。对于基坑支护技术，需要多方面进行解释，深基坑支护施工技术在建筑工程中主要对高层建设和地下室建设能够发挥作用，保证施工过程中的工作人员生命安全，也保证整个建筑工程的安全性和高质量以及使用程度。

1.2建筑工程深基坑支护技术特点

1.2.1复杂性

深基坑支护技术在具体应用中，由于施工人员不可能测量和计算每一寸土地，因而结构测算结果会存在一定的误差，如果误差较大，将会影响到深基坑支护施工质量与安全性。通常来说，测量土压一般采取两种方式，即库伦土压法和郎肯土压法。从理论上来说，此两种方法都是根据假设条件，在理想模型中通过计算得出的，因而，在实际测量中，所得测量结果与实际情况，往往会存在较大差异。

1.2.2多因素性

深基坑支护失稳事件在我国工程建筑中，并不鲜见，有的地区的失稳率甚至达到30%左右。导致此问题的主要原因有很多，但其中施工质量问题影响是最为突出的。因此，在施工实践中，应加强对深基坑支护施工技术的管理与控制。

1.2.3地域性

因为我国疆域辽阔，东西、南北地区的土壤条件差异性较大，在深基坑支护技术施工前，施工单位应对工程场地及周围的土壤进行分析，判断其土壤结构与性质是否达到标准要求。如果达不到施工标准要求，需要对地基条件进行处理，使其能达到施工要求。在实际施工过程中，应结合地域土壤条件，来选择合适的深基坑支护方式和施工方法。

2 当前深基坑支护施工技术表现出来的问题

2.1 对于受力情况的预判不准确

在深基坑支护技术的施工过程中，最需要考虑到的问题是受力计算，因为只有在对受力情况做出很好的预估才能指导施工程序进行，但是，因为实际的施工条件有很多的不确定性，技术水平也有很大的限制，就会导致工作人员通过理论和设备计算出来的受力数据和施工过程中实际的受力数据存在很大的不一致性，不能指导深基坑支护的正常运行，甚至为建筑施工带来诸多不利的影响。

2.2建筑物容易出现位移

建筑物出现位移是现在的建筑物通常都会存在的一个安全隐患，所以在设计深基坑之前，设计人员就需要做好应对建筑物出现位移的措施，但是在实际的施工过程中，施工场地的土层质地并不是一致的，也很难通过事先搜集的资料进行预判和及时处理，就会相对来说很难控制，特别是对于占地面积较大且较深的深基坑来说，受土层的影响就更大。

3建筑工程施工中深基坑支护的施工技术应用分析

3.1钢板桩支护技术

在钢板桩支护施工中，需要用到热轧型钢板桩。将钢板桩排成墙，并将其按照一定的间距进行固定，以确保其具有良好的挡水性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆钢板桩支护技术应用效果会受到土质的影响，同时，对于居民的生活，也有一定程度的影响。这是因为，运用钢板桩时，会产生比较大的噪音。

3.2 土钉墙支护技术

目前，随着支护方式的发展，在建筑深基坑支护中，也有了多种选择，其中，土钉墙是一种比较经济可行的方式，其将细长杆以高密度形式插入基坑中，之后，再将钢筋网铺上，利用喷锚来建构土体保护层，防止支护结构失稳。土钉墙支护技术在深基坑中应用是比较多的，其优势在于施工成本低，经济性比较强，而且，其能与其他支护方式进行联合使用，适应性也比较强。其不足之处主要是不能在地下水位高的地域应用，否则，会影响支护结构的稳定与质量。

3.3 排桩支护技术

排桩支护具有多种特点，最突出的就是，使用的范围比较广，另外，它的灵活性也相对较高。除此之外，排桩支护技术在软土地基中应用也比较广泛。软土地基因其土质较软，容易降低支护结构的稳定性，因此需要对支护桩进行注浆防水。从适应性来看，排桩支护的使用局限性，没有特别苛刻，可以在低地下水位和高地下水位地基应用，能起到良好的防水、挡土作用。选择密排钻孔桩时，应当根据基坑实际深度合理选择。如果基坑深度越大，则相应地将排桩密度加大。

3.4土层锚杆施工技术

土层锚杆施工技术也是深基坑支护施工中较为常用的一种施工技术，其施工时的技术要求比较高。在土层锚杆施工的过程中，主要通过锚杆钻井来完成整个施工过程。在这一过程中，应将锚杆机的作用充分发挥出来，待锚杆钻机到达指定位置后，在孔内注入水泥浆，在锁定好绞线后，就能够促进支护主体强度的有效提升，从而保证建筑物的稳定性与安全性。此外，在钻孔的过程中，应进行谨慎操作，如果遇到障碍物，就要停止操作，并将障碍物进行及时清除，清除后再继续钻孔。在注浆的过程中，要合理配备浆体，并开展多次灌浆操作，以提高支护结构的稳定性，确保支护主体的质量，进而为整个建筑工程的质量提供保证。

4深基坑支护施工中应注意的事项

4.1施工质量的监督

在一个高层或者是地下室工程建设过程中，深基坑支护系统的整体施工质量是重要环节，对于整个工程的建设来说是安全性和高质量的保障。然而，在现在的基坑支护工程中存在一些特殊的技术，如土钉墙技术，这是一个相对较新的施工技术，对于许多施工单位来说操作很有难度，因为并没有相应的条件和经验进行施工，设备质量和操作人员的能力也不足以支撑新技术的实行。

4.2严厉打击破坏工程质量的行为

由于缺少管制和规则模糊，出于利益驱使，就会有一些工程的负责人对工程偷工减料，或者是在采购建材时选用不合格的材料。也存在一些工作人员私自偷盗工地上的建材的现象，这都是必须杜绝的现象，杜绝对施工安全的不负责行为，因此在建设深基坑的整个过程中，必须要保证建设团队的整体责任，首先负责人要权责明细，做到分工明确，将规则条文化，明晰责任，严明赏罚，以杜绝此类事件发生，从根本上保障施工安全与施工质量。

结束语

随着我国经济的快速发展，人们对于居住的要求也不断提高，所以人们对建筑工程的安全要求更是随之提高。我国当前的基础设施建设正处在不断完善的过程当中，对建筑工程而言，如何将深基坑工程的质量发挥到极致，使建筑工程的质量、安全都受到保护，在本文中着重分析的深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用，希望对于我国当前的建筑工程中的某些施工问题能够有一些帮助，可以解决一些建筑问题，推动我国建筑工程的积极发展。

参考文献

[1]李凤岚.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].江西建材,2017,05:55+57.

[2]孙元乙.浅析建筑工程中深基坑支护施工技术[J].江西建材,2017,06:93+95.

[3]熊静,万欢,万成.建筑工程深基坑支护施工技术案例的思考[J].江西建材,2017,17:62-63.

[4]张茜.建筑工程中的深基坑支护施工技术分析[J].江西建材,2017,13:110+113.

论文作者:赵周义

论文发表刊物:《防护工程》2018年第1期

论文发表时间:2018/5/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6233b3e094293f3deacc76d7.html