# 水电站发电机组的运行与维护探讨论文_雷海波

（贵州北源电力股份有限公司绥阳清溪分公司 贵州遵义 563000）

摘要：水电站在经济发展中具有重要的作用，加强水电站的管理是非常必要的。在对水电站发电机组进行检修时，工作人员应当对各类信息进行综合把握，合理设计检修的方案，提高设备的使用效率，保证设备运行的安全性与有效性，提高电力企业的效益。基于此，本文主要探讨了水电站发电机组的运行与维护。

关键词：水电厂；发电机组；故障；维护

引言

水电厂发电机组的正常运行离不开详细的检修。因此，为保障我国水电厂的正常运行，避免由发电机组故障导致的水利发展障碍，在未来的发展过程中，发电机组的相关工作人员需要提高检修标准进行按时的检修，并积极总结检修过程中的重点和难点，保障发电机组的长时间稳定运行。

1水电站发电机常见故障分析

1.1温度异常故障

温度异常故障，是指发电机组在正常工作的过程中，发电机组的定子、转子或者铁芯都会由于漩涡现象而产生电流，进一步使定子等自身的温度逐渐上升，导致整个发电机组的温度过高，很有可能引发发电机组出现故障，甚至会使部分零部件熔融，进而引发意外事故的发生，造成不可预计的损失。

1.2甩油装置故障

发电机组在运行的过程中，会出现甩油现象。甩油现象出现的主要原因有：①运行人员在发电机组的油箱中加入超过阈值的油量，使得发电机组在运行过程中，不可避免的出现油量过多而甩出的情况；②发电机组的定子、转子以及励磁结构难以维持发电机组的正常运转，使得发电机组的运转幅度过大，超过了油箱内油的承受范围，导致甩油现象；③油箱质量不过关，油箱顶部密封不满意，使得油箱在随着发电机组运行的过程中出现甩油现象[1]。

1.3机组并网受阻故障

发电机组并网受阻，是指发电机组在运行过程中工作人员进行校准时，往往存在着电压、频率、相位等参数的异常，导致发电机组的并网受阻。想要降低并网障碍，需要相关工作人员降低在运行控制中产生的误差，使得自动校准以及手动校准的各项参数尽可能保持一致，减少并网故障发生的概率。

1.4发电机组转子故障

转子接地的故障类型分转子单点接地和转子回路两点接地。转子单点接地不会导致电流故障回路障碍，励磁系统在一定时间内能够正常运转，但是由于发电机组单点接地，使得发电机组的正负极出现反转，进而会使得发电机组的转子单点接地演变成两点接地，无法发挥正常的转动功能。

1.5发电机组机械故障

发电机组的机械故障，主要包括发电机强震、电网稳定性降低以及发电机空蚀等情况。发电机强震，是指由于水力原因导致发电机组出现强烈震动，发电机组的强烈震动一般不容易被发现，但是长时间的强烈震动会使得发电机组的零件寿命降低，影响发电机组的正常使用。发电机组振动及其影响，可以通过发电机组的振动情况分析发电机组的故障情况[2]。

2水电站发电机组的运行与维护措施

2.1定时检查

在发电机的运行过程当中，对其进行定时检查是必不可少的。可以定时对发电机的各个参数进行记录，检查其指标和参数是否在标准的范围之内。同时，记录发电机的声音是否正常。然后检查是否有附件出现问题，或者存在一些发热的情况。运行的过程当中出现少量的电火花是正常现象，如果出现大量的电火花，就要引起重视。同时，要检查其轴承的温度。当出现异常的情况时，相关操作人员一定要引起重视。必要时，可以用自己的手背来进行温度的测量。在测量的过程当中，也要注意安全问题[3]。

2.2及时清扫

在发电机组正常的运行过程当中，需要对其进行适当的清扫。适当的清扫工作能够让发电机组保持清洁。在清扫的过程当中，需要确认发电机周围的环境，看其是否存在着积水和杂物的情况。如果存在一些杂物，也可能带来安全隐患的问题。因此，在清扫的过程当中，一定要将积水和杂物清理干净。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3新设机组的维护

在新装发电机组时，为了保证设备运行的安全性，需要进行必要的绝缘检测，同时设备停运时间超过3天，也需要进行该项检测。在检测之前首先需要将发电机与其他设施设备的一切连接切断，并断开发电机接线盒内的定子绕阻末尾的连接片，并结合发电机组的实际运行情况以及电压值来选择具体的测量手段。经过遥测环节中，要确保设施与部件的绝缘电阻值在合理的范围之内，如果定子绕组或转子绕组的绝缘度没有达到相应的标准，则需要进行处理，让绝缘度得到保证[4]。

2.4设备受潮的维护

由于水电站长期在水域环境下运行，因而设备运行过程中就很容易受潮，并形成腐蚀变质的问题，最为直接的影响就是绝缘度会受到影响。为了避免该问题，可以对其中的部件进行干燥处理。常用的干燥处理技术主要有两种，分别是电路干燥法以及短路干燥法，其中电路干燥法的应用较为广泛。将电炉与发电机进风口进行连接，之后将机的导叶调整至开启状态，从而保证发电机在相应的转速状态下进行运转。在这个过程中需要严格控制电炉的功率，如果功率过小则干燥效率无法保证，反之，如果功率过高则会烧毁电机。

2.5检查零件故障

第一，检查发电机组的定子电流是否正常，如果超红线很多或忽上忽下，就必须立即对机组进行检查。电流电压出现问题可能会对发电机造成严重的损害。同时，在进行这个检查时，要对定子出现的接头的颜色进行检查，如果接头是灰黑色，就说明这个接头在发热。如果显示红色，其接头则存在着严重的发热情况，必须立即将机组解列停机[5]。

第二，听清声音。发电机一般在正常时发出来的声音都是比较均匀，有节奏感的。一般情况下，如果出现问题，都会有一些异常的声音，因此，要对其声音进行一个故障的检测。对于出现异常的声音时，一定要及时地采取措施进行处理。如果出现了震动的声音，一般情况下都是螺丝钉出现了松动的问题。此时，应该对其进行适当的加固工作。

第三，判断其气味。正常运行之下的发电机不会存在异味。如果存在异味，就说明其内部或者外部的电路出现了问题。此时应该对电路进行检查。

第四，对其进行定时定点的检查。这是减少出现故障进行维修和确保正常运行的一个重要方式。因为零件的问题是很难发现的。对其进行定期检查和维护，能够将出现问题的概率降到最低，从而最大限度地确保安全生产。

2.6提升工作人员的业务能力

为有效的提高发电机组的维护水平，我国水电厂需要加强对先进技术的研究和学习，从而提升工作人员的整体素质水平。首先，在招聘的过程中，要加大对应聘人员的招聘标准；其次，应聘者入职之后要对其进行专业的培训，针对如何对发电机组进行养护、维修以及故障处理等进行专项培训，提升工作人员的整体理论知识水平；最后，要定期组织工作人员外出学习，加强对新技术以及新型设备的了解和认识，并能够独自完成设备的熟练操作[6]。

结束语

现阶段，除传统不可再生资源提供电力资源外，利用风力、水力发电也成为我国电力资源的主要开发途径，其中水力发电因其技术成熟，开展难度小而被广泛应用。而发电机组作为水电厂的重要机电能量转换装置，在水电厂的正常运行方面发挥着极为重要的作用。因此，判断检查发电机组常见故障，并采取相应措施对其进行及时的维修维护，对于保障水电厂正常运行有着极为重要的意义。

参考文献

[1]吕泰良.水电厂水轮发电机组常见故障及维护[J].科学技术创新, 2018(19):40-41.

[2]巴桑.水电站水轮发电机组的常见故障与处理技术分析[J].中国新技术新产品,2018(11):48-49.

[3]补祥高.水电站水轮发电机组的常见故障与维护研究[J].南方农机,2019,50(8):36，81.

[4]王翔.强化水电站水轮发电机组运行与维护的必要性[J].科技创新导报,2017,14(29):103-104.

[5]陈德勇.中小型水电站水轮发电机组常见故障与检修研究[J].机电信息，2015（9）：57

[6]水电站机电设备维护与检修管理措施探讨[J].秦永军.科技创新与应用.2017(13)

论文作者:雷海波

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6251433225780c51410be3a4.html