# 环保节能理念在建筑给给排水设计中的应用分析论文_杨婉华

摘要：随着我国社会经济飞速发展，城镇化进程的不断扩张，城市规模的急剧增长，人类的活动对生态环境带来了巨大的影响，所以在城市不断发展的过程中，更要注重环保节能理念，以起到保护自然生态环境的目的，减少对不可再生资源的索取。本文就环保节能理念在目前建筑物给排水设计中的应用作简单阐述。

关键字：环保节能；给排水设计；应用

随着我国人口的膨胀，能源的紧缺、耗能大成了我国可持续发展的瓶颈，水资源的匮乏也对人们的生活造成了严重的影响。给排水是建筑项目中的一个重要分支项目，近年来我国城市用水量不断增大，城市用水紧缺情况愈发严峻。因此，如何在建筑物给排水设计中贯彻落实、广泛应用环保节能理念至关重要。

1应用环保节能理念的意义

社会经济发展与建筑行业发展有密不可分的关系，建筑行业的发展必须依靠经济的支撑。能源消耗较大以及环境污染严重的问题长期存在于建筑行业中，并没有得到有效的解决。现阶段我国政府以及人民环境保护意识不断提高，绿色节能理念在人民群众中得到进一步的推广与普及[1]。这对环保理念与建筑设计工作的有机结合有重要作用，不仅可实现对资源的有效节约，还能提高。能源资源的利用率。最终实现保护环境的基础上降低建筑成本的目标。

给排水设计是建筑施工的重要组成部分。同时也是前提与基础，对建筑节水以及节能等工作的顺利进行有直接影响。因此，在实际对建筑给排水进行设计与建造时，必须实现对绿色节能理念的充分运用。根据相关调查与报告显示，世界上有三分之一的人长期处于淡水资源缺乏的环境中。如果我们不能实现对水资源浪费现象的有效改善，在未来的三十年全世界贫水人口会达到全世界总人口的三分之二。我国水利部对九十年代以来城市缺水范围进行科学合理的统计，结果发现缺水程度正在呈现出范围不断扩大程度不断加剧的趋势。因此，必须加强对给排水节能环保设计工作的投入力度，在真正意义上实现水资源的合理利用与保护。

2给排水设计作用体现

2.1自动排气阀设计

在宾馆、学校等建筑物的给水系统的顶层如设置有延时自闭冲洗阀的，最好在管道系统最高点增设自动排气设置。因为给水用的延时自闭阀能够很好的控制水流，但不能很好的控制气流。如遇系统水中断的情况，则给水管中通常会有很多空气存在[2]。一旦恢复供水，管内空气会被水压缩进而构成压缩空气区。这个时候，如操作延时自闭阀控制阀，压缩空气就会随水喷出，常会将便器内的污物吹到地面以上，甚至溅到入厕者的衣物上，在管系的最高点设一个自动排气阀则可有效地解决这一问题。

2.2单体户外阀门增设

住宅类建筑的给排水系统设计中的给水阀必不可少，这类位于中立管底部的装置的主要目的在于，当下水道发生堵塞而冒水时，底层业主可以立即关闭总阀门，减少排污量，以避免污染的扩大。

2.3户外阀门安装形式

通常来说室外阀门均采用蝶阀或截止阀（D975口径以上的），采用法兰安装，且有国标图示。在进行图纸设计时，在任意一个法兰连接阀设置伸缩器便可以实现此问题的解决。

2.4存水弯及地漏设计

建筑物给排水系统设计规范内并没有对存水弯进行严格规定，但存水弯在实际应用中的作用不可忽视。在我国通用的标准图上划分了几种地漏形式，在标准图中虽做出了详细存水部分高度规定．但是诸如存水量小、水蒸发引起破坏的毛病仍然普遍存在，其制造、安装也并没有达到设计的要求[3]。因此，室内的排污水系统都应设置存水弯。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5排水管管径最小设计

大量实践表明用于排地面水而在地面以下铺设的排水管最佳管径为DN75。因为这种设计不需要增加多少投资。在占用较小的使用空间的基础上，其使用、维修却很便利，充分适宜于我国国情。在楼房排污水的底层使用最小管径DN150的排水管，可有效防止管道堵塞现象。管径位置的改变宜在地面以下，不占用地面空间。

2.6紧急污水排出

当厨房与厕所位置处于相邻情况时，如两者均是单独的管道排水设计，则应在建筑最底层将两个系统进行联通。这样的目的在于一个系统的管道一旦堵塞，下泄的污水可以从另一系统地漏排到室外，避免屋内大面积的污染。

3环保节能理念在建筑给排水设计中的应用

3.1大力推行新型节水设备的应用

首先，大力推行优质的管材和阀门。镀锌钢管是目前给排水中使用最广泛的一种排水管道之一，但是它的缺点是非常容易生锈、接头处因为生锈常常会产生漏水现象。因此为了避免浪费建筑给排水应该选用新型节能管材例如PE管、PPR管等这些管道可以弥补传统水管的浪费问题。在建筑给排水设施中高层排水设施应该选用螺旋消声管材，这样可以可以减少向下排水时造成的噪音[4]。居民楼室内的排水管道应该采用具有抗振的连接系统，相比于一般的塑钢管材聚乙烯钢材可以克服高温、噪音腐蚀等方面的影响，从而达到较好的环保效果。

其次，使用节水型的卫生器具和给水器具。性能优越的设备比普通设备节能效果要好的多。据一项调查显示：普通的淋浴喷头每一分钟可以喷水二十升左右而一个节能的淋浴喷头则每分钟可以喷水10升左右。相比之下节能淋浴喷头每分钟可以节约10升左右的水。同时卫生器具和给水器具也会对建筑物的节水效果产生重要影响，因而在使用卫生器具的时候应该综合考虑其价格和节水两方面的因素，推荐使用节水的卫生器具和给水器具。

3.2建立合理有效的水处理循环系统

随着环保观念的深入人心环保型小区不断深入人心，目前一些小区逐渐建立了雨水收集循环系统，将收集到的的雨水和污水一起放入水循环系统进行处理。雨水的处理系统应该采用膜法生物处理系统处理，这种生物系统将生物的降解作用同高校膜的作用合二为一，形成一种新型的、高效的的雨水处理系统，处理过的水可以用作小区的灌溉用水。

3.3建筑给水加热系统利用太阳能

太阳能是绿色能源，利用太阳能制备热水能保护环境和节约能源。多层建筑宜在楼顶分散设置太阳能集热板热水箱，管道井设置在楼梯间公共部位，每户的太阳能进出水管可通过管井。阴雨天，可以用室内燃气热水器代替太阳能热水器。

高层建筑太阳能利用方式包括间接利用和直接利用。间接利用是在屋面集中设置太阳能板或在小区内架构上空设置太阳能板，在地下室设备间内设换热器热水箱，再用变频泵将制备好的热水送到各用户[5]；直接利用是将串连集热的太阳能聚热板布置在整个屋面，水箱间设在楼梯间顶部，将电辅助加热设备添加到热水箱，采用上供下回供热水系统，在水箱间设置循环泵。高层建筑中，只有上部几层才能设置单个的太阳能热水器，下部的用户应采用集中供热的太阳能热水器。

4总结

综上所述，深入开展建筑给排水节能降耗推广与应用，对于降低社会能耗总体水平，集约利用自然资源，保护生态环境，实现人与自然和谐共存与可持续发展等具有重要作用。设计人员应在对工程具体情况充分调研的基础上开展工作，既要保证用水质量和用水安全，又要尽可能地减少水资源和电能的浪费，实现给排水工程在服务水平、经济效益和节能减排方面的最大化。

参考文献：

[1]张鑫.环保在建筑给排水设计中的重要性[J].科技创新导报，2016，9（5）：11-15.

[2]黄娟.建筑给排水节能途径探讨[J].中国新技术新产品，2017，6（3）：39-41.

[3]李劲松.建筑给排水设计中的环保问题[J].淮北职业技术学院学报，2016，4（3）：11-12.

[4]张元营.环保节能理念在建筑给排水设计中的应用研究[J].知识经济，2017，4（6）：143-145.

[5]陆健.环保节能理念在建筑给排水设计中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2016，8（7）：104-106.

论文作者:杨婉华

论文发表刊物:《防护工程》2018年第19期

论文发表时间:2018/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62552cb9a4d5af628259e66c.html