# 探究建筑工程装饰装修施工的关键技术论文_孔利鹏

44142419910908xxxx

摘要：本文主要对建筑工程装饰装修施工的关键技术进一步的分析了解。在装修装饰过程中，相关工作人员必须要对工程的施工技术提高重视，确保建筑工程装饰装修施工质量能够得到有效的提升，推动建筑装饰装修行业快速的发展。

关键词：建筑工程；装饰装修施工；关键技术；特点

引言

装修装饰作为现代建筑工程中非常重要的一部分，不仅要满足用户提出的个性化需求，而且还要保证美观、功能性等特征的作用能够发挥到实处。除此之外，在装修装饰施工过程中，为了从根本上保证建筑物能够体现出一定的美观性，需要与一些美学知识、科学技术等进行有效结合。这样不仅能够从根本上保证建筑工程装修装饰的施工质量，而且还能够为人们提供舒适、美观的居住和生活环境。

一、建筑工程装饰装修施工的特点

1.复杂性

建筑装饰装修工程在具体实施过程中，由于其整体工序相对比较复杂，同时在各个工序作业过程中，还很容易出现交叉施工的现象。在这种情况下，如果不及时采取有针对性的措施对其进行有效控制，那么势必会导致施工现场的秩序严重混乱，同时还会对施工质量、进度以及施工人员自身的人身安全造成严重威胁。除此之外，由于现阶段建筑装饰装修项目在具体落实过程中，大多数情况下，都是以人工操作为主，自动化机械水平并不是很高。针对这一现象，就需要通过各种有效措施和手段，实现对建筑工程装修装饰施工的质量控制。

2.规范性

装饰装修施工除了需要确保建筑物具有一定程度的美观性外，由于包含空调、强弱电以及电梯等设施安装在内的许多工作需要有相应技术人员配合，因此使得装饰装修施工还需要具备较高的规范性。各项工作的技术人员必须严格遵循相关的标准、要求以及规定等开展工作，且必须采用质量较高且符合规范的建筑材料，只有如此，才能最大限度地确保整体工程质量达标。

3.专业性

在开展建筑装饰装修工作时，需要对建筑物的表面进行彻底的美化以及完善，该项工作具有隐蔽性的特点。尤其是在对基层进行防水、防火以及防腐处理的过程中，不仅具备一定的隐蔽性，同时还很容易忽视掉施工过程。在此情况下，就需要相关技术人员具备较高的专业积水水平，不然将会使得工程项目的建设存在建设质量不达标以及施工不到位的情况，从而会给后期工程项目的建设留下较为严重的功能使用隐患以及安全隐患。

二、建筑工程装饰装修施工的关键技术

1.室内抹灰施工技术要点

在室内抹灰施工中，应该先对基层表面进行清理，保持其表面的整洁，再加水浸润，接下来分别对底层、中层和面层抹灰，等这些工序都完成后，最后对其进行进一步的清理和养护。在抹灰施工时，必须严格按照标准来进行施工，先利用塑胶水泥浆对底层进行抹刷，接着进行混合砂浆施工，施工中所选取的金属网一定要根据施工的实际情况合理选择与之相适应的金属网。面层施工中，因为底层过于干燥，因此，必须提前做好湿润处理操作，抹灰的过程中要切记预留管线的孔洞以及水暖设备安装的部位，同时要做好施工部位的保护。此外，要严格控制好砂浆的配合比，保证水泥的稳定性和凝结的时间都要严格符合实际的标准。

2.涂料饰面施工技术要点

在建筑工程的装饰装修过程中，涂料饰面施工是最为常见的一项施工技术，同时也是十分重要的一项装修方式。涂料饰面施工主要是指通过添加涂料对建筑装饰表面进行装饰，从而促使建筑墙体能够形成一个膜层。一般来说，涂料饰面施工对于施工人员的技术要求较高，其主要表现在两个方面。首先，对于混凝土白面进行涂料涂抹的环节，其技术要求较高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工人员在对混凝土白面进行涂抹的过程中，必须要确保混凝土与抹灰层的表面平整、清洁。只有确保平整与清洁度达到要求，才能够开展下一道工序。其次，在对相关木料涂抹时，施工人员不仅要确保木料的表面平整清洁，而且必须要对木料进行加工处理，确保木料能够将涂料充分地吸收，从而达到木料的表面颜色一致的目的。

3.地面施工技术要点

建筑装饰装修工作的开展，必须遵循“先地下后地上”的基本原则，这不仅需要开展地下隐蔽性工程的施工作业，比如对于沟槽以及暗管的施工，等到完成这些部位的施工作业之后，需要对工程项目的施工质量进行仔细的检查，在确保其质量满足相关标准要求的前提下，才能够开展地面部分的施工作业，比如对于地面瓷砖的铺设。对于室内其他地面瓷砖的铺设工序也是如此，地面施工作业的开展，应该严格按照施工环境，并且对于施工用材的特性充分考虑在内，然后确保整个施工过程不会受到损害。

4.吊顶施工技术要点

在建筑工程装饰装修工程中，吊顶技术都是我们不可忽略的一个难题，在实际的建设中我们需要立足于实际情况的差异，选择吊顶施工技术的具体操作方法。因为直线式施工在实际的工程中应用比较少，所以这里以悬吊式施工方案为例进行分析。首先，吊顶施工是需要空间大小的精确度的，所以在施工进行之前就要对建筑施工主体内部的空间数据进行准确的测量，在此基础之上经过缜密的计算才能确定各个功能区的参数，并且在设计图纸上明确的进行标识。其次，在安装龙骨的过程中，我们需要对龙骨的吊点进行分析，确定其之间的距离和拱高度是不是能够和施工标准相符合。假如龙骨的施工方案中没有特殊的提到拱高度和相互之间的距离，我们一般会取间距为1.2米或者是小于1.2米，而拱高度则需要以建筑物内部的最短距离的约百分之三左右作为施工标准，保证建筑的安全性能。

5.外墙抹灰施工技术要点

在进行外墙抹灰施工时，施工人员应当优先清理基层表面，并且执行“润湿”的操作，且预留孔洞，按照实际标准将钢丝网铺设至要求位置，对水泥砂浆配比进行严控，以便确保后续施工能够满足设计要求以及标准。做好以上工作后，施工人员便可以对底层进行粉刷，负责人员需要确保粉刷质量达标，随后便可以按设计要求对其他位置进行粉刷，需要确保其具有光滑的表面，且避免表面不平整。最后，施工人员在抹灰工作完成后，需要重视对其进行科学保养。

6.卫生间防水施工技术要点

卫生间防水施工在整体施工中占据重要地位，其作用十分关键。卫生间是最易积累大量水的空间，一旦施工出现问题，会对周边业主造成极严重的不良影响。正式开展施工后，首先浇筑混凝土，此阶段必须振捣，并实施压光操作；随后定位、安装管道，进而开展地面防水施工，且对防水效果进行科学检测，以便及时处理出现的问题。若未出现渗漏，便可以展开防水层保护作业，作业完成后，施工人员必须及时对管道密实性进行检查，对出现的问题进行快速、有效处理。

7.水泥砂浆面层施工技术要点

在水泥砂浆面层施工中，首先要进行砂浆的选取，通常情况下，优先选取粗砂和中砂，科学合理的控制好水泥的含量，一般选取硅酸盐水泥为宜。在施工中，首先要对初凝过程中的水泥进行压实操作，从而达到更好的施工效果。严格控制好水泥的水灰比，保证水泥砂浆面层施工务必要在水泥终凝前全部完成，合理控制好水泥砂浆面层的厚度，防止厚度不均的情况发生，同时还要注意的是防止水泥砂浆出现开裂的情况。

结束语

总之，在建筑工程装饰装修施工过程中，施工部门必须严控每一个技术环节，才能保证最终整体工程的质量能够达标。因此，施工部门必须对关键技术进行深入研究，并从施工材料、整体流程着手进行全面控制，进而将施工质量控制方案加以完善，以便促进此类工程能够具备较高的质量。

参考文献

[1]王铎峰.建筑装饰装修工程施工中绿色施工技术分析[J].住宅与房地产，2018（34）：93.

[2]尹晶.建筑装饰装修工程施工技术要点探析[J].四川水泥，2017（03）.

论文作者:孔利鹏

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年11期

论文发表时间:2019/8/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62600428999a688f3c93da8f.html