# 基于智能电表采集质量影响因素及改进策略探讨论文_, 邢春森, 路萍

[摘要]智能电表信息采集的质量会受到诸多因素的影响，最终导致信息采集的质量达不到预期的要求。本文介绍了智能电表数据采集概述，分析了智能电表采集质量影响因素，提出了智能电表采集质量的改进策略。

[关键词]智能电表；采集质量；影响因素；改进策略

随着智能电网的不断发展和建设，智能电表作为智能电网当中的关键性设备，应用智能电表的电能信息采集系统，可以借助用电信息的采集、参数的控制以及遥测负载系统等，实现对电网信息的集中性采集与管理。但是智能电表的使用过程中，仍然存在着许多影响智能电表采集质量的因素，所以供电企业应该不断地对智能电表进行改进，达到提高智能电表采集质量的目的。

1、智能电表数据采集概述

基于智能电表的信息采集系统主要包括用户功能表层、采集终端层、集中器层和控制中心层。用户功能表层是智能数据采集系统的最底层，主要负责用户用电数据及信息的采集；采集终端层是智能数据采集系统的第二层，主要负责数据的采集和传输。该层主要由上层集中器指令实现通信控制，完成采集终端与用户电表之间信息、数据的传输；集中器层是智能数据采集系统的第三层，主要负责下达抄表指令并将下层数据传输到控制中心，为控制中心工作提供数据基础；控制中心是智能数据采集系统的最高层，主要负责用户数据的处理，实现用电系统的管控，完成电费计算和收缴。目前，智能表数据采集系统已经被广泛应用于供电企业电力营销当中，实现了高效的电量采集。但是漏抄等问题的存在，严重影响了智能表数据采集准确性。

2、智能电表采集质量影响因素分析

2.1智能电表的信息采集技术因素。当前，智能电表的信息采集技术还不够完善，运用的最多的是GPRS数据处理技术，这种技术的优势是可以有效的缩短人为操作的时间，使用起来比较简单，不会涉及到诸多的操作内容，从而提高了信息采集的速度。可是，电能电表采集对这种技术的应用还处于初级阶段，技术应用上缺乏成熟，从而导致在数据传输的过程中常常会出现数据丢失、数据显示异常、信号中断等情况。

2.2智能电表内部数据异常因素。智能电表内储存的电量、参数或者其他的一些重要数据，可能会发生异常的状况，而致使一些数据被清零或者错乱，外界也可能会干扰智能电表的电能表主控芯片和存储介质，使相关数据由于控制命令的错误传输而发生异常。与此同时，由于通信质量低，智能电表的数据也会发生丢失的情况，像智能电表的内部实际设置的表号与电能表上标写的不同，选择的终端载波类型不正确，电表的通信端口与终端的连接错误等等都会严重影响到智能电表的电量采集。

2.3智能电表运行关联的输电线路因素。智能电表正常运行的前提是输电线路的稳定工作，可是在智能电表实际的运行过程中，经常会遇到输电线路的老化、短路和接触不良等情况，会直接影响到智能电表接收信号。除此之外，智能电表的集中器分布的过于密集，或者是输电线路架设的过于杂乱，都会对智能电表的信号造成干扰，使得采集的信息数据不够精准。

2.4智能电表工作环境因素。智能电表的采集质量也会受到外部环境的影响，遭遇雷雨气候时，智能电能表和终端可能受到雷击的破坏，若线路或通讯模块天线受到了雷击或感应雷，可能破坏智能电能表的质量，据统计，在遭遇强雷雨气候后，损坏的智能电能表与终端的数量有所上升；长期处于高温高湿气候中，户外集中器由于电表箱封闭性导致不能及时散热，特别在夏季集中器工作环境温度严重超标，使集中器可能在短期内发生故障，无法进行采集。

2.5智能电表安装质量因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在工作人员进行智能电表的安装时，可能会安装由不同厂家生产的集中器，但由于集中器的485端口的位置各有所异而导致工作人员接错线，造成智能电表在安装的时候反接了RS485线与电表RS485线的A、B端子。在安装智能电表时，也容易造成二次接线故障即终端的电线不能很好的与集中器相连，使智能电表的集中器或者终端不能正常工作，这就大大降低了智能电表采集的质量。

3、智能电表采集质量的改进策略

3.1优化智能电表的数据采集技术。智能电表的信息采集使用的技术主要是GPRS技术，因此科学加装GPRS信号接收设备。与运营服务商保持良好的协调沟通，对信号交又区域的通讯问题进行处理。若台区周边均无有效处理GPRS信号的措施，则应根据相关规范要求在箱变外壳进行集中器天线的安装。集中器安装在地下室的情况，应要求施工方加设信号接收设备，预先引入GPRS信号，安装完成后应及时对信号强度进行测验。

3.2排除智能电能表的异常故障。对于数据存在异常的智能电表要进行及时更换，如果是智能电表存在数据丢失问题，使工作人员应该对于当时的抄表数据状态进行认真仔细的检查，严格审查集中器里智能电表显示的所有资料是否同当时下发的资料相一致。另外，及时发现有故障台区并判断故障原因，如现场故障无法排除应进行及时更换集中器。针对载波智能电能表通讯故障通过抄表掌机在智能电表处读取该表的用电信息.通常可以判断出是智能电表载波通信模块损坏或智能电表损坏，分析故障发生的原因，或更换载波通信模块，或更换智能电能表，保证集中器完成抄表工作。

3.3加大智能电表关联的输电线路检查力度。供电企业要加大智能电表运行关联的输电线路检查力度，特别是对一些架设时间长的输电线路，要定期进行检查，一旦发现输电线路本身电线老化或者是绝缘层脱落的情况，要及时的更换新的电线。此外，还要检查线路的运行健康状况及周围环境，从而及时的发现智能电表使用当中的输电线路存在的安全隐患及缺陷问题，比如短路、断线、线头接触不良等，此时采取行之有效的措施，提高智能电表采集质量。

3.4改善智能电能表的工作环境。智能电表安装对环境的要求比较的严格，一旦选择的安装区域不合理，就会直接导致信息采集不准确，因此在智能电表安装的时候要尽可能的避开雷电出现频率高的环境。如果必须在这一区域内安装，就要采取有效的措施防止雷电对智能电表的干扰，比如可以安装避雷针。在一些深山地区，用户居住的都很分散，这就意味着线路也会变长，为了有效防止变频对采集信息的干扰，就可以选择无线微功率智能电表，从而提高采集信息的效率及工作质量。

3.5加强智能电能表的安装质量。在安装工作中推广规范化操作流程，保证安装过程中的每一部分细节都能落实到位。针对485线路连接错误的问题，在安装结束后应针对性的对线路进行检查，重置系统数据回到空值反映连接的问题。此外要想降低因集中器安装不合理造成的故障，需在初步安装工作结束后对无法上线的集中器进行排查。对安装工人定期组织相关专业培训，一方面提升安装工人的专业技能，另一方面提高他们的职业道德和工作主动性，从源头上把好智能电能表的安装质量关。

4、结束语

智能电表采集质量在整个电力系统起着非常重要的作用，因此供电企业应当分析影响智能电表采集质量的因素进而改进电能表的采集，这对于当前社会电力改造有着重要的意义。

具体智能表数据采集的过程中要对设备因素、人员因素、环境因素、方法因素等进行全面控制，采取高效优化策略，完善智能表数据采集系统，建立健全系统化、层次化数据采集结构，确保智能表数据采集的可靠性、有效性和准确性，最大限度提升智能表数据采集的经济效益。

参考文献

[1] 赵宇鹏.影响智能电表采集质量因素及改进措施[J].电子测试，2017（13）

[2] 刘恺.智能电表采集质量影响因素及相关策略[J].名城绘，2018(04)

作者简介

邢春森，男，汉族，本科学历，1974年出生，工程师，现从事供电企业供电所管理工作。路萍，女，汉族，本科学历，1974年出生，助理工程师，现从事供电企业电能表修校工作。

论文作者:, 邢春森, 路萍

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/626a2f2b7d6cf7b6f5954799.html