# 新型外墙保温防火材料应用与发展研究论文_徐飞杰

摘要: 随着近年来我国社会经济的快速发展，建筑行业也得到了很大的提高。目前，在建筑领域，结构外墙的保温材料有了很大的进展，尤其是对结构创新非常重视。对保温材料的结构进行创新，主要任务就是为确保保温的条件下，提高防火的能力。本文分析了新型外墙保温防火材料、防火技术与设备技术方面可能存在的误区，并提出相应的解决预防措施。

关键词：新型；外墙保温；防火材料；发展

无机保温材料、无机材料和有机材料混合的材料以及有机保温材料等这三种是我国现阶段的建筑外墙保温材料。这三种材料各有利弊。有有机分子的材料易燃容易引发火灾而无机保温材料没有引发火灾的分子却不容易保温。大量采用建筑外墙保温技术就要重视其存在的隐患。拥有质量小而便于携带的有机保温材料被广泛应用却存在着较多的安全隐患，这需要重视。

一、无机保温体系材料类型

1.无机保温砂浆

无机保温砂浆是以无机的轻质保温颗粒作为主要材料，添加凝胶、抗裂添加剂等组成的干粉砂浆。是用于建筑外墙内保温和外墙外保温的新型节能保温砂浆。它的优点有：防火阻燃、变性系数小、防火防冻、节能利废、与建筑物同寿命、价格低廉等。无机保温砂浆体系是由膨胀微化玻珠干混保温砂浆为保温层，在面层面涂抹一层抗裂砂浆，复合成为无机保温砂浆体系。

2.泡沫玻璃

泡沫玻璃属于不燃材料，完全没有有害气体散发，用在建筑外墙保温体系中对于人类健康没有任何不利影响。泡沫玻璃保温体系的组成有：泡沫玻璃保温板、专用粘结剂、锚（或金属托架）、专用抹面砂浆、耐碱玻璃纤维网格布、柔性耐水腻子和涂料。它的优点有：抗渗、抗氧化、轻质高强、变性系数小、不易开裂，与建筑物同寿命等。泡沫玻璃最大的特性是永久性、安全性、可靠性，因此在建筑工程中常常被使用。

3.无机纤维保温防火喷涂

石棉纤维是矿物纤维保温防火材料的原材料，如今人们已经制造出了无机纤维作为石棉的替代品。其中，人造无机纤维有岩棉、玻璃棉、硅酸铝棉等等。这些人造无机纤维都是矿石加热熔化后喷丝而形成的。

4.轻质无机墙板保温

三维受力骨架、塑性水泥和轻质材料等是轻质无机墙板的主要构成原料。轻质无机墙板就是我们俗称的钢丝网架夹心墙板。轻质无机墙板保温体系的优点有：轻质高强、防火、吸声等。在施工方面，管线布设方便。

5.岩棉外墙保温

岩棉具有导热系数小、不燃、不蛀、不腐、轻质、隔音等优点。是目前全世界应用最为广泛的外墙外保温做法之一。岩棉外墙保温系统适用于各种结构形式的建筑物以及木结构。可以基本上消除冷（热）桥作用下产生的室内外局部温差较大的情况，从而避免结露现象的产生。

二、新型外墙外保温系统的防火措施

1.加强新型外墙外保温系统防火规范要求

在我国城市化进程的快速发展中，社会节能日益紧迫的大背景下，所有新建建筑和原有建筑都要符合相应的节能减排的标准。保温系统在采用有机保温材料时存在消防安全隐患，需要采取一定的安全措施。耐燃烧性能较差的聚苯板薄抹灰系统是目前我国外保温采取的主导形式，无论是本土的外保温系统企业还是国外比较有影响的外保温系统生产企业对产品的防火安全隐患多数是回避的态度，有关于建筑外保温系统防火的制度和标准还有待完善。由室内火灾引起的致火因素不断扩张，造成的人员伤亡与经济损失也是非常惨重的，新型外墙外保温该采取哪些措施提高和改善外保温系统的防火安全性能须根据建筑节能的需要大力发展悬挂建筑新型外墙的非承重结构，具有良好的抗火性能可以对建筑防火安全带来至关重要的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.加强新型外墙外保温系统防火特殊性

国外保温系统的现状是绝大部分主体保温隔热材料是可燃的有机材料，抗火性能较差的聚苯板薄抹灰系统是外保温系统存在的主要形式，防火安全形势异常突出。高层建筑一旦发生火灾时，建筑物的楼梯间各种管道等竖向通道颇多，成千上万的工作人员不易安全撤离。加上在火灾环境下人们的惊吓恐慌心理，安全撤离几乎得不到保障。消防设施的管理体制不完善，工作人员消防安全意识淡薄，并缺乏必要的自防自救常识等，这些都是高层建筑潜在的防火安全隐患。

3.加大对外墙保温防火材料研发力度

要想确保新型的外墙保温防火材料的使用时长，就要加大对材料研究的投入力度， 培养专业性人才进行研究。 并且要对保温材料在投入使用之后也进行定期的维护和监测， 加强建筑管理人员的素质水平， 保障防火保温材料的使用安全。

4.加强外墙保温防火材料市场制约监督体系

当前国内的外墙保温防火材料建筑市场没有形成严格完善的制约监督体系，这就使得保温防火材料在没有监督机构的监督之下会产生偷工减料、质量水平不达标的情况，为以后建筑物的防火问题留下了隐患。 所以要加大对建筑市场的监督力度， 保障建筑外墙保温防火市场的健康平稳发展。

三、建筑节能保温材料的应用发展

1.加强墙体保温材料防火等级

现阶段我国广泛使用的部分有机材料，实际燃烧时就会同步散发出较多的有毒有害物质，令周边生态环境遭受深度污染。因此，今后有关技术人员须努力进行创新型的阻燃剂开发，确保在生产墙体保温材料过程中可以将阻燃剂自然的融入，借此全面增强该类材料的阻燃性能。

2.加强复合保温材料的研究

现阶段，我国市场中流通的保温材料始终存在一系列的弊端，无法兼备防火、保温隔热、耐火等诸多优秀性能，因此有必要配合更加高端的技术来重组有关保温材料。诸如选择将聚氨酯和岩棉等材料组合，令这部分复合材料呈现出更加合理的保温和A级不燃性能。具体方式则是考虑将岩棉粘于水泥基纤维增强卷毡之上，随后配合高压浇注机向岩棉表层均匀的喷射聚氨酯树脂材料，并借助层压机高温令其发泡成型，就可以顺利贯彻岩棉和聚氨酯材料的复合性生产目标。再不然就是在保温砂浆中增加纳米添加剂和UV因子，促使其导热系数的快速降低。

3.使墙体保温材料具有更强的耐水性

判定一类墙体保温材料是否合格，主要看其耐水和抗腐蚀等性能是否卓越。在我国西南地区，雨水还具有一定的酸性，会导致表面硬化水泥溶解、出现空洞和裂缝、降低强度、外观变黑，产生“黑壳”效应，因此，一部分保温材料存在较高的含水量，便会同步限制其保温性和耐久性。纵观如今我国一系列的保温材料，尤其是那些无机材料，通常保留较强的吸水率，因此布置外护层环节中，需要额外添加防水、抗腐蚀等性能卓著的原材料，不过这也会同步增加外护层的制作成本。当下最合理的方法，则是尽快在开发出全新的抗腐蚀性憎水剂基础上，融入到保温材料的制作工序流程之中，进而全面改善保温材料的表面特性，顺势发挥出更加可靠的憎水功效。

结束语：总而言之，建筑行业的发展与进步能够影响外墙保温防火工作的进步与发展。建筑结构中的保温防火工作影响到整个外墙保温防火工作的进行与发展，尽管外墙保温防火工作有了发展但还存在许多的弊端需要我们去发现和解决。改善外墙保温防火工作可以提高整个工程的质量进而带动建筑行业的发展与进步。

参考文献：

[1]郑辉,张锋.新型外墙保温防火材料发展现状[J].建材与装饰,2016(43):121-122.

[2]张勇.新型外墙保温防火材料发展现况及防火安全技术与制备技术探析[J].消防界(电子版),2015(03):64-65.

[3]范超. 外墙外保温系统材料选用与施工技术应用研究[D].沈阳建筑大学,2015.

[4]汝明. 外墙外保温系统保温模拟与工艺研究[D].东北石油大学,2014.

论文作者:徐飞杰

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6286b9f5379ea837e61cb114.html