# 探究GPS测量技术在工程测绘中的运用论文_彭涛

（武汉江韵勘测工程集团有限公司，湖北，武汉，430000）

【摘 要】在工程测绘中，GPS测量技术占据着极为关键的地位，在其应用中可帮助提升工程测绘精准度。现今社会发展中，建筑工程企业得到了较为迅速的发展，GPS测量技术的应用越发广泛。文章主要是对工程测绘工作中，GPS测量技术的应用进行了分析研究，以此帮助增强人们对其的正确认识，促使其应用优势可在实践工作中得到充分发挥，为工程测绘工作的顺利及高效开展提供助力。

【关键词】GPS测量技术；工程测绘；应用

前言

现如今，电子产品得到了极大的研发及应用，特别是GPS测量技术在应用中为工程测绘的高效开展提供了强大的助力，可在帮助提升建筑工程质量的同时，为测量技术的良好发展奠定坚实的基础。在GPS应用中，可帮助有效提升测绘精准度，与此同时，在操作水平及技术两方面对于工程测绘而言，均提出了更高的要求，加强对工程测绘中，GPS测量技术的应用分析及研究，极为重要。

一、GPS测量技术特点

1.1 测量精准度高

传统的人工测角测距技术在应用中无法更好地满足工程建设的发展需求。而GPS的应用具有极强的卫星定位系统，可为工程测量精准度的大幅度提升提供助力。实现GPS测量与测绘技术的有机结合，可帮助获取到较好的效果。如在50km范围内，其相对的定位精度为1×10-6~2×10-6数量级。而在100~500km范围内，其精度便达到了10-7数量级。在1000km的范围之内，其精度达到10-9数量级。在GPS的精准定位中，对300~1500m范围内实行超过1h的测量，可促使其误差缩小到1mm。另外，在高层建筑测量中，无论是平面还是高层的精度均达到了最佳。

1.2 操作较为便利

在各类技术仪器的应用中，其操作简易性均是与其应用及发展紧密相关的因素。传统应用的测绘工作操作较为繁杂。在组装、运行等活动中均存在着费时费力的缺陷，对工程测绘的顺利开展造成了阻碍。GPS测量技术的自动化程度较高，因此其操作较为简捷，测量工作人员仅需掌握相关的组装、观测技术，便可完成一系列工作，如气象信息收集、天线高度测量等。

1.3 应用范围较广

GPS测量技术的主要应用范围分为两点。1.应用行业。现今人们生活中接触最多较为熟悉的GPS技术便是车载导航仪器。GPS导航系统现已成为汽车的标准配置。另外，此技术还应用于地球物理学、矿产及建筑等行业中。2.应用环境条件。GPS技术可借助卫星系统进行准确定位，因此在其应用中极少受到天气、地形及温度等条件的限制阻碍[1]。也正是此点优势使得GPS技术在工程测绘中具有极强的优越性。工程测绘工作多开展于野外，或是一些具有极端自然条件的区域，应用GPS技术可帮助有效减弱恶劣自然环境带来的阻碍。

二、工程测绘工作中GPS测量技术的应用

2.1 GPS定位技术在工程测绘中的应用

在工程测绘中，GPS定位技术的应用主要是指：将数学几何原理与物理学原理有机融合，运用GPS系统分布于空间中的各个卫星实施遥感测量处理，之后再将所测量到的数据信息传输至接收设备中，对数据进行科学处理，进而实现对工程测绘数据的多角度测量。现今工程测绘中所应用到的GPS技术主要分为两种，即静态与实时相定位。前者主要是指：运用安装多台地面接收设备，依照测量规程将这些设备排列为一条或是多条的基线，从而实现同步观测。而后者的应用依据主要为载波相对观测量。选取一个较为精准的控制点，将其作为控制基站，之后再运用至少一台的接收器去连续接收不同角度测量到的动态数据。一般状况之下，每台地面接收器为了实现三维定位，必须同时接收四颗卫星数据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆只要地面接收器周边不存在较多的障碍物，那么所接收到的卫星信息数据越多，那么其定位精准度就越高。如果地位接收器所处地域的周边障碍物较多，那么为了提升定位精准度，需尽量配合应用惯性导航技术。

2.2 GPS虚拟现实技术在工程测绘中的应用

在工程测绘工作开展中，经常会遇到一些地形、气候复杂的状况[2]。从而使得测绘工作操作难度较大，且对测量数据精准度造成不利影响，情况严重时还会导致安全事故发生。而在工程测绘中，GPS虚拟现实技术的应用可帮助避免产生上述所说的不良状况，且还具有逼真及交互作用优势。即使在复杂地形的工程测绘中，GPS虚拟现实技术的应用可利用电脑构建好三维图像，并在对三维图像的观测中充分掌握重点测量项目。而且对于测量中潜在的安全威胁也会明确标示。在显示了虚拟图像后，测量工作人员可更为直观全面的掌控测量中的重点问题，预估可能会出现的安全事故，提前做好准备，进而尽量降低事故发生的可能性，减小其损失。在测量工作开展前，建立好相关模型并对其实行全面化的分析研究，可帮助增强测量方案的可操作性，并迅速寻找到测量方案中潜在的问题，并予以科学纠正处理，从而实现测绘方案的完整化及安全化。

2.3 对于测绘工作中临时水准点涉及问题的处理

在工程测绘中，经常需要开展水准测量工作。在传统的测量中，对于水准点距离所得出的一般距离数值较大。此状况出现的主要原因为：在设计中预算缺乏严密性或是实地考察实物不佳。通常而言，相关设计单位所涉及到的水准点距离约为500~1000m，此种设计方式使得测量工作开展较为不便。而如果运用GPS测量技术那么则可完全避免此问题出现。运用GPS技术精准定位水准点及测量同样运用了GPS技术的卫星信号，在其操作中主要工作环节为设备安装、数据接收及观测记录等。在外业的观测工作中，首先需做的是制定好一个全面且详细的测量工作方案，之后再遵照相关技术标准实施测量计划。如此一来，便可在确保外业观测工作顺利开展的同时，进一步提升测量精准度，提升工作效率及质量。如在对大型公路工程进行测绘时，需先制定好相关测量计划，在其基础之上开展测量工作。为了全面确保测量精准度，相关技术人员需对卫星的同步图片进行认真探析，并对整个公路工程实施全面分析，对其路基高度进行探析及比对。为了确保测量的精度，测量技术人员需在对地形特点严格分析的基础之上，对施工临时水准的基点做增加考量，并确保水准基点是沿着公路建设方向布置的。为了确保在测量工作开展中不出现任何问题，可将临时水准基点设置为一些公路坚固点，如沿线房基、机井台。如果实在缺乏较好的水准点，那么便需技术人员自行做埋设处理[3-4]。在测量工作中，需注意对各个加密水准点位置进行具体记录。

2.4 在城市建设中的应用

城市控制网具有极高的精度要求，且其涉及面积较广，使用频繁，会对城市建设造成一定影响，对于城市建设发展而言，较为不利。而GPS技术在应用中具有高精准度及简捷操作性的优势性，因此在城市建设中得到了较为广泛的应用，并大幅度提升城市控制网的建设项目测绘精准度及效率。在确保完全符合城市规划标准的同时，还可帮助提升城市控制测量速率及精准度。GPS测量技术在工程、地质、变形测量中均得到了较为频繁的应用，且在实践操作中发现，GPS技术的应用优势性不可比拟。在现代社会的未来发展中，GPS技术也会得到更大的发展及突破，进一步促进经济及科技发展。

三、结语

整体而言，GPS技术在工程测绘中得到了较为频繁的应用。在本次研究中，阐述说明GPS技术的应用优势性，提升工程测量精准度，可帮助确保工程测绘工作的效率及质量，并进一步增强测量安全性。在今后的日子里，我国需对此测量技术进行创新处理，尽量完善GPS技术，促使其在工程测绘中的应用优势作用得以实现最大化的发挥，为工程测绘工作的顺利及高效开展提供助力，进一步促进整个社会的良好发展。

参考文献：

[1]吴坤.工程测绘中GPS测量技术应用[J].西部探矿工程,2015,(04):150-152.

[2]曾庆铨.工程测绘中GPS测量技术的运用[J].科技与企业,2015,(14):141.

[3]朱运权,赵家星.工程测绘中GPS测量技术应用探析[J].中国新技术新产品,2014, (10):135-136.

[4]李在春.探究GPS测量技术在工程测绘中的应用[J].科技致富向导,2013,(27):364.

论文作者:彭涛

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年12月供稿

论文发表时间:2016/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/628b21530c2b6fa6387ad595.html