# 探讨火力发电厂发电机励磁系统常见问题及解决方法论文_刘健

【摘要】:随着我们国家经济水平的迅猛发展和科技实力的有效提升，我国逐渐演变为一个工业大国，而发电方式也分为火力发电、风力发电以及核能发电等大种类，但在日常火力发电过程中，常常会遇到一些发电机励磁系统的问题。本文就火力发电厂发电机励磁系统常见问题及应对措施作出以下探讨:

【关键词】:火力发电厂 发电机 励磁系统 常见问题 解决方法

【引言】:我们国家伴随着科学技术水平不断提高和经济实力的迅猛发展，火力发电也是我国主要发电方式之一，但火力发电厂也存在着诸多问题，其中发电机励磁系统是现场中最普遍的问题之一，所以，相关技术工作人员必须对火力发电厂电机磁力系统遇到的问题进行全面分析，并提出相应举措，从而有效保障火力发电厂的稳定发展。

一、火力发电厂发电机励磁系统基础构成

火力发电厂发电机的励磁系统主要是直流电流为发电机供给所需要的直流磁场，帮助发电机达到电能和其他能量互相转化的目的，直流电流又需要交流发电机、无励磁机以及直流发电机等众多供电方式供给直流电。另外，如果励磁机从发电机自身得到励磁电源，并不通过励磁方法中设立特意的励磁机，这样的励磁机就称为无励磁机，如果无励磁机再通过整流之后把电源提供给发电机自身励磁，这样一来，发电机就叫作自励式的稳定励磁。自励式稳定励磁又有并励以及自励两个形式，发电机将直流电经过整流变压器得到的励磁电，通过进行电流的整流之后，提供到发电机内励磁，这种形式称之为自并励式，其具有构造单一、设施种类少、成本小的特点。而自复式是由于直流电通过可控硅对其进行整流之后，将交流电提供给励磁绕组，使其与发电机中性点二次绕组在交流的一侧互相串联。自复式励磁的工作效率往往受定子电压和定子电流之间的相位差所影响[1]。

二、火力发电厂发电机励磁系统功能

（一）、电压控制

励磁工作效率的传输部分和励磁掌控部分共同构成了发电机的整个励磁系统，发电机能否正常稳定运行取决于励磁系统各部分功能是否正常。而整个励磁系统主要是由几个部分所组成的，其中对励磁系统的电压控制而言，电压控制系统起着保持发电机接口电压在规定位置的作用。整个励磁控制系统在平时的正常工作中时，电压控制能更好的帮助整个励磁系统向同步发电机提供它需要的励磁功率，如果机组负荷在产生改变的时候，整个励磁系统会按照变化的负荷状况，对励磁电流的大小进行实时控制，从而确保发电机端口电压以及整个电网某一点电压水平保持稳定[2]。

（二）、维持电力设施正常工作

整个励磁系统如果不能对整个发电机组的功率进行合理分配，并使其并联且产生直流电的话，那么它就不能达到对电流、功率问题以及无功功率等一系列因素的有效控制，所以，整个励磁系统务必要确保它能使发电机的无功功率能够有效分配并联运行，这样一来，才能满足上述一系列因素的需求。励磁系统在正常工作时，它能够对整个系统的静态以及动态稳定性实现一个促进的作用，促进提高它们的稳定。励磁系统在对短路问题时期和问题解决以后，如果励磁系统的一系列功能都较好的情况下，它就可以保持整个电力系统的电压，以及高速电压的修复，进而保障电力设备的正常工作。另外，励磁系统还能帮助整个系统内的继电保护设施的运行灵活性以及工作正确性[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）、确保电力平稳性

励磁系统在对自身设施的自动控制时，可以帮助电压在出现问题后解决短路问题，自行修复电压故障，进而使发电机的自行启动故障有效改善。火电厂发电机的日常稳定安全工作离不开整个励磁系统的作用，所以，发电机拥有一个较好的励磁系统是对整个发电机发电功率的有效提升，而一个较好的励磁系统需要实现诸多条件。如果设施在正常工作时，它能以负荷电压以及负荷电流为参照，当它们在不断改变时，设备能及时调整自身励磁电流，确保输出的功率能够满足整个发电系统，当出现电力系统问题时，整个系统就能迅速将励磁电流提升到最大，确保整个发电机的正常安全以及它的正常工作运行。如果我们要使发电机能长时间有效、安全、正常的运行，相关技术工作人员就应该确保励磁装置能稳定调整自身故障、对故障反应较快以及工作稳定的特点，这样一来就能使整个发电机长期稳定的运行。

三、发电机励磁系统问题及应对措施

（一）、发电机难以升压

在发电机系统内，如果要使电磁组成励磁电压，而励磁系统没有剩余的电磁时，这时候我们就不能设立励磁电压。新装配的发电机在没有一定的工作时长时，往往剩余的电磁都较少，并且极易丢失，所以导致发电机难以升压。如果发电机在维修的时候，相关工作人员因为接线问题，致使励磁绕组的正负极性接线相反的话，这样一来，就会导致发电机第二次启动的时候，磁力铁芯的磁通方向会和励磁绕组经过的电流方向不一样，这样就会使剩余的电磁逐渐变弱甚至是逐渐丢失，这样一来，发电机就很难升压。如果要有效防止上述问题发生的话，在发电机进行日常维修的时候，必须保证整个励磁系统回路的接线要完全正确，在维修的时候要断开励磁回路，在检测完成之后，才能再次接通励磁回路。若是励磁回路不能断开时，相关技术工作人员要保证流入的直流电和励磁系统的方向始终在同一方向上，除此之外，还要对发电机系统进行检测，判断它是否能产生励磁电流、励磁电源是否稳定、功率柜的运行是不是正常的等一系列问题，如果对于这一系列问题做好及时检测并维护的话，就能确保发电机的正常稳定工作运行[4]。

（二）、发电机转子两点接地问题

发电机在平时的工作过程当中，如果它的导线绝缘出现破损问题、接口积累灰尘等问题出现时，发电机就有发生发电机组转子接地安全事故的情况，如果发电机转子在一点接地安全事故出现时，发电机组也可以维持工作，如果当整个励磁系统的回路里出现了两点接地的问题，那么整个发电机的熔断器就会实行短路保护，从而关闭整个电路。所以，如果我们要维持发电机组的正常工作，相关技术工作人员就必须在出现一点接地故障的时候，及时的对故障问题进行修复处理，从而达到保护发电机组的目的。除此之外，在对发电机进行平时的修护中，相关工作人员还可以对励磁回路的绝缘电阻进行检修维护，确保发电机组的正常工作，有效提高发电机的发电效率。

【结束语】:

总的来说，由于目前我国工业技术的发展，火力发电技术恰好满足了我国电力需求，相关技术工作人员应对火力发电的一系列问题加以重视，并及时解决，这样才能确保我国在工业领域的可持续发展。

参考文献:

[1]赵羽.提高火力发电厂励磁系统可靠性探讨[J].科技风，2010 (13) :209.

[2]高丹.火力发电厂发电机励磁系统的分析[J].自动化应用，2012(7):20~21,36.

[3]马成禄.提高汽轮机真空系统严密性的措施[J].中国电力教育,2010:702~703.

[4]何元平.发电机励磁系统常见故障分析及处理[J].江西化工，2010(2):140~145.

[5]李原.发电机励磁系统的几种故障处理[J].科技创新与应用， 2012(3) :64.

[6]史成慧,孙建勋.发电机励磁系统故障分析[J].河北电力技术，2007(2) :52~54.

论文作者:刘健

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62b6fa4a246533e3188d6ab5.html