# 简述施工现场给水排水技术与管理论文_黄小芹

身份证号：45262219910805xxxx

摘要：建筑工程施工过程中，其给水排水的管理效果能够直接影响到工程项目的整体质量。因此，本文针对给水排水工程的施工过程以及相对应的技术进行简单阐述，其次对给水排水安装的具体技术措施进行分析，并且提出施工过程的管理技术。

关键词：施工现场；给水技术；排水技术；施工管理

一、建筑工程中的给水排水技术

1.1安装给水设备

在建筑中，首先要先安装给水设备，但给水设备比较复杂，不易安装。因为建筑内部的给水系统包括供水设备、水表节点、引入管、 立管以及阀门等组成部分。在这些组成部分的安装，施工人员必须要 非常认真进行。如果给水设备的安装质量较差，就会对后续的管道铺 设工作造成直接的影响，另外，还对供水系统的正常工作造成影响， 降低了供水系统的使用寿命。因此，施工人员在安装给水设备前，必 须要全面检查供水设备的各项参数，检查给水设备自身是否存在问题。 如果存在问题，就必须立刻对供水设备进行维修或更换。只有保证给 水设备的安装质量，才能提高建筑给水排水工程的质量。

1.2安装给水管道

相对于给水设备的安装，给水管道的安装就相对容易许多。不过， 在安装给水管道之前，也要测量好目标安装位置，检测用于安装给水管道的支架是否牢固，其高度、坡度是否符合管道的安装标准。在安装给水管道时，要严格按照设计规范进行，绝对不允许出现贴墙贴板凳现象，以免增加以后管道维护的难度。如果给水管道在安装时必须要穿过墙壁、楼板等位置，那就必须在管道上加装套管，实现对给水管道的有效保护，增加管道的使用寿命。另外，在进行管道连接时， 在管口不合的情况下，要通过加热的方法实现管道接口空隙的去除， 避免出现；漏水现象，提高建筑给水排水工程的质量。

1.3安装排水管道

排水管道的安装其实与给水管道的安装类似。但也有一些不同的地方，排水管道的安装必须要严格按照设计要求进行，同时在安装的 位置上要添加伸缩节，使管道的安装更加容易。在排水主干管和与水 平干管安装的过程中，必须要通过通球试验判断管道的安装质量。在 通球实验中，通球的大小要大于排水管道直径的 2/3，而且通球在管道中可以顺利流动。因此，在复杂的给水排水工程建设中，施工人员只 有严格按照设计进行施工，才能保证给水排水工程的质量。

二、目前给水排水工程施工存在的几点常见问题分析

经过多年的发展，我国给排水工程施工体系日益成熟和完善，各项施工技术也已经基本成型，整体施工趋向规范化、标准化方向发展， 但在以下几个方面，还存在着一定的缺陷和不足。

2.1管道施工存在的不足

管道施工方面的不足主要存在于管井垂直管道配管施工阶段，具体问题有施工前测量工作缺乏科学性、测量结果误差较大、标高层积 累问题过多等，由于以上问题的存在，不仅工程质量得不到保障，同 时还会影响降低工程整体的施工效率。此外，部分工程管道在实际安 装施工时，并不能满足施工设计的位置要求，甚至存在忽视管道固定 的问题，从而增加了发生管道施工问题的风险。

2.2试压方面的不足

管道试压是给水排水施工的重要环节，在正式试压前，需对整个系统流程进行全方位的检查，确认管道连接的完整性和完好性，以保 障试压工作的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但在实际操作过程中，时常发生因工作人员 主观态度不端正导致的试压不到位等问题，进而引发管道渗漏、管口 液位较高等一系列问题，影响管道的正常运行和使用。

2.3施工技术方面的不足

随着我国建筑行业不断发展，给排水管道工程日益复杂和庞大， 对于施工人员专业技术和专业素质，也提出了更高的要求。但目前国 内多数管道工程施工人员并未经历过专业、系统的培训，对于施工技 术尤其现代施工技术，缺少应有的了解和认识，从而严重阻碍了我国 给排水工程施工的进一步发展，工程施工质量也很难得到有效的保障。

三、解决给水排水过程中问题的主要措施和方法

3.1解决给水系统压力问题的具体措施

（1）要结合建筑具体高度来科学地将给水系统进行适当的区分， 不可单纯地把给水系统分为两个，而是应该综合考虑建筑的情况对给 水系统分区，以便人们能安心地用水，放心的生活。（2）为了防止卫 生间在使用的过程中出现问题，应该充分合理地确定安装比例式减压 阀组，适当地降低静水压，同时也能避免分区不规范情形地出现。

3.2制定严格的试压计划

在开展试压工作之前应该制定好相应的计划，并严格按照计划进 行。（1）要对管道进行全面的检查，并针对水平主管和立管的不同分 别使用相应的检查方法，水平主管可以考虑使用灌水试验，而立管则 可以采用通水试验，如此能降低因管道破裂或是泄露的几率，从而保 证给水排水系统的运行。（2）要率先拟定解决系统故障的方案，以便 出现故障后能有序地组织相关人员进行排除，尽可能地减小对人们生 活造成得影响。

3.3把控材料质量

材料对与施工工程来说是至关重要的，因此要慎重地控制材料的 质量，避免在施工中使用不达标的材料。特别是对于管道材料的采用 需要格外注意，必须经过一系列的检验合格后方能使用。

3.4着力提高施工人员的专业技术

施工人员是一项工程中的核心，需要引起重视。对于即将上岗的 施工人员要进行必要的检查，深入了解其专业技术水平、责任意识、 工作经验等，并查看其是否具有相应的上岗证书。此外，对施工人员 科学优化配置，使每个工作人员都在适合的岗位上充分发挥自己的才 能，从而提高人力资源的利用率。还可以定期安排培训活动，组织技 能较低的施工人员进行强化训练，提高施工单位的整体技术水平。同 时对施工过程要加强监督，施工单位要着重关注施工人员对关键性技 术的掌握程度，引导其在实践中不断把积累经验，进而增强操作的熟 悉感，以便工作效率的提高。

四、结束语

综上所述，给水排水技术具有一定的复杂性和系统性，是建筑工 程中重要的一个环节，并且受到了社会和人们的普遍关注，对人们的 生活影响极大。因而，在我国实际的建筑施工中应该时刻注意经验的 积累，学习国外优秀的技术，提高我国给水排水技术，促进我国建筑 行业的可持续发展。

参考文献

[1]许朝锋 . 施工现场给水排水技术与管理的研究 . 建材与装饰， 2015.45.168-169.

[2]刘瑶琪 . 施工现场给水排水技术与管理的研究 . 建設科技， 2012.21.78-79.

[3]应金岚 . 探讨施工现场给水排水技术与管理 . 科技资讯， 2012.10.155+157.

论文作者:黄小芹

论文发表刊物:《建设者》2019年21期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62d8c66626ee507a78c9bdde.html