# 10kV带电作业安全性思考论文_魏健1,裘天佳2,张鹏飞1,张继轩1

（1国网浙江绍兴市上虞区供电公司浙江 312000;2国网浙江省电力公司绍兴供电公司）

摘要：配电网带电作业的必须将作业人员的人身安全放在首位，这样才能保障配电网带电作业的有效进行。本文就安全性在10kV带电作业中的思路进行详细的研究和分析。作业事故隐患进行了简单的探讨。

关键词：带电作业；10kV：安全性

1.引言

10kV 带电作业是一项专业要求较强、危险性较大、事故发生可能性较大的工作。在进行配电网带电作业时，由于广泛使用了相关的绝缘防护用具，这就使得进行配电网带电作业的可靠性和安全性大为提高.要想提高的带电作业的安全性就需要对带电作业相关的各方面进行优化和完善，从真正意义上实现安全带电作业。要有效地开展配电网的作业，首先必须要对相关作业人员的安全进行必要的保障，这是配电网带电作业的首要和核心任务。本文对10kV带电作业事故隐患进行了思考。

2. 带电作业

由于电工设备在长期运作过程中可能出现线路老化、零件受损等情况，需要对电工设备进行检修和保养，为了保证电工设备能够一直持续运作，需要对电工设备进行带电作业，其作业的内容为带电测试、带电检查和带电维修等，从而找出电工设备存在的故障或安全隐患，并及时的处理，避免电工设备出现事故，影响电网正常运行。

目前，带电作业分为等电位作业、地电位作业以及中间电位作业三种类型。等电位作业是借助各种绝缘工具对地绝缘后，带电作业操作人员与带电设备处在同一电位上的作业。在进行等电位作业时工作人员是进入高压场区对电气连接、电阻等部位进行检修。进行此项作业，工作人员需要穿全套的屏蔽服，避免自身受到高压的危害。地电位作业是人体处于地（零）电位状态下，使用绝缘工具间接接触带电设备，来达到检修目的的方法。进行地电位作业时工作人员需要在塔杆或构架上检修不同等级的电气设备。此种情况下，工作人员需要时刻注意自身的安全，采用绝缘工具进行具体的检修工作。中间电位作业是作业人员通过绝缘棒等工具进入高压电场中的某一区，对电气设备进行检修。相对于前两种作业方式，此种作业方式最为安全，不需要接触带电设备。

3. 安全隐患

3．1 带电作业人员无专业分工

由于带电作业与一般的停电检修作业是不同的，在进行带电作业时要求作业人员的操作技巧娴熟，操作动作和操作方式都必须严格满足相关的安全条件。带电作业必须严格按照事先的编制好的操作规范和技术方案才能够确保带电作业的安全。带电作业的操作者如果对操作规范不够熟悉，或者按照个人的意愿进行操作，其后果是非常明显。有些时候现场的情况较为特殊，操作者如果没有经过严格的现场实际训练，其所编制的操作步骤和规范如果与实际不符或者相互矛盾，操作者无法对相关的规程进行正确的领会，特别容易造成误操作或者按照个人意愿进行操作，其后果是非常危险的。

有些电网企业的带电作业班组既从事检修相关工作，又从事高压送电的相关工作，这样就不能保障带电作业的工作质量，同时极大地影响了带电作业的安全性：由于相关的作业人员工作强度大，休息不好，导致在进行带电作业时容易忽视潜在的危险因素，给自身的作业安全带来极大的危险，同时由于停电进行检修和带电作业的工作手段、工作习惯和相关原理都是不同的，如果带电作业人员同时还承担着停电检修的工作任务，则会导致其在进行带电作业时出现许多不正确或者不规范的动作的几率大为增加，从而增加了自身触电的危险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3．2 带电作业与停电检修配合问题

停电检修和带电作业在相互的配合上往往存在着许多漏洞。有些带电作业，应该在带电作业的班组完成绝缘遮蔽和相关的隔离措施后，然后再由相关的停电班组来完成登杆的作业。有时候停电班组为了抢一些时间，在相关的带电班组没有进行绝缘隔离或者相关的绝缘隔离措施没有完成的情况下即开始进行登杆作业，而有些停电检修人员又从来没有进行相关的带电作业培训，因此这种情况出现后是非常危险的。

3．3施工现场环境复杂

10kV带电作业的环境是非常复杂的，受周围交通环境、建筑物情况及相关通讯线路布置情况的影响很大，且周围环境污染情况也是不一样的。这就要求相关的作业者在进行作业前必须进行现场勘察，对作业现场的环境情况及交通情况进行熟悉，了解具体的环境情况，对于交通较为复杂的情况应该增加相关的监管人员，对于环境噪音较大的、污染较为严重的情况应该增加相关的监护装置和通讯措施，并考虑适当增加其有效安全距离。

带电作业应该在天气晴朗的时候进行，如果遇到雷电、雨雪、雾霾等天气时，是不能够进行带电作业的。当地的风力大于5级时或者天气的相对湿度大于80％时是不能够进行带电作业的。带电作业人员必须对带电作业规定进行有效的遵守，如果在进行带电作业时突然出现了恶劣的天气，可能就会给带电作业实施者带来生命的危险。为了预防这种恶劣天气出现时的“不测风云”，在作业现场带电作业人员应该有效配置便携式测速仪和温度仪，同时相关的监护人员应长期对天气变化情况进行监测，进而能够做到有效预防。

3．4忽视了线路电容电流的相关影响

lOkV线路的电容电流主要取决于lOkV线路整体的长度、线路线间的距离、导线的截面积和导线的类型等相关因素。lOkV配电网由于电压等级较低，其电容电流往往在进行带电作业时容易被忽略。经过对10kV配电网进行改造后，10kV配电网的绝缘化程度将有显著的提高，线间的距离将大为减少，且单位长度线路的电容电流也将出现较大幅度的增加。当进行引流线的断、接操作中，主线与引流线间的电容电流随着被断、接线路长度的增加而增加，当线路长度超过一定值时，主线与引线间极有可能产生电容电弧。此电弧对操作者有以下三方面的影响：一是操作者对电容电流估计不足，造成心理恐慌而引发二次事故；二是电弧可能击穿、灼烧绝缘手套，造成危险；三是绝缘服一般为可燃材料，可能引起绝缘服起火而造成危险。因此配电网带电作业不能忽视电容电流的影响。当进行直接作业时，应在绝缘手套外戴上羊皮手套以防绝缘手套击穿、灼伤，在拆、搭瞬间，应用绝缘操作杆或其它工具将引线或主线短接或脱离后再直接操作，切忌徒手一手搭主线，同时一手搭引线的操作方式。

4 结束语

本文所述的几种隐患类型只是对配电网带电作业部分隐患进行了论述，带电作业者一定要根据实际情况，对带电作业中可能存在的安全隐患进行分析，并有效做好安全防范。

参考文献

[1] 陈小安.浅谈10kV配网带电作业安全防护措施研究［J］.科学与企业，2012

[2] 吴宜明.关于规范10kV配网工程带电作业的几点思考［J.］湖南农机，2012

作者简介：

魏健（1987.09-），男，浙江大学电气工程及其自动化学士，单位：国网浙江绍兴市上虞区供电公司，专业方向：带电作业

裘天佳（1986.11.13-），男，浙江慈溪人，浙江大学电气工程学学士，单位：国网浙江省电力公司绍兴供电公司，专业方向：用电检查

张鹏飞（1990.1-），男，江苏射阳人，南京工程学院电气工程及其自动化工学学士，单位：国网浙江绍兴市上虞区供电公司

张继轩（1987.02-），男，陕西户县人，华北电力大学电气工程及其自动化专业，单位：国网浙江绍兴市上虞区供电公司向：配电，研究方检修

论文作者:魏健1,裘天佳2,张鹏飞1,张继轩1

论文发表刊物:《电力设备》2016年第23期

论文发表时间:2017/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62d9294ed4e26ea836448d37.html