# 论地表水环境质量监测评价与处理规划研究论文_姜伟,王子璐

天津市生态环境监测中心 天津市 300191

摘要：水资源是世界上最为重要的资源，近年来，水资源问题日益严重，对国家、社会、人类的发展都造成了严重的影响，必须要加强对水资源的管理。而在水资源管理工作中地表水环境监测尤为重要，通过监测活动观察、分析污染物产生的原因，有针对性的采取治理工作，从而保证国家地下水环境质量。虽然近年来，国家地表水环境监测工作得到了稳定的开展，但其中依然存在一定的问题需要得到全面的解决。

关键词：水资源；评价等级；环境质量监测体系

引言

水资源是维持人类生活的必要资源，地表水环境质量直接关系到人类饮用水安全，加强地表水环境质量监测能让社会得到持续发展，基于此，本文针对地表水环境质量监测评价与处理进行研究。首先，简单了解了几种常见的地表水环境质量监测方法，进而从地表水环境质量监测的评价入手，深入分析强化地表水环境质量监测的对策，希望通过本文的分析，能够为地表水环境质量监测人员提供参考。

一、常见的地表水环境质量监测方法

现阶段，中国在地表水环境质量监测中常用的方法有三种，分别为：常规性监测、自动化监测和应急性监测，这三种监测方法大多是以物理原理和化学原理基础发展而来，而且随着生物监测原理的提出，水环境质量监测技术也得到了进一步的发展。

（一）常规性监测

常规性监测是根据国家规定的标准方法展开的监测活动，这种监测活动中采用的方法一般情况下都来自于国家出台的《地表水环境质量标准》，或者是参考国外先进的监测方法。这种监测方法最为常见，但是在监测水平相对较低，在监测效率和监测质量上需要得到进一步的发展。

（二）自动化监测

自动性监测主要是应用信息科学技术、遥感技术等，利用相应的自动化设备的监测活动，在自动化监测中仪器占有着十分重要的位置，只有保证仪器的性能，才能够保证监测活动的质量。现阶段，使用自动化监测的情况较为常见，采用的仪器大多是国外进口设备，而仪器分析方法也得到了国家环保部门、美国EPA和欧盟等方面的认可。但是因为各种原因，国内准确性较高的设备相对较少，仪器的购买成本较高，且维修上存在技术限制，严重影响了环境监测的成本。

（三）应急性监测

除了上述两种方法之外，还有一种应急性监测的方法，这种方法一般针对一些需要快速得出水资源质量的项目，需要注意的是，有些项目还没有出台相应的标准房法，因此需要采用等效方法进行分析，而对于拥有标准方法的项目而言，就必须要采用标准方法完成监测。虽然国家近年来，不断完善地表水环境质量监测工作方法，但是受到经济、社会等多方面原因的影响，国家各地各级的环境监测站的监测水平参差不齐，真正达到全项目分析的监测站少之又少。在实际应用过程中，地表水环境质量监测标准项目有109项，其中有机污染物监测项目尤为重要，而真正能够做到监测有机污染物的监测站极少，环境质量监测工作存在着较大的漏洞。

二、地表水环境质量监测的评价

（一）评价等级

在地表水环境质量监测工作中，监测的主要目的在于地表水环境的质量，因此在得到监测数据后还需要展开分级评价工作，一般情况下，分级评价工作可以分为三个级别，首先是项目污水的排放量，其次是地表水水质的复杂程度，最后是根据水质水量的具体要求，判断该水域收纳污染水域的具体规模。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在地表水环境质量监测评价中主要是建立在污水排放量、污水构成、收纳污水水域情况这几点要素上，也就是说在展开地表水环境质量监测的过程中，需要针对这几个方面展开实际的调查和监测，并且综合考虑水域所在地区自然环境，继而有针对性的对项目展开具体的分析，从而对地表水环境展开客观、准确的评价[1]。

（二）评价目的

针对地表水环境进行评价，并不只是要确定地表水的具体环境质量，而是要根据地表水的具体情况，有针对性得去改善水质水量，控制水污染。但是现阶段，国家地表水环境质量监测情况存在着一定的问题，很多标准项目和标准限值上，过于格式化和固定化。以某水库为例，该水库的核心水资源只有一条河流，而在河流入库口和周边没有污染资源，但是在对该河流入库口和库区周边环境进行监测中发现，氨氮浓度达到了0.96mg/L，根据国家的相关质量标準，该断面的上的氨氮浓度达到了三级标准，但是在库区监测断面的总氮浓度必然会超过1.0mg/L，这种氨氮浓度仅仅达到了四级标准。因此可知，来源相同但是位置不同的水体，质量也不相同，因此国家的地表水环境质量监测存在问题。

三、强化地表水环境质监测的对策

（一）提升环境监测的能力水平

想要强化地表水环境质监测，首先就要全面提升环境监测的水平，提高质量监测的精确度，但是地表水环境质量监测工作本身的难度较大，工作量较多，对技术人员的要求相对较高。因此在这个过程中，可以加入信息监测设备，加大投入，完善设备，并且建立起健全完善的信息化准则，继而从根本上提高强化地表水环境质量监测的精准度和能力水平。

（二）兼顾环境监测和结果分析

随着科学技术的发展，环境质量监测工作中应用的技术较为先进，能够很准确的展开监测工作，保证数据的准确性，但是在评价水环境质量的过程中，不只要保证监测技术，还要保证结果的合理性。比如，某监测站中应用了数据库技术，将监测的结果进行全面的分析判断，整理成报告，为该水域展开的质量控制工作提供参考。

（三）强化环境监测的质量控制

在进行地表水样品收集的过程中，除了要监测的物品之外，还需要对一些可能会影响到监测结果的地表水样品进行进行收集，并且对这些杂质中的成分，进行全面分析和处理，进而在监测时将杂质处理掉，保证样品的监测范围在仪器可以监测的范围内[2]。其次，还要对仪器进行检查和校对，保证仪器的工作状态正常稳定，以此保证结果的准确性，最后要对实验中使用的试剂进行选择，保证应用的试剂符合地表水的监测分析等级条件，在选择试剂的过程中，还要考虑到分析结果、化学反应等内容。想要保证监测质量得到全面的控制，还要保证考察收集工作以及后期运输保存工作的质量。比如某地区的环境质量监测站，为了提高评价结果的准确性，根据当地的实际情况，扩大了采样的范围，将不同的位置的水质样本采集回来，并且展开分析工作，以此得到最为合理的结论。

（四）坚持质量处理措施和原则

除了上述几点内容以外，在展开地表水环境质量监测工作中，还需要坚持落实五点原则，首先，要保证科学合理，从经济和环境两个效益方面出发。其次，要降低成本，在最少的资金投入内换取最大的效益，全方位的提高社会和经济效益。此外，还要积极的引入先进技术，从源头扼杀环境污染，最后，还要同时落实防污、治污工作，实行综合性的监测整治。除此以外，还要坚持实事求是，从实际出发，制定出具体的操作方案[3]。

总结：综上所述，水资源质量的监测分析评价工作是保证人类生产生活稳定开展的基础，随着社会经济的不断发展，国家在地表水环境质量监测评价过程中存在的问题也逐渐显露出来。虽然用于水资源质量评价的方法有很多，但其中很多方法不够科学，无法保证地表水环境质量监测数据的准确性和客观性。在未来的环境质量监测评价中，必须要采用合理的评价方法，保证水质监测活动的稳定开展，提高地表水水质水量。

参考文献

[1]张福霞，王魁，王红莉.地表水环境质量监测评价与处理规划[J].科研，2016（8）：00230-00230.

[2]周湘婷，潘海婷，吴文晖，等.第三方运营模式下地表水水质自动监测系统的质量管理方法研究[J].绿色科技，2016（2）：48-50.

[3]唐晓青，张明华，孙丽，等.京津冀协同发展背景下地表水环境监测路径研究[J].中国环境监测，2017，33（2）.

论文作者:姜伟,王子璐

论文发表刊物:《防护工程》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62d97623feec863a5e18d22f.html