# 基础灌浆施工技术在水利工程中的应用论文_冯婷

临沂市河东区水利工程维修处 山东 276000

摘要：随着社会主义市场经济的不断发展，我国的水利工程也得到了极大的发展。水资源作为人类生产生活的重要资源，其初始形态已不能满足人们生产生活的需要。大型水利工程建设可以有效地调整和配置水量，满足经济社会发展的需要。基础灌浆技术作为水利工程地基处理的一项重要技术，对水利工程质量有着重要影响。基础灌浆技术在水利工程建设中的广泛应用，可以有效地提高水利工程的整体质量。

关键词：水利工程；基础灌浆施工技术；应用研究；

基础灌浆技术是水利工程中常见的建筑地基处理技术，具有操作方便、能耗低等优点。相对于其他工程和建筑,水利工程有更高要求的基础上,这主要是因为大多数的水利工程是建立在特殊的地理位置,以发挥其本身的功能,需要有一定的渗透性和防震能力,否则它将水利工程建设和运营的不利影响。因此，水利工程应充分利用科学技术，更好地处理工程基础。

一、水利工程基础处理的概述

天然地基是建筑工程的基础，由于长时间受到水文地质和地质结构变化等因素的影响，天然地基往往具有一定程度的缺陷，这些缺陷会给建筑工程造成一定程度的影响。水利工程对地基的要求较高，为了获得安全稳定的地基，对天然地基进行基础处理是必不可少的。基础处理是为满足一般建筑物对地基的要求，在水利工程建筑施工的过程中采用专业的技术减少或者去除地基中的天然缺陷，使地基的强度、稳固性、整体性、防水性得到增强，从而完善和优化地基的物理学性能。水利工程的基础处理能够保证工程的安全可靠，维护工程的正常运行。

二、水利工程的现状

我国现代水利工程建设是从二十世纪中期才开始兴起的，受客观因素的发展影响其建设规模逐渐扩大，使用的新技术、新方法也在逐渐增加，这在很大程度上推动了我国水利工程建设的发展。但是随着改革开放的逐渐深入，水利工程建设存在的一些问题也逐渐被暴露出来，如某些水利工程建设并不符合国家的规范要求、防洪减灾的能力较弱，在特别区域遇见雨量过大的情况时，就极易出现洪涝等现象，危机人们的生命财产安全。在水利工程建设过程中，有些生产者为了追求利益最大化，则在施工过程中使用较差的施工材料，或者是好坏参半，这就大大降低了水利工程的建设质量。导致很多安全隐患的存在，一旦发生质量问题后果将不可估量。还有一些水利工程建设，当初兴建的时候并不是为了真正的发挥其水利工程的效用，而是为了树立地方形象，以此为目的兴建的水利工程在工程质量上都难以保障，有的甚至是重兴建轻管理，这样长期以往，日复一日水利工程没有得到良好的整治而无法真正发挥水利工程的作用，同样会对经济产生不良影响。基础建设施工作为水利工程建设的基础，很大程度上决定了水利工程建设的质量。所以在实际施工作业环节中，必须对基础设施施工给予足够的重视。

三、基础灌浆施工技术在水利工程中的应用

1.灌浆施工技术在水利工程中的运用准备。在灌浆施工开始之前需要对水利工程建设现场做好检查工作，重点是施工周围的水文信息，为了能够保障水利工程建设不发生岩石的垮塌和断裂现象，就需要对地质条件进行研究、观察和分析，勘察岩石的基本情况，查看岩石的透水性等，若是含有水流还需要清晰地掌握好水流的速度，并且进行更加全面的灌浆试验，最后确定灌浆的距离和深度等，做好具体性的分析工作，计算出施工过程中面对的压力和次序等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.高压灌浆施工技术与旋喷灌浆技术的运用。灌浆施工技术在不同的状态环境下需要选择不同的方式进行灌浆施工。若是在岩溶地区进行水利工程建设，需要使用高压灌浆施工技术，只有这样才能够更好地强化岩溶地区岩石的坚硬程度。在水利工程建设时，选用高压灌浆技术可以提升水利工程的稳定性和抗渗性。在一些岩溶地区的灌浆工作当中，如果运用高压灌浆技术不能满足工程施工要求，则采用高压旋喷的灌浆形式。使用高压旋喷灌浆技术需要选用合理可靠的机械设备。不同的工程现场环境不同，需要按照当地的实际情况和环境选择相关的机械设备。机器设备在运用过程中可能会产生钻机喷嘴脱离机械的情况，一旦发生就会出现土层破坏的现象，为了避免此种问题出现，可以使用钻机，对钻机的速度进行更加全面的设定和把控。相关工作人员需要将钻机的喷嘴位置进行适当的调整，由此才能够保障土层不被破坏，在岩溶地区的水利工程质量也可以得到不同程度的提升。

3.基础灌浆技术在岩溶地区水利工程中的运用。岩溶地区水利工程施工可以使用基础灌浆施工技术。基础灌浆技术在岩溶地区水利工程中的应用，需要考察岩溶地区的基本深度，只有深度大于50m才能够使用此项技术。在深度较大的岩溶地区，可以进行高压灌浆技术的运用。高压灌浆技术在解决深度灌浆问题的过程中发挥了重要作用。使用基础灌浆技术可以让泥浆深入到基层岩石当中，使填充物和水泥等可以紧密地结合在一起，由此提升水利工程项目的基本质量。若是使用基础灌浆技术对浅层含岩溶地区进行基础灌浆，需要在浅层地区进行砂土的挖掘工作，使用水泥砂浆等对原有的岩溶地区做好回灌工作，更好地发挥出基础灌浆技术的作用。

4.基础灌浆技术在水利工程渗漏问题中的应用。当前，我国大部分水利工程经过多年运行，都存着不同程度的病险问题，其中，基础渗漏尤为突出。一旦水利工程基础出现渗漏，不仅会造成水利工程无法正常运行，不能充分发挥其效益，而且还会严重威胁到下游人民的生命财产安全。因此，将基础灌浆技术应用在水利工程中至关重要。从以下两个方面对基础灌浆在水利工程渗漏问题上的运用进行叙述。（1）模袋灌浆的处理方式。模袋灌浆当中的使用模袋不仅耐磨性突出并且物美价廉，常见的有尼龙和聚丙烯，模袋灌浆使用的是水泥砂浆，模袋相互积压的过程中可能会出现水分流失的现象，极大地降低了减少了水泥砂浆的本身含量，因此，为了更好地提升砂浆凝结的时间，需要对模袋进行绑扎和束缚，减少水土的流失。（2）使用填充配料的方式。在通常情况下，使用填充级配料一般选择的材料都是砂石和水泥等，配料的过程中需控制砂砾的粒径大小，若是在单纯使用砂砾的情况并未产生良好的效果，还需添加黏稠剂。将这二种物料混合在一起能够进行自然的反过滤。在配料的过程中，配料的种类和数量必须要按照要求进行有效的控制，灵活运用配料方法，争取可以形成一个桥梁架设的结构，然后堵塞中途可能产生的缝隙，由此形成一个反过滤层面，对整个漏水通道都达到堵死的目的。

5.混凝土裂缝灌浆。在水利工程中最为常见的质量危害就是混凝土裂缝，会对水利工程的正常运行造成严重的危害。在对混凝土裂缝进行灌浆的时候最常用的方法是化学方法，在灌浆施工中，利用机械设备将水泥浆灌入混凝土裂缝中，在进行灌浆施工的过程中要保证水泥浆能够均匀的流入到混凝土裂缝当中。流入裂缝中的水泥浆在化学作用下会逐渐的凝固成形。对混凝土裂缝进行灌浆能够增强水利工程的抗渗效果，提高工程的整体质量。

总之，在基础灌浆出现大量吸浆的时候要及时采取合理的措施进行处理，避免因为砂浆的扩散造成大量的浪费。在工程出现严重漏水的情况下要选择正确的灌浆技术进行处理，在做好灌浆工作的同时控制工程的成本。总之在水利工程的基础灌浆中，工作人员要因地制宜，根据工程的实际需要选择最为适当的灌浆技术，争取把基础灌浆在水利工程中的作用发挥到最大。

参考文献：

［1］李宏科.浅析基础灌浆施工技术在水利工程中的应用.2017.

［2］杨春雷.基础灌浆施工技术在水利工程中的应用探讨.2018.

论文作者:冯婷

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6301a2af33f9b150e6931a56.html