# 浅析探针测量编程在轨道客车加工技术研究与应用论文_ 王珑, 刘勇, 王建军, 李保国, 王隽

摘 要：雷尼绍球杆测量系统广泛应用于轨道客车加工领域，测量补偿工艺实现了对可变形工件的精准加工，本文主要论述了如何通过模块化程序设计，克服测量补偿工艺中逐点位置识别、尺寸计算、手工录入数据多等繁琐工艺，使测量编程更加快速、精准。

关键词：雷尼绍；编程；模块化；测量

1引言

在轨道客车加工领域，车体大部件多为长18-25米，宽0.5-3.5米的型材，通过组对、焊接、调修而制造成车体大部件，固定工件的夹具为每间隔2-3米一组，通过多组夹具同时使用完成装夹和固定。工件在加工的过程中时刻处在一个非理论的平面，不能完全参照图纸理论尺寸或模型进行加工，通过使用雷尼绍球杆测量系统，能够精确的补偿因工件变形而产生的基准改变。对于单个待加工的车体大部件而言，测量点因加工位置区域不同有几十点到几百点之间不等，如何通过测量特征分类、测量点编号、开发模块化测量程序，对减少测量前期准备工作和提升测量程序准确率将起到关键作用。

2模块化编程设计思路

2.1根据轨道客车大部件加工的结构特点，将测量特征分为滑槽特征、窗口特征、点特征等；

2.2 对每种特征相关尺寸进行参数化，每种特征测量点位置通过参数计算获得，根据每种特征的结构特点，测量点数量可设置一个或多个，测量方向通过预先平移或旋转坐标系获得；

2.3 通过参数传递逐点进行测量，循环调用，将测量值存储于预先编号的存储地址中；

2.4 采用与（1）、（2）相同的思路编制测量补偿程序，补偿点与测量地址编号一一对应。

3滑槽特征测量的应用

3.1测量执行子程序

采用子程序measure_point做为每个测量点的测量程序（西门子840D系统），measure_point( Setval[3], TcD[3], StO, DeO, Rtp)。

参数“Setval[3]”被测量点的坐标值，该一维数组的三个变量值分别代表机床空间坐标X、Y、Z的三个实数值，通过特征参数计算获得。

参数“TcD[3]”测量动作的矢量方向，即探针从何方向接近并探测测量点。该一维数组的三个变量值分被可能存在“-1”、“0”、“1”三种可能，变量值非“0”状态有且只有一个。测量方向详见表1。

参数“StO”指代测量起始点偏移量（起始点相对理论位置的偏移量）。

参数“DeO”指代测量结束点偏移量（结束点相对理论位置的偏移量）。

3.2单个点测量过程

测量开始，如图2（a）所示，在空间任意一点探针进入测量状态。如图2（b）所示，探针以快进速度移动至测量点上方安全高度位置。如图2（c）所示，以工进速度移动至测量起始点位置。如图2（d）所示，以测量速度接近工件。接触工件后探针自动停止并即刻返回测量起始点。提取测量参数，存入指定变量待加工程序调用。

图2 单点测量过程

3.3特征子程序及其参数

“T”型槽特征子程序“DJ_S_Me_Sub(X_SPoint,Y_SPoint,Z_SPoint,X_Longth,Y_WIDTH,X_DJ_Dis,DJ_TYPE,OrderN)”。

参数“X_SPoint”为T型槽起点，测量坐标系中X位置较大值；

参数“Y_SPoint”为T型槽宽度中点，测量坐标系中Y值；

参数“Z_SPoint”为T型槽底部平面高度，测量坐标系中Z值；

参数“X_Longth”为T型槽所需去除长度，测量坐标系中X位置滑槽起点值减去滑槽终点值（较大值减去较小值，减法要增加方向）；

参数“Y_WIDTH”为T型槽宽度；

参数“X_DJ_Dis”为截断单元长度，“X_DJ_Dis”等于“X_Longth”除以“DJ_TYPE”取整；

参数“DJ_TYPE”为T型槽长度类型，分别等于1、2、3、5等，与“T”型槽的截断单元数量相同；

参数“OrderN”为测量值存储地址编号。

3.4应用实例

参照图3，为某动车组底架大部件“T”型槽截断工序。所有箭头所指的封闭矩形区域为“T”形槽截断区域。其中序号为1、3、7、9、10、20、21、27、29、30的“T”形槽截断均为5点测量。其余为1点测量。图中“*X-#”的标记意义为：*代表测量点数，对应子程序参数为“DJ_TYPE”；#代表同类“T”形槽截断单元的序号，对应子程序参数为“OrderN”。

图3 某动车组底架大部件“T”型槽测量分类示意图

4结束语

通过开发雷尼绍测量技术的模块化编程，简化了原有逐点识别、计算尺寸等繁琐工艺，使手工录入点的数量减少70%，程序的模块化程度大幅提高，可读、修改更加便宜，测量程序编制周期可减少至原来的35%。

参考文献：

［1］万熠.高速铣削航空铝合金刀具失效机理及刀具寿命研究［D］.济南：山东大学,2012：62-65

［2］袁国伟.高速加工切削用量选择分析［J］.现代制造技术与装备，2014（3）：52-53

［3］鲁祥.动车组铝合金车体加工自动编程和仿真系统研究[J] .机械制造，2013(8)：57－61

［4］林胜.铝合金高速切削技术[J] .航空制造技术，2004（6）：63-66

［5］张伯霖，黄晓明，李志英.高速加工中心及其应用[J] .机电工程技术，2001（5）：11-14

论文作者: 王珑, 刘勇, 王建军, 李保国, 王隽

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/63043355f02cc8e5d417fb87.html