# 建筑结构的隔震减震技术论文_魏宏,刘少峰

宝鸡建安集团股份有限公司 721006

摘要：结合传统的结构抗震设计，指出了新型建筑结构的隔震减震技术具有良好的发展前景，详细地阐述了隔震和减震技术在国内外的发展、应用以及目前常用的隔震、减震装置，以推广建筑结构的隔震减震技术。

关键词：隔震；减震；建筑结构；发展前景

我国和世界各国普遍采用的传统结构抗震设计方法是以既定的“设防烈度”作为设计依据，适当控制结构物的刚度，容许结构部件（如梁、柱、墙、节点等）在地震时进入非弹性状态，要求结构具有较大的延性，使结构物“裂而不倒”，它的设防目标是“小震不坏，中震可修，大震不倒”，且传统的抗震体系只防护结构本身，当发生突发性的超过设防烈度地震时，房屋可能会严重破坏或倒塌。所以作为新型的结构抗震技术的隔震和消能减震技术具有十分良好的发展前景。

一、隔震技术的应用

1.隔震技术的历史应用

基础隔震的思想早在古代就得到了应用，如北京的紫禁城建筑，经历多次地震而未受损坏，1975年在建造设备管道工程时，以紫禁城中心向下约5m-6m的地方挖出一种稍有粘性且带有气味的物质，研究结果表明这种物质极有可能是“煮过的糯米和石灰的混合物”。这座建筑群的主要建筑都是建在汉白玉筑起的高坛下，但其下却是具有柔性和衰减性能的糯米层，尽管无从了解当时出于何种意图，但客观上这种地基处理办法起到隔震效果。其实，在中国古代就有称作“饭筑”的基础处理方法，即将原为10cm-15cm的黏土层砸实干燥，将若干排列着的绳子与土混贯于其下，逐渐形成一个较厚的土台，在上面建造房屋，有人认为其做法含有隔震的意图。

2.隔震技术的发展

现代的隔震结构进入实用化时代，叠合橡胶起了很大的作用。1969年震灾后重建的南斯拉夫的斯考比市。在波斯翅捞奇小学工程中首先使用了隔震橡胶支承，所使用的橡胶支承仅由橡胶层组成，中间未加钢板。此后法国、新西兰、美国等国家，对作为隔震支承的叠台橡胶进行了大量的性能式验研究，并于20世纪70年代后期开始在实际建筑物中使用。至目前为止，国内外应用于建筑结构、桥梁、设备等的隔震工程中，绝大多数采用“夹层橡胶支座”隔震技术，且已成功经受了地震考验，成为一项比较成熟的隔震技术。目前的隔震装置有橡胶支座、滚动隔震、摩擦滑移隔震、支承式摆动隔震、混合隔震装置等。

二、隔震系统

2.1隔震系统的组成。

隔震系统一般由隔震器、阻尼器、地基微动与风反应控制装置等部分组成。在实际应用中，通常可实现多种功能由统一元件完成，使用方便。

2.2隔震的主要作用。

隔震的主要作用是：一方面在竖向支撑建筑物的重量。另一方面在水平向具有弹性，能提供一定的水平刚度，延长建筑物的基本周期，以避开地震的卓越周期，降低地震反应，能提供较大的变形能力和复位能力，阻尼器的主要作用是吸收或消散能量，抑制结构产生大的位移反应，同时在地震作用下使隔震器迅速复位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3隔震器分类。

基于克栋概念的基本隔震方法，隔震器基本可分为弹性支撑式隔震、滑动式隔震、摆动式以及悬吊式隔震四大类。

2.4隔震设计。

偶震系统设计取决于很多因素，包括基础固定周期，结构隔震的周期，场地土的动力特征，输入反应谱的形状，隔震装置的力与变形特征。

隔震设计包括隔震支座设计，隔震层以下结构的设计。设计的主要目标是得到一个周期长于固定结构的周期和场地土的卓越周期的结构。这样的上部结构可以隔离最大的输入地震能量，使施加在结构和非结构构件上的力远小于固定基础的设计的量值。隔震设计应根据预期的水平减震系数和位移挖制要求，选择适当的隔震支座（含阻尼器）及抵抗地基微震动与风荷载并由提供初刚度的部件组成的隔震层，隔震支座应进行竖向承载力的验算和地震时水平位移的验算。隔震层以上结构的水平地震作用根据水平向减震系数确定，其竖向地震作用标准值，8度和9度时可分别为不应小于隔震层以上的结构总重力荷载代表值的20％和40％。

三、消能减震技术的应用

3.1粘滞阻尼器。

利用流体阻尼器进行结构振动控制的研究始于20世纪80年代末，美国和日本在这方面的研究起步较早。时至今日，全世界已有数以百计的工程使用了流体阻尼器，涉及到高层建筑、高耸结构、桥梁、体育馆、海洋石油平台甚至卫星发射塔，国内对流体阻尼器的研究起步较晚，1999年，欧进萍教授对油缸问隙式阻尼器进行了理论与试验研究，中国建筑科学研究院利用国外牛产的流体阻尼器对北京饭店进行了加固，此外还有一些学者进行了积极的理论探索。东南大学建筑工程抗震与减震研究中心在国家自然科学基金和国际合作研究项目的资助下，自1998年底开始着手对粘滞流体阻尼器进行系统的研究工作，1999年6月基本完成前期研究工作，并初步完成了两种类型的流体阻尼器——单出杆型和双出杆型流体阻尼器的设计，在此基础上经过反复论证和修改，于1999年7月与南京液压机械制造厂合作研制出了不同型号的足尺粘滞流体阻尼器产品，并针对影响阻尼器性能的各种因素进行了对比试验和动力性能试验。粘滞流体阻尼器一般由缸筒、活塞、阻尼孔、阻尼材料和导杆等部分组成，当活塞与缸体之间发生相对运动时，由于活塞前后的压力差使流体阻尼材料从阻尼空中通过，从而产生阻尼力。

3.2粘弹性阻尼器。

粘弹性阻尼器是用于结构抗风抗震工程中的一种耗能减震器。由粘弹性材料和约束钢板所组成。它是由三块钢板夹两层粘弹性层所组成，钢板和粘弹性材料通过硫化的方法粘结在一起。常用的粘弹性材料为高分子聚合物，这种材料既具有粘性又具有弹性。在受到交变应力作用产牛变形时，一部分能量被储存起来，另一部分能量则被转化为热能耗散掉。

结束语

隔震与效能减震技术与传统抗震体系相比，具有巨大的优越性，在突发性的超过设防烈度地震中不破坏、不倒塌，既保护建筑结构本身，又保护建筑物内部的仪器设备及人员的安全，经济适用。根据振动台试验及实际地震记录，减震控制结构的地震反应与传统抗震结构的地震反应比值大约为隔震结构的8％～50％。

参考文献：

[1]尚守乎 结构抗震设计 高等教育出版社 2015.11

[2]王荣辉 钢球一限位系统隔离桥梁结构水平地震的试验及分析 实验力学 2014.9

[3]黄裹云 自动复位基础隔震体系的试验研究 工程抗震 2016.1

论文作者:魏宏,刘少峰

论文发表刊物:《北方建筑》2016年12月第34期

论文发表时间:2017/2/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/632aaf7b32f75c758f98de0f.html