# 土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用论文_赵丽静

黑龙江省哈尔滨市 150000

摘要：建筑屋面防水工程属于屋面工程中的一个重要组成部分，其施工质量的优劣，不仅关系到建筑物的使用寿命，而且直接影响到人民生活的正常进行。实际民用建筑工程产生裂缝与开裂问题经常与屋面的技术、材料及细部等施工问题有直接关系，进而导致出现屋面渗漏或不保温现象，从而会严重影响建筑物的功能和质量。本文主要探讨的就是建筑屋面防水土木工程施工存在的问题、并对屋面防水工程的施工技术要点进行了详细的阐述。

关键词：建筑屋面防水；土木工程；施工技术

引言

建筑屋面工程质量是房屋建筑工程中一个重要的部位，其主要作用就是满足用户对房屋排水、防水、隔热、保温的要求。屋面发生漏水、渗水，会给人们生活带来很多不便，不仅造成经济上的严重损失，而且会直接影响人民的正常生活。因此，如何提高屋面防水施工质量至关重要。

1 建筑屋面防水土木工程常见问题分析

1.1 防水材料存在的问题

防水材料必须具备一定的水密性、温度稳定性、空气稳定性、污染少同时需要一定的力学性能，这些特性是保证防水材料质量的关键，当前市场上防水卷材种类繁多，部分卷材存在着厚度过小、稳定性差，同时还会产生一定的污染等，这些防水卷材是不符合要求的，如果将这些材料使用到建筑物屋面防水工程中，不仅不能满足正常的防水使用年限而且还增加了屋面防水后期维修的费用，造成了建筑成本的提升。

1.2 屋面防水设计不合理

屋面防水设计主要是指排水系统的设计，在建筑屋面设计中，如果只重视屋面结构，忽视了排水系统的合理安排，排水设计中如果不能合理的确定排水管的数量、管径大小、屋面坡度大小等，就很容易在后期的使用中造成雨水的积聚，长此以往，势必会影响到屋面的防水工程，同时对于一些容易忽视的一些位置没有进行相应的设计，比如：在防水卷材和落水管相联系的地方，如果没有很好地设计，这个部位将成为防水工程中的一个薄弱环节，容易发生漏水。最终影响了建筑的使用寿命。

1.3 施工存在的问题

施工细部没有处理好，会给屋面防水工程留下极大的隐患，例如，施工时排水坡度没有按标准做，容易积水，而形成长时间渗漏；找平层和防水层操作不认真，未按设计图纸和屋面工程技术规范要求进行施工，未分工序、分层次进行验收。

1.4 缺乏养护措施

养护措施主要包括两个方面，一是施工过程中的材料养护，在施工过程中如果材料管理不当，将导致混凝土硬化等问题，造成不必要的浪费；二是施工后养护，屋面作为建筑物的外围防护结构，长期经受自然环境的侵蚀，如果缺乏适当的养护措施，无法及时发现和解决屋面老化、排水故障等问题，将缩短屋面使用寿命。

2 建筑屋面防水土木工程施工技术要点

2.1 排水设计

屋面排水设计必须综合建筑结构和所处的自然环境进行考量，根据建筑所在地域的气候条件，计算风力、暴雨强度、日照强度、融雪泄流面积等相关数据，确定建筑屋面防水标准，选取合适的防水材料，合理设计排水管道的管直径、位置以及数量，确保建筑屋面排水系统的顺畅。

2.2 防水材料质量控制

传统的屋面防水材料多以沥青为主，这种材料的污染程度高，操作困难，不符合环保、节能的相关要求。随着我国建筑科技的迅速发展，新型防水材料得到广泛应用。在选择建筑屋面防水材料时，应根据建筑的实际用途 结合当地的自然条件选取合适的防水建材。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如南方地区，温度较高的可以使用APP改性沥青卷材作为屋面防水材料，雨量充沛的则要选取耐水性强的合成高分子材料，相对的，当建筑处于备份地区时，则可以根据实际情况选择冷沥青材料或者低温性能较佳的改性沥青产品。

2.3 防水卷材铺设的施工质量控制

防水卷材在铺设之前需要保证处理后的基层满足相关要求，比如：坡度满足要求、表明无杂质、表面干燥等。只有基层满足要求的情况下才能进行防水卷材的铺设，在铺设过程中要将卷材内的空气排出，避免形成鼓包，卷材的搭接长度必须满足要求，确保在使用年限内出现脱开问题，影响到防水卷材的正常使用功能，同时要保证铺设的卷材松紧适度，对于不同的卷材有不同的要求，比如：高分子卷材铺时需要松一些但不能出现褶皱，而改性沥青卷材则必须要拉紧铺贴；防水卷材的端头位置必须牢固可靠的的固定和密封。

2.4 屋面施工质量控制

（1）在屋面施工中分格缝需设于屋面板支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处，并且和屋面板缝对齐，以避免出现因为温差或者结构变形引起的防水层裂缝，造成板面开裂。

（2）屋面找平层采用建筑找坡与结构找坡结合的做法，找准泛水坡度，确认流水方向，使屋面最高点和泄水口成一条直线，泄水口应高于30 m m，卷材屋面坡度应低于25%，以免卷材下滑。

（3）屋面防水层施工的温度应高于5 ℃。在屋面隔离层卷材防水层施工中，应注意基层处理剂上涂刮效果，保证薄而均匀，等完全干燥后再铺贴卷材，铺贴时由下向上平行屋脊施工，保证卷材与水流方向相符，当建筑屋面坡度较大时，铺贴方向垂直于屋脊方向。

3 提高建筑屋面防水土木工程施工质量的策略

3.1 加强设计阶段规范化

屋面防水设计过程中应该根据建筑物所在地的环境，并结合建筑物的性能、使用功能、重要程度等进行规范化的设计，其中包括屋面的排水设计以及防水层的设计，在防水层设计中要明确不同基层的厚度、坡度的大小、重要节点位置的防水层设计等，设计阶段的规范化是后期施工质量保证的基础。

3.2 加强防水卷材的检验选择

面对当前各种各样的防水卷材，需要选择质量有保证的防水卷材，对于选定的防水卷材必须在材料入场时对其规格和外观进行质量检验，在规格以及外观满足质量要求之后对其物理性能实施检验，如果检验合格的产品才能进场使用，不符合要求的产品坚决不能使用。对于不同的卷材在检验过程中的侧重点也是不同的，比如：对于沥青卷材在检验过程中主要是针对纵向拉力、耐热度、柔度、不透水性进行的，而对于金属卷材主要是检验其拉伸强度、扯断伸长率等。

3.3 对施工过程进行严格的质量控制

施工过程中的质量控制对提高屋面防水施工有着非常重要的作用。首先，必须严格的按照相关施工规范去进行每一个环节中的施工，同时安排相应的负责人进行施工现场的施工监督和质量检测工作。合理的安排好屋面防水施工的施工流程和施工工艺，加强对工作人员专业技能和基础知识的培养，从根本上去保证施工过程中的质量。

4 结语

目建筑屋面土木施工中，排水设计是保障施工质量的重要前提，防水建筑材料是屋面工程质量的基础，在施工过程中，管理人员应加强质量控制意识，对相关环节进行监督，采取有效手段保证屋面工程从设计到施工的整体质量，改进施工工艺，使建筑屋面工程达到高质量、高水准的施工要求。

参考文献

[1]刘艳玲.对土木工程中屋面防水工程技术的探究[ J].城市建设理论研究（电子版），2012，（23）.25-26.

[2]余必华.建筑屋面防水土木工程施工技术浅析[J].企业技术开发，2014（18）.

[3]刘延巍.工民建筑屋面防水工程施工技术要点分析[J].黑龙江科学，2014（06）.

[4]白雪.浅析住宅斜屋面防水工程施工中技术环节和要点[ J].中国科技投资，2013，（10）.58-59.

论文作者:赵丽静

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第28期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6336e993bba57d9ae5ed8054.html