# 浅谈电力系统中电能信息采集技术的应用论文_张斌,徐芳

张斌 徐芳

（国网河北省电力公司沧州供电分公司 061000）

摘要：当今社会，在电力企业的管理过程中，自动化技术占据非常重要的地位，它可以提高企业竞争能力，进而使企业能够健康、稳定的发展，而电能信息采集技术是一项先进的、可应用于电网的综合技术，他可以提高对电力系统的管理，也能处理多种异常情况，因此在我国电网建设中占有重要的地位。

关键词：电力系统；电能；信息采集技术

电能信息采集系统是一种自动化系统，它可以通过一些手段，实现对电力用户的用电情况进行监测和控制，从而了解用电用户的信息及用电情况。电能信息采集系统包括了各种各样的世界先进的技术，例如计算机软件与硬件、数字通信、电力负荷以及电力营销、能力计算等，达到对系统从电力用户处收集到的各种用电数据分析处理的目的。通讯链路资源、系统主站以及电能用户用电信息采集终端设备为电能信息采集系统的主要结构。在电力信息采集系统中，数据采集、营销采集、数据库管理三部分形成系统主站，其作用是采集电力用户处的终端信息、对系统的各种业务进行逻辑分析并管理、挖掘分析管理获得的数据。

一、电力系统中电能信息采集系统的应用及问题

1.1用户用电信息的采集与分析

电能信息采集系统的主要功能就是收集用电用户的各种用电信息，进而对收集的信息进行分析管理。用户用电信息采集的主要工作内容有四个：①采集各种数据，这些数据均与电能量有关，比如总电能量、总电能示值、各费率电能示值、各费率电能量等；②实现定义交流模拟量的监控；③采集工况数据，比如采集及计量终端设备的运行工况信息等；④采集各种事故或事件记录的数据，比如电能用户终端盒电能表记录的事件或故障记录数据等。

1.2电力用户负荷控制

电能信息采集系统中的用户前端采集终端设备，可以实现对用户的功率定值控制、费率定值控制、盒电量定值控制等功能，因为采集终端设备可以远程控制并操纵用户的负荷控制开关，所以，电能信息采集系统的主站就可以根据一些指标如功率定值、电量定值以及电费定值，对采集终端下达一些控制或操作的命令，为所实行的预付电费制度提供了基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般来说，对费率定值的控制一般由电能系统采集系统的多个部分，如系统主站、用户采集终端等，相互协调、相互配合才能完成对费率的定值控制，主要有三种模式可以实现对费率定值的控制，分别为主站实施费控、终端实施费控和电能表实施费控，由于这三种模式的相互联系、相互配合、相互协调，最终使对费率的控制非常灵活、可以多样化控制并进行管理，如此，将会对用电用户实现细致化、集约化的管理，保障了用电的均匀分配，为降低用电高峰、对电能资源合理利用并节约奠定了基础。

1.3其他综合拓展应用

由于电能信息采集技术具有非常大的灵便型，它应用活泛，可以轻松的控制操作电力系统，并对其发出指令，使其完成电力公司的输送电力的任务，因此，电力信息采集系统除了一些专业性应用外，在电网系统中，它还有一些综合的、拓展性的应用，这些应用与提高电力公司对电力用户输送电力的电力需求、提高电网系统的自动化程度、将电网系统的工作系统化、细致化等有着不可分割的联系，同时起着重要的作用。

1.4用电情况统计分析

在我国电网快速发展的浪潮中，对各个地区甚至每个电力用户的用电情况统计分析越来越重要，也因此使得用电情况统计成为不可或缺的应用。之所以在电力需求侧管理中的应用越来越广泛，是因为电能信息采集系统既能综合分析电力用户的用电情况，也能够及时了解异常用电情况，提供有效的统计数据。除此之外，还能通过一定的方式让电力公司直观的了解用电情况，如WEB发布、报表生成等。一般情况下，对电力用户的综合用电分析一下几个方面：（1）负荷分析，对一定时间内的电量使用情况进行统计分析，如按区域、行业、线路、电压等级、自定义群组、用户、变压器容量等，并且可以与往年进行同期比较，通过比较用电高峰期及发生时间等情况，及时对用户用电的趋势进行了解；（2）负荷率分析：电能信息采集系统可以分门别类各时间对不同时间段内的负荷率进行趋势分析，如按行业进行群组分析、按电压等级进行群组分析甚至可以进行自定义，进行更加详细的统计分析；（3）电能量分析：电能信息采集系统可以根据不同的分析对象，如区域、行业、线路、电压等级、自定义群组、用户等类别，以日、月、季、年或时间段等时间维度对系统所采集的电能量进行组合分析，包括统计电能量查询、电能量同比环比分析、电能量峰谷分析、电能量突变分析、用户用电趋势分析和用电高峰时段分析、排名等；（4）三相平衡度分析：电能信息采集系统可以的配电变压器进行三相负荷进行分析，对用电用户的相线电量进行分析，从而为优化配电管理提供了有力的理论依据；（5）负荷预测支持：电能信息采集系统可以根据不同用户甚至地区，显示出用电变化的规律，为电力公司对用电的控制提供了有力支持。

1.5电能采集信息化应用

电能信息采集技术为电力系统实现信息化提供了技术条件。据了解很多地方电力公司，已经正式上线投入运行微信公众服务平台。市民可通过微信平台零距离享受各项电力服务。目前微信公众服务平台，将向客户提供电费账单查询、缴费记录查询、准时时电量查询、停电信息查询、营业网点查询、用电档案、服务资讯、事务公告等多种便捷服务。以后，该平台还将逐渐拓展微信、淘宝、网银等多种方法缴费、信息订阅、智能应答等功能。

通过微信服务平台的应用，把用电客户的用电情况间接的也能督促用户及时交电费，使用户更了解自己的有点情况，减少了不必要的误会，增加了用户对电力部门的信任，从而能够更好的配合电力部门的工作，减少了电力系统营销客服工作人员的工作压力，提升服务质量，使用电客户享受到了网络化、信息化、个性化用电服务。用电客户可根据自己的用电习惯选择适合自己的用电方式，并且可以通过手机上的通讯软件对用电设备进行远程操作，通过现有的技术进行稍加整合完全能够使智能化用电实现低成本推广普及。电能信息采集技术为实现信息化、个性化、低成本智能化用电提供了信息技术基础。对电力行业的发展具有重要意义。

结语

近年来，我国社会经济发展迅速，人们不得不增加用电量，因此，电力企业得到了迅猛发展。而电能信息采集系统应用不仅实现了一般电网中的基本作用，还展示了一些拓展功能，这不仅实现了对电力各个方面的系统管理，还使得电力公司对用电用户更为细致的了解，为电力公司对电网及用电用户的用电量控制奠定了基础。在时代不断进步的社会，电能信息采集系统跟上了时代的脚步，实现科学化、现代化、制度化。因此无论从哪个方面看，电能信息采集系统建设都会保证供电企业的经济效益，进而推动电力事业的健康、稳定、顺利的发展。

参考文献：

[1]佟月珍.浅谈电能信息采集技术在电力系统中的应用[J].科技风.2013（17）

[2]陈慧民.浅析电能信息采集系统在电力系统的运用[J].科技创新导报.2013（10）

作者简介：

张斌（1980.10-），男，河北沧州人，华北电力大学电气工程及其自动化专业，本科，学士学位，工程师，单位：国网河北省电力公司沧州供电分公司

徐芳（1981.07-），女，河北沧州人，华北电力大学电气工程及其自动化专业，本科，学士学位，工程师，单位：国网河北省电力公司沧州供电分公司

论文作者:张斌,徐芳

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/63389b5bb78d40d15c8aae17.html