# 公路工程交通安全设施的施工质量研究论文_王肖洁

东阳市顺风交通设施有限公司 浙江金华 322100

摘要：安全设施是公路交通工程的重要组成部分，要想提高交通工程安全设施的质量，就应该意识到安全设施的重要作用。道路通行者的安全主要取决于安全设施的设计是否合理，如果设计不合理，会造成不可预估的后果。限速、护栏以及标志牌等道路安全设施，在很大程度上保护了道路使用者的安全。同时，提高道路使用者的安全意识也很重要。完善的交通设施可以及时通知道路使用者的路况信息，让道路使用者能够提前做好准备，提高了道路交通的安全性。

关键词：公路工程；交通安全设施；施工质量

1、交通安全设施种类

1.1交通标志

交通标志主要是在道路两侧或上方设立标识牌，根据路段的实际情况，在标识牌中表示出不同的内容，达到提醒和警示驾驶员的目的。根据功能和内容的不同，标志牌的颜色和形状也有一定的差异，起到警告性的标志一般是黑色黄底三角形；指示性的标志的形状有很多颜色一般是绿底白字；禁止性的标志的颜色大多是红色，能够引起驾驶员的注意力。

1.2防眩板

防眩板主要功能改善夜间行车环境，防止对向行驶车辆灯光，以保证夜间行车安全。

1.3隔离栅栏和护栏

隔离栅栏和护栏都是起到了隔离车道的作用，进而防止行人或者动物进入机动车道，影响正常的交通秩序和交通安全。一般隔离栅栏的高度比护栏高，在建设这类安全设施的时候要注意美观性和道路的通达性。

1.4交通标线

交通标线与上述设施不同，它是直接划在道路路面上的，主要作用也是提醒和警示驾驶员注意道路情况，主要有指示、禁止、警告三种功能标线，根据功能不同，标线的颜色也不相同。同时，交通标线还会根据道路的实际情况，有横向和纵向的区别，但其作用基本都是相同的。

2、交通工程安全设施施工质量的影响因素

2.1人为因素

人为因素对交通工程安全设施施工质量的影响主要体现在两个方面，一方面包括了公路工程领导人包括项目经理和其他的管理人员提出的质量管理措施，另一方面包括工程设计人员、工程监督人员或者是与施工有关的其他人员所做出的施工质量行为。

2.2管理因素

管理对施工质量的影响主要体现在两个方面：组织；决策。具体说来，组织因素主要包括施工所建立的组织机构是否具备科学性、完整性的特征，组织的过程是否符合了国家对于施工过程的要求，项目管理工作的开展状况等；决策因素包括工程施工之前的各项规划，如发展前景规划、市场需求规划等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3社会因素

社会因素主要是指国家对道路施工的相关法律和法规，它是施工质量控制的法律依据，当施工出现问题时，可以通过相关的法律法规明确责任人，减少施工过程中由于偷工减料等认为因素造成的质量问题，对道路施工的质量起着权威性的保障。

2.4环境因素

环境对于道路施工的影响是基础性的，施工地的地理环境以及人文环境都会对施工产生影响，好的施工环境能够使施工过程更加的顺利还能减少突发事故的出现，而较差的施工环境则会加大施工难度，导致施工过程中问题频发。

3、道路交通安全设施施工时的注意事项

3.1隔离栅的牢固性

前文提到过隔离栅栏的主要作用就是防止行人或者动物闯入道路当中，进而保证行车安全。但目前大多数隔离栅的施工强度还有待提高，经常出现不法分子拆卸公路隔离栅栏的情况，既给道路交通管理部门带来经济损失，又严重影响的道路交通安全。因此，一定要确保隔离栅栏的施工强度，进而保证交通安全。在进行隔离栅栏施工时，要严格按照施工设计图纸进行，明确施工位置，以免影响道路的正常使用。施工时首先要确定好各个桩位的安放位置，并作出明确的标识。定位工作完成之后，就要按照图纸要求挖出埋设隔离栅栏的基坑然后按照深度要求和平面尺寸关系进行填埋。填埋完成时候进行网片连接，最后还要在隔离栅栏的基坑上灌注混凝土，以保证栅栏的牢固性。

3.2标志和标线美观性和实用性

建设交通标志的时候不但要让驾驶员清楚的看到标志牌上的内容，同时还不影响驾驶员的正常行驶。因此，建设标志牌的注意事项就是既要保证实用性，又要保证美观性。在道路两侧安装标志牌时，要注意标志牌底部和道路之间的高度距离，防止过往车辆的顶部撞上标志牌。另外，还要注意支撑标志牌的标志杆的牢固程度，防止建设完成之后由于标志杆不牢固导致标志牌掉落砸到过往车辆，发生安全事故。在路面上画标志线的时候要注意保证交通标线的导流和指示作用，同时要要注意美观性。对此标线的涂划必须要实现线形流畅，并且要与道路线形保持一致，以保证昼夜视线的诱导效果。

4、公路交通工程安全设施建设的质量控制对策

4.1原材料的质量控制

我们一定要保证原材料的质量，是不符合施工要求的材料进不到施工现场，所以在施工之前的材料审核工作就显得特别的重要，这将决定劣质材料是否会流入施工场地道路施工过程中的问题一般不是由于施工技术的原因造成的而是由于施工材料不符合施工要求，质量存在缺陷造成的。而且原材料的质量问题比较隐蔽一般不容易被发现，但一旦出现问题，造成的危害也是非常大的。这就要求材料审核人员对原材料的质量进行严格的检查但是仅仅检测原材料是不够的，还需要对材料的生产厂家进行实际的考察和市场调查，保证材料的质量安全。

4.2完善质量管理体系

控制安全设施的施工质量，首先应从完善质量管理体系入手。在管理体系中，要明确整个项目的总体质量负责人，一般情况下这一职位由项目的总工程师担任。项目的总工程师负责制定工程质量的总体标准和管理目标以及相关制度，并在施工过程中对工程质量进行相应的检查，各个施工单位应在具体的施工过程中规范施工行为、控制施工质量。在施工的过程中，专业工程师必需确保在现场进行技术指导和质量监督，对不符合规范的地方进行及时纠正，以免造成更大的损失。完善的管理体系可以将施工的每个细节的质量把关工作分配到具体的责任人，从而实现有效管理，使工程质量得到保证。

4.3对专业人员加强管理

需要提升公路交通工程安全设施施工人员的专业素质。在个人资质和技术水平方面。对施工专业人员进行考核，并开展相应的培训工作。只有强化施工人员的安全意识，才能使他们有效地运用新技术和新工艺开展施工。施工前要加强技术交底工作，确保整个施工队伍了解与熟悉工程建设的细节。只有当施工人员对建设目标和质量要求有足够的了解，对施工进行严格操作，才能在一定程度上提升工程建设质量。

4.4加强对工序流程的质量控制

严格进行质量检测，提前对那些隐藏在工程中的工序做好检测工作，防患于未然，防止质量缺陷发生。把握工序流程，其中，安全标志的施工工序为：基础定位放样→开始挖基坑→浇筑基础混凝土→安装标志立柱→安装标志板。

5、结束语

公路交通工程安全设施在交通系统中占据重要地位，整个交通工程的安全性和整体质量取决于安全设施的完善与否。同时，只有建立健全完善的安全设施，才能真正有效地指导安全行车。只有建设好安全设施，才能充分发挥高速公路的功能，使行车安全得到保证。然而，加强交通工程安全防护施工是一项系统的工作，怎样让安全设施既美观大方，又能与周围环境协调，仍是公路交通工程整体设计和施工中主要考虑的重要问题。

参考文献：

[1]张圣.高速公路改扩建施工作业区夜间临时交通安全设施设置研究[D].长安大学，2015.

[2]袁露，杨诚一，汤天培.基于主动发光安全设施的农村公路安全防护工程实施效果评价[J].公路与汽运，2016，04：50-54.

[3]雷斌.重载交通高速公路连续纵坡交通安全保障关键技术研究[D].长安大学，2013.

论文作者:王肖洁

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第22期

论文发表时间:2019/5/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/633ae1c588b76fdd0539a537.html