# 论建筑外墙装饰施工存在的问题及优化措施论文_宫艳超

宫艳超

(230106197810012029 黑龙江省建工集团有限责任公司)

摘要：在建筑外墙装饰施工中，采取施工的措施不仅有美化建筑的施工措施，同时还有提高建筑结构整体性，延长建筑结构使用寿命的措施，所以在施工的过程中必须要对施工的质量予以严格的控制，但是我们不难发现，建筑外墙装饰施工中还时存在着比较明显的问题，如果这一问题得不到有效的改善，对建筑整体的质量都会产生非常大的影响。本文只要分析了论建筑外墙装饰施工存在的问题及优化措施，以供参考和借鉴。

关键词：建筑外墙；装饰施工；问题；优化措施

建筑外墙施工是建筑工程施工中非常重要的一个环节，同时在施工中它也非常容易出现一些问题，这些问题如果不能及时的采取有效的措施进行控制，就可能会给建筑自身的安全造成十分不利的影响，时间久了还会出现一些严重的安全事故，甚至还会给人们的生命和财产安全构成威胁，因此必须要采取有效的措施对建筑外墙装饰施工进行优化和改善，只有这样，才能提高建筑本身的建设质量。

一、建筑外墙装饰施工中存在的主要问题

1、建筑幕墙施工时存在的质量问题

在建筑幕墙施工的过程中，首先体现出来的一个问题就是计算出的立柱力学的模型和实际情况存在着比较明显的不符现象，立柱和衡量等材料在截面性质的参数上存在着一定的误差和错误，其次体现出的一个问题就是防火棉的厚度不符合施工的相关标准和要求，防火节点的设计并不是非常的紧凑，防雷节点处理的方面还存在着不规范和不到位等现象。第三就是预埋件的材料规格和锚固焊接的施工质量无法达到相关的标准和要求，甚至还存在着不对预埋件进行事先埋设的状况。

2、建筑饰面砖施工过程中存在的质量问题

在建筑饰面砖施工的过程中存在的一个十分主要的问题就是饰面砖出现断裂或者是脱落的现象，如果严重还会出现高空坠物伤人的情况。出现这一现象的原因主要有三个，一个是饰面砖浸水的时间较短，严重的还有根本就不浸水的情况，这样也就使得墙面砖整体的粘附性能大幅的下降。求其次是水工的过程中对面砖缝的处理出现了水泥控制不到位的现象，特别是水泥和灰浆的使用量控制不能达到相关的标准和要求，这样也就使得面砖缝的处理质量无法得到很好的保证。再次就是施工人员自身的业务水平有一定的局限性，在施工过程中，质量意识相对比较弱，这样也就使得贴饰面砖的过程中需要经过多次的移动才能达到预期的施工效果，所以饰面砖自身的粘附力也就大大的降低，而经过一段时间的使用和自然因素的影响之后，就会出现非常严重的脱落现象。

3、建筑涂料施工时存在的问题

建筑涂料施工过程中存在的主要质量问题就是施工的工艺不够成熟，这样就使得涂料自身的性能无法得到充分的发挥，而其发生的一个主要的原因就是涂料所使用的涂料腻子在耐久性上比较差，有的施工企业为了能够更好的保证施工的进度，减少施工的资金投入，一般都会使用强度和耐久性都不是很强的腻子，这种腻子的批割厚度较大，同时还需要在很短的时间内就刷漆，这样在雨水和水蒸气的影响下就会出现水汽侵蚀的状况，而漆面的颜色也十分容易褪色，自然因素也会对其施工的质量构成相对不利的影响，所以质量问题也就更加的明显。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、针对存在的问题采取的相应优化措施

1、幕墙施工质量问题的优化措施

一是着力提高结点安装质量，尤其是土建结构施工过程中不仅要在幕墙埋设预埋件，还应确保埋设质量，并加强与幕墙施工设计方、土建方的沟通工作，确保预埋件的预埋位置和质量与幕墙设计标准相符;二是加大力度检查和控制预埋件的焊接和连接质量，并在此基础上不断提高板材施工质量，加大力度坚持立柱安装质量，如立柱的垂直度达标与否，横梁的水平度与幕墙分格尺寸与规格是否与设计要求相符;三是选派专业人员对每一施工安装环节的质量进行检查和验收，对于出现的质量问题应加强施工方和设计方的沟通，找出出现质量问题的原因并及时整改，直到合格之后方能进入下一道工序的施工直到整个施工工程的完成。

2、狠抓砌筑质量，为提高饰面砖施工质量奠足基础

在粘贴饰面砖之前，首先必须根据挂垂线来确足基层厚度，确保粘结层的厚度大于10 毫米而小于15 毫米，并做好基层表面的抹灰和粗糙处理，从而确保饰面砖与粘结层的最佳粘结性能，并在粘贴之前的两小时浇一次水，确保饰面砖吸收足够的水分并晾干其次是在建筑外墙装饰饰面砖施工过程中，必须狠抓墙体砌筑质量，这是确保饰面砖施工质量的根本前提，因而必须确保施工用的饰面砖经过浸水并确保浸水时间达标，若不浸水，饰面砖就会吸收砂桨中的水分而导致摊铺的砂桨不能均匀，导致砖缝内的砂桨难以饱满而降低砌体的粘结性和抗剪性在此基础上加强对沉缩裂缝的控制，利用砂桨把砌体和框架柱之间的缝隙嵌填密实，并将框架柱中所伸出的拉结筋砌入砖缝之中此外，当砌筑填充墙且经过梁板底部时，应预留空隙，在填充墙砌筑之后的一星期内进行补砌，但应严格控制砖缝灰桨指标，不仅要均匀搅拌，还应确保配比的准确性，一般选用比例为1:1.5 和1:2 的砂桨作为粘结层砂桨。

最后是贴砖时严格遵号操作规程即在找好规矩的基础上，将选好的面砖最好先用少量砂桨在其背面刮一下，以增加面砖与粘结层的结合，按粘结层实际预留厚度打满灰，按面砖粘贴的准确位置和砖缝间隙摆砖基本一步到位，在靠尺的检测下，对面砖逐块找平、敲实，要避免反复移动、揉压面砖。

3、确保涂料材料质量关

一是选用优质外墙乳胶涂料(底漆和面漆)和高性能的外墙腻子墙腻子选用耐水性好、干燥快、碱性不高、不易开裂、附着力好、硬度高的产品二是严格控制施工流程施工前确保墙体平整坚实，无松脱物、油脂等。

三、外墙施工管理应遵循的原则

1、质量原则

建筑饰面砖施工存在的质量问题主要是饰面砖脱落，不仅影响美观，还会由于从高空掉落砸伤人，原因主要是三点：一是饰面砖浸水时间不达标甚至不浸水，导致墙面砖的粘附性低；二是施工过程中的面砖缝处理不到位，尤其是水泥与灰浆的使用量控制不精准导致面砖缝处理效果低下；三是施工人员自身的专业技术素质水平不过硬，加上一些施工人员责任意识和质量意识的缺乏，导致所黏贴的饰面砖需要多次移动或敲打才能确保施工效果，但这就使得其粘附力降低，久而久之导致饰面砖脱落。

2、预防原则

在工程项目的质量管理中，应从过去消极防守的事后检验变为积极预防的事先管理。因为好的建筑产品是好的设计、好的施工所产生的。必须在外墙装饰工程的全过程中，事先采取各种措施，消灭种种不合质量要求的因素，以保证建筑产品质量。如果各质量因素预先得到保证，工程项目的质量就有了可靠的前提条件。

3、服务原则

建设工程项目，是为了满足业主的要求，尤其要满足用户对质量的要求。进行质量控制，就是要把为用户服务的原则，作为工程项目管理的出发点，贯穿到各项工作中去。各个部门，各种工种、各种人员都有个前、后的工作顺序，在自己这道工序的工作一定要保证质量，凡达不到质量要求不能交给下道工序，一定要使“下道工序”这个用户感到满意。

四、结语

在建筑外墙装饰施工的过程中还存在着一些非常明显的质量隐患，这些质量隐患对整个建筑工程的施工质量也有着非常不利的影响，所以在这样的情况下，必须要采取有效的措施，对建筑外墙装饰施工中影响施工质量的要素进行严格的控制，只有这样，才能更加充分的保证建筑企业自身的经济效益，同时也可以有效的促进我国建筑装饰行业的健康发展。

参考文献：

[1]张全胜.建筑外墙装饰施工常见问题及对策[J].现代装饰(理论).2012(03)

[2]温俊.浅析外墙外保温技术在住宅设计中的应用[J].科技信息.2011(08)

论文作者:宫艳超

论文发表刊物:《建筑模拟》2015年4月总第100期供稿

论文发表时间:2015-6-19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/63825378f5456c9a7efd4a6e.html