# 建筑工程施工中的高支模施工技术研究论文_杨阳

合肥工投工业科技发展有限公司 安徽合肥 230000

摘要：伴随社会经济的快速发展，建筑工程项目不断增多，各种建筑技术也在不断完善和发展，高支模施工作为建筑工程中的重要施工技术，其施工质量的优劣能够极大的影响建筑的使用功能及质量安全，为了保障建筑工程质量和人们的生命财产安全，在保证建筑工程高模板施工效率和质量的同时，应更加全面、细致地发展高模板技术，为提升建筑的安全性奠定基础。

关键词：建筑工程；高支模；施工技术

1建筑工程施工中的高支模施工技术应用分析

1.1模板的安装搭设

在进行高支模版安装之前，工作人员一定要将梁线的位置找好，并记录好位置，然后用相应的仪器定位各个轴线的位置，确定高支模版在水平方向上的控制线。在进行顶板安装时，要确保高支模版建材水平建设在横着的大梁底部。在具体的操作时要用木枋龙骨架固定在底部模板与顶板之间。另外，在安装楼面模板时，为保证模板结构的稳定性，一定要提高关注力度，严格对梁板钢筋进行捆绑，之后再进行混凝土浇筑工作，安装脚手架时，必须将脚手架两端锁紧，并保持上下脚手架的接缝结构严密，上下钢管必须处于同一水平直线上。最后，在水平拉杆施工时，要同时关注上下钢管的结构稳定性，在任何施工环境下，都要保持高支模的整体安全性能。

1.2楼面安装

建筑的楼面高支模安装过程中需要参考相关的施工步骤进行落实，而且需要严格的控制施工流程，正确测量楼面安装中的轴线，保障楼面高度的施工准确性。要想提升楼面结构的稳定性，就需要朝着横梁的方向来固定脚手架，固定一层脚手架之后就需要开展检测工作，保障上层脚手架和下层脚手架安装的编著那些，避免产生安全事故。

1.3外框架梁柱施工

高支模在施工过程中，要对外框架梁柱的施工情况进行格外的关注。通过对有关资料进行分析，外框架梁柱的施工技术在高支模施工中占有非常重要的地位，施工作业人员必须严格按照流程对外框架梁柱模板作业，从而确保参数的合理性及准确性。此外，在对外框架梁柱进行操作时，应该注重成熟技术的使用。现阶段，高支模施工中使用最广泛的支撑形式为盘扣式承插型钢管支撑，这项技术对于工程进度的推进非常有效在对梁板进行高支模作业时，应注重高支模搭设时的各项参数情况，合理地参数选择非常重要，并且应对一些特殊部位进行二次加固，提高后期混凝土作业过程中的稳定性。

1.4混凝土浇筑施工

在高支模施工中，施工人员在混凝土浇筑前应准确检查混凝土的性能和配水率。为避免高支模施工中材料使用过程中出现质量问题，在浇筑混凝土过程中，有关人员必须严格按照有关的浇筑工艺进行。在实施混凝土浇筑工作时，做好控制混凝土配合比是非常重要的。在计算混合比时，计算的准则主要基于其基本性质、技术要求和原料的用途，以达到控制混合比的目的。施工前，施工人员必须按照一定的要求检查质量检验报告和骨料、水泥添加剂、矿物添加剂等材料证书，并确保所有指标符合质量要求，之后这些材料才可以被允许进入施工场地。工作人员在控制混合比例时，必须拥有监督机构颁发的认证材料，并结合批准的材料和文件来控制混合比例。如果混合比例未获批准，则严禁使用。如果原料的来源和种类发生变化，应结合原料试验的实际结果调整混凝土配合比，以获得真实有效的混合比参数。在高模板的混凝土浇筑环节中，通常假定中间开始的形状及其周围的扩散，即施工人员将混凝土倒入模板的中间位置，然后浇在两侧或两侧周围。在施工中，应注意混凝土的均匀性，保证混凝土的浇筑水平，以满足工程的标准要求。施工单位必须聘请专业技术人员，结合工程结构的实际特点，及时发现铸造过程中存在的问题，并采取相应措施加以改进。要更加重视混凝土的前期管理，严格按照施工工艺进行质量检测，确保高模工程的整体质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5模板拆除

检测现场中的混凝土试块结构强度性能，如果达到施工技术要求再经过监理单位的全面审核，符合设计强度的要求之后就能够开始高大模板的拆除施工。高大模板与支撑结构拆除时，应该在现场布置警示标志，并且组织人员进行现场看守。高大模板的拆除要按照规定的工艺来进行，秉承先搭建、先拆除的基本原则，对称进行拆除，以避免损坏混凝土结构。墙模板必须要在混凝土结构性能超过1.2MPa时才能开始拆除施工，并且确保表面棱角不会存在严重损坏情况。墙模板拆卸施工与搭设施工的顺序正好相反，也就是先将外模板拆除，然后才是内模板的拆除。脚手架拆除施工阶段，要按照下面顺序来进行：先拆除剪力撑、再拆除大小横杆与立杆，最后是斜刀撑结构。拆除之后的钢管与杆、扣件等应该立即将其运输到合理的位置上，并且需要做好楼面的清理施工，按照规格进行放置，不能直接抛到楼面上，否则将会导致其结构受到损坏。

2建筑工程施工中的高支模施工要点分析

2.1高支模施工方案设计

高支模技术的核心内容是工程模块的建立和支撑。施工过程的核心工作包括以下三个部分。其一，根据设计图中给出的理论比例确定组件的实际模块尺寸。其二，根据测得的重心，做好底部模块的压力平衡。最后，在建造承重墙或承重主体模块时，注意在垂直位置向上增加坡度，拉顶部支撑位置时，严格检查框架的垂直度和对角线实际结构。为此，我们首先要分析的是高支模施工工艺的方案设计。工程项目在进行之前，选择合适的施工方案非常的重要，好的施工方案有利于工程项目的顺利推进，合适的高支模施工方案可以提高工程实施过程中的安全性，有利于项目安全度的提升。任何工程项目在开展的过程中，项目管理人员及施工作业人员首先要关注的一点就是施工过程中的安全问题，安全可靠的施工方案可以从根本上提高施工的效率。除此之外，高支模方案设计人员应该按照施工标准及施工模型，对高支模技术所涉及的参数情况进行分析，选择合适的施工参数进行方案设计。

2.2高支模施工的材料选择

在高支模施工过程中，应对模块和支撑结构的材料进行严格仔细的筛选，确保高支模施工技术在建筑工程中的完美应用。在选择过程中，应以工程要求为核心，考虑应用耗材的设计理念、占地面积、空间结构和相互位置，以及项目的整体和详细框架是否能够合理整合；在施工过程中，水泥沙砾应倒入建筑物内。这项工作要求高模板使用严格的建筑材料。通过开展施工材料的监察工作，使得施工材料的质量可以满足行业标准，这样工程质量也能够得到保证。钢材要进行全面的检测，不能存在任何分层、裂缝、锈蚀等问题。扣件是主要的支撑结构部件，其对于工程的质量存在直接的影响，因此，应该使用具备一定生产资质的单位来供应，并且要进行全面的检查与验收，保证扣件不能存在任何的裂缝、气孔等缺陷问题。高架模块和支撑结构应满足施工所需的承载能力，并确保安全稳定的效果。浇筑时应避免高大模板结构的大压缩和变形。为了保证高支模工程的质量，还应考虑相应结构的简单操作和方便组装，以保证今后工作的高效完成。

2.3加强高支模施工技术安全措施

在开展高支模施工之前，负责人员和技术人员需要认真地检查施工场地，防止产生施工安全事故，在安装以及拆除高支模的过程中，需要严格地参考施工规范，选择合理的安全防护措施，防止损坏模板和支架，正确放置拆除的材料。不仅如此，需要积极地培训工作人员，提升工作人员的安全意识和专业素养，施工人员需要参考施工方案以及行业标准来开展施工。要是在施工时期产生问题，就需要进行上报，降低安全事故产生概率，产生安全事故之后，需要及时地采取措施进行应对，确保整体的施工可以顺利地进行。

3结语

总之，在建筑工程项目中的高支模体系是关键结构，直接影响着整个建筑工程的质量，需要做好各个环节的管理和控制，把握施工技术要点，规范施工流程，全面提升高支模结构的施工质量，以保证最终的建筑工程质量及安全性能达到规定的要求，积极的促进我国建筑工程领域的发展和进步。

参考文献

[1]盖永强.解析房建土建工程中的高支模施工技术[J].科技经济导刊, 2019,27(21)81.

[2]邹浩.房建土建工程中的高支模施工技术分析[J].居舍,2019(21):85.

论文作者:杨阳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/639575914544f444ad51cebc.html