# 智能建筑电气自动化系统的分析和设计探究论文_马士博

身份证号：12022419831029XXXX 天津市 300457

【摘 要】随着社会的发展，人类经济的进步，电气自动化系统设计已经被广泛使用到智能建筑当中，作为智能建筑的重要组成部分，电气自动化系统布局及设备选型设计是非常重要的环节。智能建筑电气自动化系统是基于环保节能的理念，能够保证建筑的安全和舒适，并且提高系统的管理效率和能源利用效率，本文主要是对智能建筑设备电气自动化系统的设计进行分析、探究。

【关键词】智能建筑、电气自动化系统、分析、设计探究

1、前言

随着我国社会主义市场经济和数字化技术的高速发展，未来建筑业的发展重点会倾向于更加高档的自动化住宅。建筑电气自动化控制的实现，能降低资源消耗率的同时也代替部分人工管理方式，提高建筑设备运行的可靠性、舒适性以及设备的使用寿命。

2、自动控制系统分析

2.1给水排水系统

现代建筑中给水系统是多种多样的，主要包括水泵直接给水、高位水箱给水以及气压罐给水三种方式。其中室内排水主要是借助重力流直接排放的方式，有泵房时设置集水坑，污水便可通过潜污泵排出室外。水泵直接给水控制系统在缓冲池中装有三个液位传感器，主要作检测溢流、最低报警水位以及允许的起泵液位用。此外，水泵直接给水控制系统还设有检测水压的传感器，主要针对于完成恒压供水频泵启停控制、检测和报警以及设备运行管理功能。高位水箱给水控制系统则肩负着检测生活泵启停控制、报警设备运行时间、用电量累计等功能。而气压罐给水控制系统综合了水泵直接给水系统与高位水箱给水系统两种方式，能够完成生活泵启停控制检测、报警设备运行管理等功能。排水控制系统顾名思义，是借助排水泵、生活水池、污水池、集水坑等设备以实现潜污泵启停控制检测、报警等功能。

2.2变配电控制系统

智能建筑出于其自身的特殊性，因此对于供电系统有着严苛的要求，需要配置备用电源，以确保在突发停电的状态下能够借助备用电源而继续工作，减少因不可抗的外界因素而增加的影响，保障智能建筑变配电控制系统能够顺利完成参数检测、设备状态监视以及故障报警电量计量等功能。现场控制器、执行器和传感器都是组成智能建筑设备电气自动化系统中的重要元件，其中现场控制器能够对智能建筑内各种设备进行有效操控，它虽然受控于中央监控计算机的管理，但是在中央监控计算机出现故障时，它也能够脱离计算机的管理而独自运作。执行器隶属于系统中的末端主控元件，主要包括电动执行器、电动调节阀以及电动风门等。传感器的类别也是多种多样的，大致分为温度传感器、湿度传感器、压力传感器、流量传感器和变送器等等。

2.3照明与动力控制系统

智能建筑的一大特点在于对于照明用电量的需求极大，因此，照明控制系统的设计关键在于保证照明质量的同时，最大化地节约能源。随着社会的发展与进步，我国城市幢幢高楼拔地而起，智能建筑一般都是高层建筑，电梯是人们日常出行必不可少的辅助性工具，因此智能建筑中的动力控制系统主要体现在电梯等方面。秉持着对安全负责的原则，动力系统都自带一个完善的计算机控制系统，以实现对动力系统科学、合理的操控。走廊楼梯的照明系统在下班时间通常处于关闭状态，投光灯等动力控制系统与电梯控制性的电气触点相连，以实现对监视系统状态运行以及故障情况检查功能的高效完成。

2.4通风与空调控制系统

空调系统按空气处理设备的设置不同分为集中式空调系统、半集中式空调系统和局部空调系统三类。空调系统由冷源、热源和前端设备三大部分组成通风系统将室内的污染空气净化排除，吸入室外的新鲜空气分为局部通风和全面通风两种空调控制系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过制冷系统实现设备启停顺序的控制、冷水机组开启台数控制、压差旁通控制、水流检测水泵控制、冷却水温度控制、工作状态显示与打印、水箱补水控制等功能；通过热水控制系统来实现交换器二次热水出口温度控制、热水泵控制及连锁工作状态显示与打印等功能通过空气处理监控系统来实现回风温度控制、回风湿度控制、焓值控制、启停时间控制、联锁控制、过滤器堵塞报警、工作状态显示与打印等功能通过风机管监控系统实现控制风机的风速、控制风机管、电动阀门的开启或关闭定时启停控制等功能。通风系统通过检测空气中一氧化碳二氧化碳的浓度来运行风机启停义保证空气质量。

3、智能建筑电气化系统的设计

3.1设计原则和标准

系统设计应该遵循以下原则：功能实用、技术先进；系统安全性、可靠性高；系统集成性高；系统的开放性和互操作性高等。系统设计标准应该遵循建设方招标文件中的技术参数与要求以及国内相关文件要求和国际相关标准。

3.2智能建筑电气自动化系统设计的中央控制室

对于智能建筑电气自动化系统设计来说它的主体部分就是中央控制，它的作用主要是通过变配电来实现的，在智能建筑电气自动化系统设计中的电气自动化设计一般是从中央控制室发出向各个子系统来进行控制的，所以对于智能建筑电气自动化系统设计中最为重要的就是中央控制室。

3.3智能建筑电气自动化系统设计中的电子监控系统

在智能建筑电气自动化系统设计中的电气监控系统中它的作用是用来对电气设备进行监控的。电气设备一旦发生故障电子监控系统就会发出警报，相关维修人员可以及时对智能建筑进行维修，避免了故障范围的扩大，维护了智能建筑的正常运行促进了人们的发展，维护了人类自身的利益。

3.4智能建筑电气自动化系统设计中的节能系统

在智能建筑电气自动化系统设计中的节能系统包括照明系统节能和空调系统节能，照明系统的控制方式主要分为智能控制和定时控制。在我国大多数的高层建筑都是采用的智能控制，智能控制它有三个单元：系统，输入以及输出，它们与计算机都相互连接着。智能建筑通过对智能电器来实现对多路光源的控制。而空调系统节能是整个的智能建筑的关键所在，空调节能技术主要有水热泵，地源热泵等等一系列的技术，这些技术的使用为智能建筑电气自动化系统设计提供了有利发展条件，但这几项技术如果掌握不够精湛，对于智能建筑电气自动化系统设计来说会影响其运行效率。

3.5智能建筑电气自动化系统设计中的电气保护

对于智能建筑电气自动化系统设计中的电气保护，高层建筑中来说最重要的就是进行电气保护，保护用电安全，用电设备的安全。随着人类社会的发展，建筑楼层的不断增高，对于电气设备也越来越复杂，对电气保护的范围也越来越广。没有安全保护的设备很容易使得电路发生损坏，对人的生命财产安全造成危险。才去安全保护的措施，既能保护电气系统的安全保护又能保护人们的生命财产安全。在现在高层建筑中大多数都会涉及到电子设备以及布线系统受到雷电的影响，造成工作的影响甚至引发生命财产安全事故造成生命的危险。因此在高层建筑当中应该确保防雷装置的保护，这样既能保证减少电磁干扰加强工作效率，又能保护建筑设备，人们的生命财产安全。

4、结语

电气自动化系统的智能化在现在城市建筑中得到了广泛应用，智能建筑电气自动化系统能否有效设计将直接影响智能建筑的实际使用效果。在整个的设计过程中都要对整个的智能建筑电气自动化系统设计进行深入的调查和了解，指定切实可行的合理科学的设计方案，建筑电气设备控制系统的智能化设计，是未来城市建筑发展的主要方向，在城市建设中的作用也会越来越明显。

参考文献：

[1]晁阳.智能建筑电气自动化系统的分析和设计探究[J].山西建筑，2015，（26）:134-135.

[2]石颖.智能建筑电气自动化系统的设计分析[J].科技致富向导，2014，（35）:39+242.

[3]余立坤．浅析现代智能化建筑中自动化控制技术应用[J]．信息通信，2013（6）9-12．

论文作者:马士博

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/639daaa32393a2e4c9be451c.html