# 电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验与评估论文_曹旭华

（国网浙江省金华供电公司 浙江金华 321000）

摘要：继电保护和自动化装置在电力系统组成部分中占据重要的位置，两者运行情况对电力系统运行安全性及稳定性会产生较大的影响，为了实现电力系统安全运行的目标，电力企业需要做好继电保护与自动化装置可靠性试验和评估的工作。本文首先对电力系统继电保护与自动化装置可靠性指标进行说明，其次对两者可靠性试验进行阐述，最后展开试验评估，希望为实际工作过程提供一定的参考。

关键词：电力系统；继电保护装置；自动化装置；可靠性试验；评估

近几年，电能用量明显增加，对电力系统运行效果提出了更多严格的要求，为了有效提升电力系统运行效果，电力企业需要对各类电力设备及线路等进行严格管控。相关资料表明做好继电保护与自动化装置可靠性评估的工作对提升电力系统运行效果有较大的积极作用，下面笔者根据自身经验联系有关资料对电力系统继电保护与自动化装置可靠性试验和评估进行分析。

一、电力系统继电保护及自动化装置可靠性指标分析

继电保护装置可以及时察觉和解决电力系统运行过程中出现的故障问题，能够为电力系统正常运行提供更多的保障，为了充分发挥其作用，电力企业需要对其检测及维护等方面的工作产生更多的重视。继电保护装置类型具有多样化的特点，将构成原理作为依据时其包括静态型与机电型，将输入激励量作为依据时其包括单激励量与多激励量，继电保护装置的可靠性、抗干扰性与其自身特点和电力系统运行情况具有较大的联系，可靠性评估的参考包括成功率，平均无故障的工作时间，平均寿命及有效度，其中成功率主要指在指定条件下其完成相关工作的成功率；平均无故障的工作时间主要指两次故障之间工作时间的平均值；平均寿命主要指设备失效前的平均工作时间；有效度主要指其实际运行效果[1]。

自动化装置具有监督与远程遥控的功能，工作人员可使用控制中心的计算机完成遥测，遥调和遥控等工作，可有效提升有关工作的效率和效果，其可靠性指标包括平均无故障事件，平均故障恢复时间及有效度。

二、电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验研究

（一）对可靠性试验的条件进行分析

继电保护与自动化装置的可靠性试验在电源及环境温度等方面的要求比较严格，具体要求如下：其一，电源要求。使用正弦波的交流电源，控制波形畸小于2%，频率区间为49-50赫兹，交流分量小于6%，并且需要保证三相电源处于平衡的状态；其二，环境温度要求。控制试验温度在25摄氏度左右，湿度在55%左右，大气压力区间为90-100千帕，试验人员需要严格落实以上要求，进而保证电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验顺利展开，提升试验结果的准确性[2]。

（二）对试验方案及流程进行分析

本文笔者主要对电力系统继电保护及自动化装置平均无故障的工作时间及成功率进行研究，详细操作流程如下所示。

第一，对平均无故障工作时间的测试过程进行说明。使用定数截尾法完成平均故障间隔时间的测试工作，具体需要做好如下工作：其一，根据相关要求对设备平均无故障工作时间的数值进行明确，为后续分析提供数据支持。其二，对截尾失效数（r1）进行确定，通常情况下会将其值设定在3-7之间。其三，使用θ1对设备平均无故障工作时间进行表示，按照截尾失效数及表1明确截尾的时间，用t加以表示。其四，一般将批量大小（N）、设备价格和试验时间作为依据对试验样品数n1进行明确，通常情况下当批量大小介于1-2之间时n1的值为2，当批量大小介于3-8之间时n1的取值区间为2-3，当批量大小介于9-15之间时n1的取值区间3-5，当批量大小介于16-25之间时n1的取值区间为3-5，当批量大小介于51-90之间时n1的取值区间为8-20。其五，在出厂合格的产品中对试品进行抽取，在抽取时需要保证供抽产品的数量大于样品数的十倍。其六，在测试平均无故障工作时间时需要长期通电的情况下对保护出口回路触电的工作情况进行监测；在测试自动化装置时需要监测测量系统设备的运行参数，如果试品工作情况与规定要求存在较大偏差时代表其已经失效，

结束语：

提升继电保护及自动化装置运行可靠性及安全性是电力企业研究的重要内容，为了实现预期目标需要派专业人员定期对以上两种装置的可靠性进行试验与评估，本文笔者对具体的试验过程及评估进行分别阐述，有关人员可依据实际情况进行合理参考。此外为了保证试验结果具有较高的准确性，工作人员需要严格按照要求进行试验，禁止出现违规操作的情况，秉承一丝不苟的态度，进而为后期调整提供可靠的依据。

参考文献：

[1]张庆明.电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验与评估[J].环球市场，2016（35）：125-125.

[2]石庆祺，高桂念，胡海燕.电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验与评估探讨[J].工程技术：文摘版，2016（7）：00252-00252.

[3]杨军.电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验[J].低碳世界，2017（4）：47-48.

[4]李沁，甘朝梅.电力系统继电保护及自动化装置分析[J].华东科技：学术版，2014：250-250.

[5]叶峻，吴庆彤.电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验评估研究[J].通信电源技术，2015（2）：44-46.

论文作者:曹旭华

论文发表刊物:《电力设备》2018年第5期

论文发表时间:2018/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/63a117041ef91653ce52537d.html