# 智能变电站继电保护问题探究宋泽元论文_宋泽元

摘要：现阶段，智能变电站实现了保护调控的一体化，最大限度地促进了各个系统之间的互联互通，提高了变电站继电的交互能力，保障了我国的国家电网能够健康、持续以及稳定的工作运行，也进一步为变电站保护和控制提供了良好的支持，由于现阶段我国的变电站智能化水平提高，这也就导致一方面变电站工作人员的素质未能跟上变电技术的发展，另一方面，变电站容易出现故障，严重时会导致安全事故的发生，因此，我们需要采取措施对智能变电站继电保护系统的可靠性进行分析，计算变电站的可靠性，提高变电站的稳定性，促进我国智能变电站继电保护系统健康可持续发展。

关键词：智能变电站；继电保护；问题

1 智能变电站继电保护系统

1.1 电子式互感器

电子式互感器的出现将电磁结构升级为电子传感头结构，促进了保护系统电路的集成化，顺应了智能变电站继电保护系统智能化以及数字化的发展趋势。电子式互感器主要有两种形式：一种是有源型电子式互感器，另一种是无源型电子式互感器，有源型电子式互感器凭借着其轻小的特点受到广泛的应用。电子式互感器在智能变电站继电保护系统中的应用为保护系统提供了良好的保障，同时它也为智能变电站继电保护奠定了技术基础，推动了我国变电站继电保护朝着智能化和数字化的方向发展进步。

1.2 合并单元

合并单元是智能变电站继电保护系统的重要组成部分，它的产生与电子式互感器的产生具有很大的联系。合并单元实现了数据信息之间的组合，通过加工处理，使得信息完整系统的传输给保护系统，这种方式在智能变电站继电保护中的应用使得复杂的接线工作简单化，同时在很大程度上降低了接线的成本，很好的实现了数据共享。

1.3 交换机

交换机是智能变电站继电保护系统的中枢神经和关键，相比于传统的电缆传输信息，交换机通过以太网对信息进行传输，为数据资料的输送提供安全的通道，同时交换机通过交换数据、地址表等信息，使得交换管理更加的便捷化，从而进一步提高了信息传递的有效性。

1.4 智能终端

“智能终端作为一次设备侧的智能组件，主要功能是：一方面接受从保护装置传来的跳闸命令，用以对断路器进行断控制；另一方面是将断路器的实时信息上传至测控装置或站控层，使得远方工程师实时接收到断路器的运行状态。”智能终端与传统的定期检修和预防检测不同，它以实时检修和智能控制为目标，通过对相关设备内部的温度、运行状态以及电磁等进行检测和分析，实时的对设备进行维护，从而提高设备的可靠性。

1.5 同步时钟

同步时钟在变电站继电保护系统中的应用，使得变电站实现了统一的时序和基准，在智能化变电站继电保护系统发生事故之后，我们能够通过网络通信的方式将故障发生的相关资料及时的准确的传输给智能化变电站继电控制的中心，从而为智能化变电站继电保护系统的维修和调控提供良好的数据支持。

2 智能变电站继电保护系统的重要性分析

智能变电站是智能电网的重要组成部分之一，随着计算机技术、通信技术以及继电保护智能化技术的推广与普及，我国的智能变电站真正地达到了科学控制阶段，实现了智能变电站中继电保护运行的远程操控，从而实现了电网运行信息的自动收集与电网事故的自动检查分析，极大幅度地提升了我国电力电网的运行效率与运行稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

通过继电保护系统，能够极大幅度降低人工操作所导致的失误率，在智能变电站发生事故时能够实现精准分析，从而为变电站故障的处理提供各类详细的信息，并可通过及时将故障设备切除的方式降低故障设备带来的影响，从而大幅度提升变电站故障的处理效率。

3当前智能变电站继电保护实际运行过程中存在的问题?

3.1设备接口连线不合理，光线联系不稳定?

变电站的设备数量较多，不同设备的接口终端也较多，并且在实际的运行过程中，同一段间隔的SV插件采样和GOOSE设备之间的接口连线须连在不同的设备之间，这不仅给实际操作带来了难度，而且还加大了设备接口连线连接的不合理性。此外，保护装置、合并单元以及智能终端之间的光纤联系终端或不稳定也是常见的问题，主要原因有外力原因（如硬物挤压）导致保护装置与智能终端之间的光纤损坏，或者保护装置的SV插件或GOOSE插件损坏。SV插件的采样值、GOOSE插件的开关量需要不间断的、实时大量运输，因此对插件的质量要求较高，当插件出现质量问题或是出现损坏时都会对继电保护装置造成影响。?

3.2合并单元、智能终端故障?

在智能变电站中，合并单元、智能终端并不是只对应一个保护装置，也会存在一对多的情况。例如：当某条线路上的合并单元出现损坏时，与之对应的保护装置也会停止运行，与此同时，与其有联系的母线上的保护装置也会根据线路检修的运行方式来选择终止保护功能或是其他。?

3.3硬件及室外装置老化?

现阶段，有些智能变电站由于投运时间较早，因此会出现硬件及室外装置老化的现象。如一些合并单元、智能终端的稳定性和准确性较差，无法满足电网系统的运行要求。此外，室外装置老化主要表现在智能控制柜出现大量积尘或出现锈蚀的现象，这些都加速了设备的老化。

4 提升变电站继电保护可靠性的重要措施

4.1线路的保护措施

智能电网是集中式保护装置，其是一次设备。因为职能电网能通过网络调控故障线路，所以继电配置线路应加强其性能。如对线路开关的控制及线路本身的使用期限方面，可以实行独立开关控制；同时要加强对主线路通道的保护。在母线保护装置上实行双重保护功能，可采取两个电路，这样是为了防止一个电路出现问题时，另一个电路仍能继续工作，保证母线正常运转，同时也要保证两条线路在传输数据的时间是吻合的。

4.2做好装置的日常维护与管理

若想提升变电站继电保护装置的可靠性，必须做好装置的日常维护与管理工作，指派专业的维修与管理人员定期对所属区域开展维护工作，将安全隐患扼杀在摇篮里，能避免安全事故的滋生。维护与管理人员应负责继电保护装置的安装与维护工作，严格按照装置的安装流程进行操作，及时控制好安装参数与操作流程，安装完毕后，应对装置的安装质量进行监督与审核。此外，应建立严格的维护与管理制度，打造相配套的责任体系，对负责区域进行划分，一旦相关区域出现继电保护装置质量问题，应追究维护人员的责任，并根据所造成的危害程度来确定惩罚措施，以达到警示他人的目的。

? 4.3合理配置CT线圈与二次回路

加强对运行线路的合理化配置，禁止出现将动作死区作为出发点，使得临近设备间处于交叉性保护的情况。合理对cT线圈进行合理化配置，虽然电流互感器在二次绕组时会存在故障隐患，但断路器会出现跳闸现象，一旦跳闸故障就会随之消失，被切除在外，能有效保证电力系统运行的稳定性与可靠性。此外，还应优化二次回路设计，及时掌握线路保护死区、变电器保护死区的处理方式，保证电力系统正常运行，降低电力系统的安全风险，提升整个系统的可靠性。

5 结束语

继电保护是智能变电站的重要组成部分之一，其在保护智能变电站平稳运行方面具有这重要的作用，而发展智能变电站又是我国思想电网智能化发展的重要渠道之一。因此，各电力企业应当重视继电保护装置的开发与应用，通过提升继电保护质量为我国的智能电网建设提供保障，为我国国民经济的长远发展奠定能源基础。

参考文献?

[1]王鹏，李辉.智能变电站继电保护可视化技术[J].电子技术与软件工程，2019（01）：221.?

[2]樊懋，肖龙涛.智能变电站继电保护及自动化系统[J].科技风，2018（35）：199.?

论文作者:宋泽元

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/63eaeae12de720fba3bcd5e4.html