# 电力通信系统中的智能光网络技术分析论文_韩源

国网河南省电力公司漯河供电公司 河南漯河 462300

摘要：近年来，传统的电网网络通信技术已经无法满足当今市场需求，而新型的智能光网络技术适时出现，不仅在一定程度上改变了传统的运输网络的主要运作理念和模式，还对运输网的未来发展状况产生深远的影响。

关键词：电力通信；智能光网络；发展；优势；应用

1 前言

电网的传输网缺少智能化，为此我们需要在SDH及其光传送网络的应用基础之上，进行智能光网络系统的健全，保证其电力通信系统的稳定发展。

2 我国现有的电网通信网络系统及其发展趋势

对于我国来说，其电力通讯系统经历了电力线载波、微波还有扩频等传统通讯技术，到目前为止，光纤通讯还有程控交换这些现代通讯技术被广泛应用于电力通讯系统。在近几年来，我国的光纤通讯发展迅速，加上智能光网络在全球各地广泛应用，从而获得了正处于高速发展阶段的智能光网络的退出，这些都是光传送网转型的重要标志，也是我国现阶段应用于光通信中的IP技术思想及光通信向业务IP化的必然选择。智能光网络不仅代表光传送网的发展方向，还是组成下一代网络（NGN）的重要部分，显而易见，智能光网络一定会有一个广阔的发展前景。如今，我国的电力通信业不断发展，宽带业务也随之而增加，因此，目前我多的电力系统所面临的最重要的问题是要如何建设一个先进、稳定的通信传输网络。把新型的ASON技术引入到现有的电力光传输网中，能够提高我国电力系统的性能，还能提高质量。根据全光通信进行交换必须要在光域中完成这一特点，那么关于摆脱电影响的有效办法就是选择具有光交换功能的交叉连接（OXC）设备和分差复用（OADM）设备及其相关的协议。因为传统的OXC和OADM只具有静态网的配置能力，远远低于ASON网络智能化的要求，所以，突破硬件OXC技术成为了全光通信过渡到ASON的关键部分。

3 智能光网络的概念

智能光网络比SDH网络先进的地方在于具有独立的控制平台，他能够支持不同的传送速率以及具有特性信号的功能。智能光网络将两个业务端通过供应传统固定宽带的形式传送，在业务拓展上的能力更强，能够支持多种模式。与SDH网络相比较，他有更多的优势:一是重路由采用动态分布，利用空闲网络充当备份的路由，当发生重点结的故障时，空闲网络链路能够提供更多的解决方案，能够保障备用宽带的业务并能提供多重业务模式，恢复定制的功能，有效的提高网络资源利用率，能够为用户提供更合理的服务。二是端到端的配置智能化。智能光网络能够根据用户指令，信息协议和网络资源智能化的匹配端到端的支配，能够管理交叉连接和动态交叉连接，通过迅速配置将业务得以提升，有效率且实现资源充分的利用，信令配置迅速也加强对企业厂商的联系。第三是根据资源的动态分配，智能光网络能够为用户提供宽带，按照需要满足用户的目的，根据设置宽带的条件通过智能光网络的自动化能力和智能化的能力来调整带宽。

4 智能光网络的关健技术

4.1 路由技术。在智能光网络中，路由技术是控制平面的主要技术，包括域内路由和域间路由的协议，域内路由适用同一个运营商的不同控制领域，域间路由适用于不同运营商控制领域之间。

4.2 信令技术。SDH是依靠网管集中调度才得以实现信令，而且信令在SDH网络中不是那么重要，但是在智能光网络中，信令便是其重中之重，因为信令是建立在维护和拆除连接、传送、呼叫、控制、等信息。

4.3 自动发现技术。这是指网络的通信信令实现资源自动辨别，包括实体，物理媒介逻辑邻接和层临接以及业务发现。

4.4 链路管理技术。这项技术在邻接点传输上用于提供链路并且管理节点信道的控制。作用在于故障定位、信道管理、隔离等等，是光路配置的关键生存技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆生存技术是保证网络在故障发生后对受损业务的恢复，在智能光网络中其生存技术基于GMPLS协议的，该协议分为路径保护与区段保护，路径保护在连接终端上，当故障发生后替换到替代的路径上，区段保护则位于两个个相邻的结点之间，在故障发生后工作链路转移到备用的链路。

5 智能光网络的优势及其特点

和传统的传输网络不同，ASON技术新增了控制平面，从而丰富了对传输层面链路资源的调配方式，还可以根据实时的需求想传送面申请资源和建立连接，节省资源的同时还可以为新业务提供了技术优势。ASON不仅具有传统的传送网络的优点，还有下列几个优点：

5.1 能够对网络资源进行动态分配，将网络资源借助工程流量动态分布到各个路由；

5.2 系统的恢复功能强大，拥有极强的自我恢复及复原能力，当网络出现问题时，还能够维持一定的业务工作，并能够借助系统功能，使业务得以迅速恢复；

5.3 网络传送质量好，智能光网络术语优质传送网，成本低，响应快，可以说是一个真正意义上的高效优质光传送的一个网络；

5.4 能够提供多种新型业务，此网络拥有多个业务端口，可以提供新业务类型，如能够提供光层虚拟专用网络,提供按需宽带业务等等。在ASON网络中，控制平面的基本功能主要有呼叫控制、连接控制及管理以及支持补充业务等。特别地，在ASON网络中，连接控制和呼叫控制的可以分开进行处理的，这样不仅可以减少中间连接控制的呼叫控制信息，还可以减轻去掉代码和解释消息的负担。

6 智能光网络在电力通信系统中的应用

智能光网络是构建下一代光网络的核心技术，这种技术和组网思路能带来显著的优势，不过不便之处在于这种技术目前尚处于发展之中，尤其是接口规范以及协议标准等都还处于制定过程当中。因此，可以采取以下措施在电力通信系统中应用智能光网络技术。电力通信应用智能光网络技术需要注意的问题有：

首先是充分利用已有的网络资源，在保证目前投资的情况下逐渐引入智能光网络，达到少投入并且多收益的目的。其次是要坚持网络的兼容性以及技术的标准性，信令协议标准是智能光网络在电力通信系统中应用的前提，因此应当根据现有设备与网络以及评价方案选择标准协议抑或专有协议。最后要根据自身业务以及网络发展的实际状况引入并开展新的业务，逐步过渡到智能光网络。从技术层面而言，智能光网络在电力通信系统中的应用可以从以下两个方面入手：

6.1 在已有的网络中引入集中控制系统，与此同时要向外提供标准的UNI接口，实现带宽与流量的按需配置。可以考虑在已有的光传输网层面选择核心节点配置大型交叉连接系统，通过这种方式能够屏蔽目前网络条件下的多厂商环境，构建一个灵活强大的智能核心层，也可以在保持已有传输网的前提下在集中管理系统上进行智能控制系统的配置，借助提供的标准OIF-UNI接口来实现与数据业务层之间的自动互联，最终搭建起结构重叠的智能光网络。

6.2 等智能光网络技术实现标准化后，可以在电力通信网络中建立信令机制，配置带宽的工作就可以由信令网来实现。对于目前电力通信网络中的带宽配置则仍然可以继续使用集中控制系统来实现。在一段时间内两种方式共同使用，平滑过渡，保证全网间的端到端配置。智能光网络技术是构建下一代电力通信系统的核心技术之一，它的网络体系结构能够给电力通信网络带来深远的影响。目前智能光网络技术受制于协议标准等问题的掣肘而没有得到广泛的应用，并且其产品的成熟度也有待考验。

结束语

智能光网络技术极大地改变了传统传输网的理念和运行方式，在电力通信中引入智能光网络技术是十分必要的，智能化将是电力光传输网络发展的必然趋势。

参考文献

[1]陈洲.浅谈ASON在电力光通信网中的应用前景[J].广西电力，2017（1）：30.

[2]李淼，周启龙，吴修世，安萌萌.电力通信光网络引入ASON技术[J].农村电气化，2016（23）：14.

论文作者:韩源

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6405b95790ebd9dd12f48f78.html