# 建筑电气安装工程施工方法及技术浅论论文_徐爽

身份证号码：23011919870309****

【摘 要】电气安装的施工方法一直是施工中一个难点，因为不同于平常建筑大开大合的施工方式，电气施工应该更注意细节的部分。所以电气安装的施工应该更加的注意细节和质量，本文分析了建筑施工中，电气设备的施工方法。

【关键词】电气设备；施工方法；建筑质量。安装质量

在建筑物内需要对保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件、金属结构等相关部位进行合理的连接处理。

1、施工前期阶段

前期工作意味着建设所需的技术、材料、劳动力组织和其他方面都需要做好准备。施工的前期准备阶段需要做好的准备工作包括材料、设备、施工等准备。

1.1熟悉图纸

学习电气安装的模式，理解和掌握设计意图。在电气设备按照中都是一个复杂的施工过程，在图纸上的技术要求做好具体的施工流程，这是一个良好的施工队伍必须要做到的施工方案。

1.2施工的组织计划

施工的组织计划时施工单位通过施工的计划得出的施工具体计划，施工的图纸时施工的目标，而施工的组织计划就是按照施工的主要依据，施工的计划对于整个施工非常重要，这就是施工的整体参考意见，在施工中就是按照施工的时间来控制施工的进度，在施工的主要方法中，都需要在施工的前期组织计划上完成。

1.3预制施工的管理

在电气施工中，很多设备安装需要预制施工的工作，比如插座，通风口、排水口等。所以在施工时应该按照施工图纸的要求完成施工，在编辑施工的预算的时候，注意考虑预算将增多，施工时需要参考建筑施工的各种的规定。作为施工前管理的工作，就是要对材料、备用材料、工具有着一套详细的管理模式。

1.4技术交底

所谓技术交底就是在施工前，很多施工技术需要被确认，保证施工设计中用到的所有技术施工队伍都能掌握，如果技术交底出现问题一般会有两个解决方式，第一就是更换施工的手法，这种方式需要重新设计施工思路。第二种办法就是变动施工的队伍，这样就能在施工的时候，既保证施工计划不变，又能解决问题。通常情况下，都是采用增加一个施工单位来完成安装过程。

2、电气安装施工工艺的研究

2.1配电箱是安装。配电箱是电气设备的中转站，配电设备影响了设备的供电数量，在配电设备安装中一般安装高度在地面高1.5m处，但是不高于1.8m，这个高度比较适合上方电表的安装，但是这个高度也是儿童能够接触到的，所以这个高度还在调整和实践中。

2.2.1配电进线。配电箱进线、出线的位置的影响力很大，配电箱和电表的位置很近，所以配电箱的位置控制了电表和其他设备的位置，设备的线路也影响了其他设备的正常安装，采用常见的规范施工中，就要保证配电箱和电表的距离最好不要超过50公分。在垂直的检查中保证垂直度应该控制在毫米级的误差。在变电箱整体的大小也要受到控制，不能超过50cm，外壳的施工中垂直度应该在0.3cm以内。

2.1.2配电设备的小细节。配电的小细节的是导线的颜色的方式，在配电设备中进线和进线都是有着不同的规格和颜色的，所以在项目的施工中，采用三相配线的形式，其电源进行是进线、负荷线的连接线要做好处理，对于线路的连接，做好绝缘包膜。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2管路敷设施工工艺

2.2.1管路敷设前的准备：首先要求在施工结构的预埋施工中，施工人员需要认真熟悉图纸必须严格按设计要求的管线规格、型号及敷设方式进行管路的敷设施工。根据设计图纸的要求配合上。

2.2.2敷设线缆原则：线槽内导线的总截面不应超过线槽内截面的30%；强、弱电回路的设置应分槽进行敷设；同一路径不同回路的绝缘导线设置于同一线槽内，但同一线槽内强电回路必须能同时切断施工电源；不同电压回路交叉时应在分线盒处采用金属隔板的隔开处理；线缆敷设完毕，应及时的检查和检测处理。

2.3开关插座的安装施工

工艺对于在开关插座的安装的施工：插座、灯具开关、吊扇钩盒预埋时，应符合相关安装图纸要求，在施工定位时，应该严格的施工基本要求：左右、前后盒位允许偏差50mm，同一室内的成排布置的灯具和吊扇中心允许偏差5mm，开关盒距门框一般为150～200mm。在预埋安装施工过程中，需要根据现浇板的厚度要求，设置吊扇钩用10圆钢先弯一个内径35～40mm的圆圈形式，把圆圈与钢筋缓缓地折成90°，插入接线盒底的中间位置，然后再根据板厚把剩余钢筋头折成90°，合理的搭在板筋上焊牢即可。模板拆除施工结束后，需要严格把把吊环折下，圆钢必须进行调垂直处理，位置需要在盒的中心，吊钩与金属盒清理干净，需要进行刷防锈漆防腐处理。

2.4防雷接地施工工艺

在搭接焊施工时，镀锌扁钢不小于其宽度的两倍，进行三面施焊处理。镀锌圆钢焊接长度为其直径的六倍，双面施焊处理；接地干线至少应在不同的两点与按地网连接处理；根据主筋的规格确定用做引下线钢筋的数量，引下线之间应用圆钢弯成u形进行焊接。在配电室内在适当的位置需要预留60×6的镀锌扁钢作为主接地线的部位，该主接地线应和建筑的基础接地网、柱内作为避雷引下线的主钢筋进行合理的焊接处理，此柱内主筋与基础底板内钢筋可靠焊接。

3、设备调试及施工质量控制措施

3.1电气设备安装的调试

初步安装施工的调试中，经常会带来的一些常见的故障，所以在安装过程中要做到交叉施工相互配合的原则。在电气安装过程中应该注意设备的保护工作，在电气整体的安装过程中有时需要多个施工队进行配合，比如大型配电器的施工过程。施工整体的电气设备的安装和调试工作中，出现问题是不能姑息的，施工期间是出现故障都是小事情，如果在交付之后出现故障，就会对施工队伍的能力和信誉产生质疑，在施工中最低标准就是保证安装的各类电器的安全性。尤其是线路的预制、灯具、避雷装置的安装施工，所以这就需要采用专业人事人对设备进行安装的调试，保证不会出现漏电、零火错接等现象。

3.2施工阶段的质量控制

电气安装施工中必须根据已会审后的电气设计安装图纸和相关的技术文件，按照国家现行的电气工程安装施工及验收的规范、地方有关工程建设的相关法规文件等，经过相关审批的施工组织设计进行施工即可。安装施工中若发现相关的安装图纸问题应及时提出并严格执行处理，不允许未经同意私自变更设计。需要坚持严格执行和落实三检”制，对于施工的关键部位实施旁站监理。严格推行规范化的施工操作程序，合理的应用编制符合规范及工艺标准，制定可操作的质量控制操作程序，充分的收集和整理资料，特别是对于安装施工的隐蔽工程验收资料及隐蔽签证，对于未经有关人员在隐蔽验收表上签字，不得进行下道的施工工序，防止监督流于形式，并严格执行记录好施工日志的工作。

4、总结

在电气设备安装时，做好前期的准备工作就成功了一半，前期的工作包括设备，施工技术等，施工技术规定了技术的范围和人员的分配等。另一方面电气设备的安全验证是我们另一个施工个重点，做好安全验证是对安装工作负责的表现。

参考文献：

[1]李大江.谈新时期建筑工程强电系统调试工作[A].科学时代——2014科技创新与企业管理研讨会论文集上（科技创新）[C].2014

[2]祝军峰，李力江，金淼虎.论建筑电气工程施工技术[J].商品混凝土.2013（06）

论文作者:徐爽

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/641e7e59aad494cf121d80b7.html