# 如何开展土壤检测中的质量管理论文_马霄雯

摘要：土壤是经济社会可持续发展的物质基础，关系人民群众身体健康，关系美丽中国建设，保护好土壤环境是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。当前，我国土壤环境总体状况堪忧，部分地区污染较为严重，已成为全面建成小康社会的突出短板之一。随着生态环境部颁发了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》这两部新标准后，我国对土壤环境的风险管控又提高了一个程阶。

关键词：土壤检测；准确率；质量管理

土壤是一个及其复杂的不均一群体，它具有自然变异（母质、发育等）以及外来因素引起的变异（耕作、施肥等）。加之我国各个区域的土壤种类繁多、差异较大、成分复杂，各个地区土壤的污染程度和方式又各有不同，因此必须提升土壤检测的质量和准确性才能更全面的掌握被测土壤的受影响程度。土壤检测的质量管理有利于检测人员更好的掌握检测数据的真实性、准确性和完整性。

一、质量管理的必要性分析

环境监测质量管理是环境监测工作的重要组成部分，是监测结果科学、客观、公正、准确的重要保障。发展和完善质量管理体系、提升质量管理水平，使质量管理走向科学化、法制化和标准化。土壤检测需对检测的全过程进行质量管理，涵盖监测方案的制作、监测点位的选择、现场样品采集、实验室样品预处理、样品检测和数据分析等环节，以上每一个环节的正确与否对最终的检测报告都起到至关重要的影响。通过对土壤检测全过程的质量管理，可以核查在检测过程有没有处于相应的受控状态，反映现场监测人员和实验室检测人员在具体工作过程是否出现各类质量问题，便于相关检测分析人员第一时间注意异常情况，及时采取相应的预防和纠正措施，确保最终的实验数据真实有效。

二、质量管理的方法与探索

2.1样品采集的质量管理

检测过程中第一个环节就是要对土壤的样品进行采集，为了能充分保证土壤检测的准确率和代表性，在实际进行土壤样品的取样过程时，要根据不同评价要求和检测指标，采取不同的监测手段。首先要了解评价地块的地形地貌、污染均衡性和调查面积来确定布点数；再根据布点数量确定布点方法：对角线布点法适用于面积较小、地势平坦的受污染土壤，一般采样点不少于5个；梅花布点法适用于面积较小，地势平坦土壤污染程度较均匀的地块，一般设5~10个采样点；棋盘布点法适用于中等面积，地势平坦，地形完整开阔，但土壤污染程度不均匀的地块，一般设10个以上点位；蛇形布点法适用于面积较大，地势不很平坦，土壤污染程度不够均匀的田块，布点数一般大于20个。除此之外，还要根据被测区域土壤的受污染程度，纵向对土壤剖面进行取样分析，一般设表层土壤(0～0.2m)、浅层土壤(0.2m～0.6m)和深层土壤(0.6m～)。再者根据被测因子不用采样不同的采样工具，如对金属离子进行检查时尽量不要使用金属采土器或者在土样采集后用竹制或木质采土器抛去表层和金属接触的土样；如对VOCs进行检测时，需要使用全玻璃样品瓶对样品进行低温保存并且尽可能填满样品瓶，减少样品和空气的接触。

2.2样品预处理的质量管理

溶液试剂配置过程中首先需要进行称量。但是在称量过程中经常会受到多种因素影响，导致实际称量那结果会产生一定误差。为了能够对这种误差进行有效控制，首先可以利用分量法称量。该方法在实际应用过程中，主要运用的仪器是电子分析天平，打开分析天平后，数据显示为0.0000，随后将称量瓶放到秤盘上，并记录此时的数据W1，随后将需要车辆的样品放入其中，并记录此时的重量数据W2，W2-W1的值就是供试品实际的重量[3]。称量瓶去除以后，按下TAR键后天平就能够归零。消除称量瓶重量之后才能够继续进行称重还可以用纯净水来配置试剂，在配置之前首先必须要利用纯净水来彻底清洗容器。如果烧杯不能够清洗干净，会对溶液中的物质量产生一定的影响，最终导致配置溶液浓度相对偏低。试剂配置完成以后要及时将其放到带有塞子的试剂瓶中，并精确的记录名称、浓度、配制人员、配制日期、复核人员、复核日期，有效日期等一些信息[4]。最后，溶液在转移过程中要给予特别关注，要保证整个过程小心谨慎，避免因溶液溅出而导致浓度下降。

2.3合理添加质量控制样

土壤样品在实际检测的时候必须要对质量控制进行科学合理的把握，要确保按照标准流程进行操作，必要时增加质控样确保实验过程数据真实有效。与此同时，还可以利用标准参考样品对土壤的检测成果进行对比分析，这样才能对检测人员实际操作过程中出现的检测误差进行有效清除，全面提升土壤样品的检测准确性。某实验室对20次土壤中铜元素质控样检测时的标准偏差进行分析发现土壤中铜元素较稳定，质控样检测时干扰程度较低，标准偏差都在允许范围内，但总体高于真实值，可能由于样品制备过程中存在一定量的铜元素。

土壤中铜元素质控样统计图

2.4严格把控实验室土样检测质量

土壤的实际检测工作主要是在实验室中完成，因此实验室检测质量必须要进行严格控制。首先，要严格按照土壤样品检测的相关标准规范要求，保证实验室样品检测的良好环境，从温湿度、检测环境等不同方面都要保证达到标准要求，以此来有效消除环境的影响因素。其次，土壤样品最终的检测结果与检测人员综合素质和专业技能联系紧密。必须要求实验室检测人员具备较高的专业检测技能。对检测人员需要进行严格的考核，通过考核之后才能持证上岗。实际检测工作开展过程中，必须要对检测的正确性给予高度重视，要进一步规范检测人员的操作行为，整个检测过程中要保持严谨态度，尽可能的将人为因素对检测结果误差的影响控制在最低程度，针对实验室中所需的各种试验用水和化学试剂必须安排专门人员进行保管，使用前要进行空白样的检测，确保试剂耗材不会对检测产生影响，在一段时间工作后要对实验人员进行质量监督，确保实验人员的检测能力持续有效。

2.5确保仪器设备有效受控

仪器设备是整个检测过程中必须要应用的工具，仪器设备本身的质量水平也会对检测结果产生巨大影响。因此全面提升仪器设备本身质量和精度也是提升土壤检测准确性的有效手段之一。首先，要针对所有的检测仪器定期的进行检定和期间核查，必要时在使用前要进行校准，保证仪器设备能够正常运行。其次，要对仪器设备进行日常保养和维护工作，确保仪器设备始终保持在最佳运行状态。

三、总结

影响土壤检测的因素从方案制作、现场采样、保存运输、样品制备、数据分析到报告打印，每一个环节都有影响检测数据的不确定因素。为了不断提高土壤检测的准确性，必须在每一个环节增加质量管理，严把质量关才能确保出具的检测数据真实有效，从而为后续的土壤治理提供科学准确的数据。

参考文献

[1]徐浩. 在土壤检测中如何应用X射线荧光光谱法研究[J]. 科技创新导报,2017,14(15):143+170.

[2]于晓燕. X射线荧光光谱法在土壤检测中的应用研究[J]. 福建农业,2015(05):172-173.

[3]赵瑞娟,刘波. 试论提高土壤有效成分检测结果准确度控制要点[J]. 化工管理,2018(27):224.

[4]田娟娟,杜慧娟,潘秋红,段长青,仇厚援. 电热板消解与密闭罐消解对土壤中49种矿质元素ICP-MS法检测的影响[J]. 分析测试学报,2009,28(03):319-325.

论文作者:马霄雯

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/642eb0eb10ba3d801183369b.html