# 空调冷凝热回收技术潜力分析佟菲论文_佟菲

摘 要：针对目前能源短缺的现状，提出了冷凝热回收技术可以有效的节约能源，减少污染，

对冷凝热回收的方式及发展现状进行了具体的介绍，分析了该技术的发展潜力，并计算了系

统的经济性，得出结论。

关键字：冷凝热回收；潜力；经济性；节能

一、背景

在如今能源紧张、资源匮乏的年代，节能和环保已经成为持续发展的主题，空调作为建筑的主要能耗之一，怎样在空调系统上节约能源是迫切需要解决的问题。冷凝热回收技术不仅将空调排放的废热回收利用，而且也提高了空调的运行效率，是节能的重要措施之一，正日益受到人们的关注。

由空调的运行原理可知，制冷的过程实际上是通过消耗一定的外界能量（如电能、热能、太阳能等），把热量从低温热源转移到高温热源的过程，即制冷机组在空调工况下运行的同时势必要向外界排放大量的冷凝热。然而目前绝大部分的空调系统设计都没有利用这部分热量。众所周知，宾馆类建筑需要供应大量的生活热水，如果能够利用空调冷凝热加热生活热

水，既节约了能源，又有利于减少环境热污染，是一项一举两得、变废为宝的措施。

二、冷凝热回收利用形式的研究现状

对于空调系统的冷凝热回收利用，根据水的循环方式不同，可以分为水直流式热回收系统、水循环式热回收系统和水储存式热回收系统。

1. 水直流式热回收系统

水直流式热回收系统就是用冷水一次性流过换热器，吸收制冷剂的冷凝热量，然后直接使用热水的系统。按照换热器与系统的结合方式划分，热回收系统形式可以分为以下四种:

(1)制冷热泵联合运行系统

在空调制冷当中，冷却水温度一般在30℃一40℃之间，属于低品位热能。热泵技术可以充分回收利用冷凝热。制冷机与热泵机组联合运行的热回收系统如图1所示。图中左侧冷凝器2中冷却水出水温度为30℃一40℃，再经过右半图的热泵装置，使水温进一步升高，变成较高品位热能。冷却塔是辅助冷却装置。

图1.制冷热泵联合运行系统

(2)两级水冷冷凝热回收及热水供应系统

两级水冷冷凝热回收及热水供应系统如2所示，冷水通过一级冷凝换热器获得冷凝热后变为55℃输出热水以供热水系统使用，冷却水通过二级冷凝换热器将多余的冷凝热带走并排放到大气。。

图2. 两级水冷冷凝热回收及热水供应系统

(3)风冷与水冷串联运行冷凝热回收及热水供应系统

在自带风冷冷凝器的原空调机组中串联接入一个水冷冷凝器以构成的冷凝热回收及热水供应系统。此种连接可充分利用从压缩机排出的制冷剂的高温显热，可使生活热水出水温度提高，并用风冷冷凝器排除未被利用的的剩余冷凝热。此系统为单冷型机组，只有在需要供冷时才能提供热水。如果在冬季也需要热水供应时，可以用热泵空调机组来实现。

(4)风冷与水冷并联运行冷凝热回收及热水供应系统

在这种情况下，采用热泵空调机组。在制冷工况下，水冷冷凝器与风冷冷凝器并联运行。控制流量调节阀的开度，从而控制制冷剂分配到两种冷凝器的流量，风冷冷凝器的风扇按恒定冷凝温度自动启停以保证制冷工况。在热泵运行工况下，风冷热交换器为蒸发器，冷凝器分别提供采暖热水和生活热水。该运行模式可以完成夏季制冷同时提供生活热水，冬季采暖同时供生活热水，过渡季节单供生活热水的全年运行工况，完全达到一机三用的目的。

2．水循环式冷凝热回收系统

水循环式冷凝热回收系统是用循环水连续流经冷凝换热器，不断吸收制冷剂的冷凝热量，直到出水温度达到设定温度。该系统中设有小型蓄热水箱，水在水箱和冷凝器中循环流动，在冷凝器中吸收冷凝热，当水温升高到设定温度时，供给室内热用户使用。

3.水储存式冷凝热回收系统

水储存式冷凝热回收系统是将冷凝器直接置入储热水箱中，储热水箱中的水直接吸收制冷剂的冷凝热量，直到水温达到设定温度，储热水箱中的热水达到设定温度后直接供给室内热用户使用。

三、冷凝热回收系统潜力分析

假设某房间使用的空调压缩机功率为1500w，采用两级水冷冷凝热回收方式（如图2）回收冷凝热，可估算得出所能生产的热水量。

已知条件：压缩机功率P=1500w，一级冷凝器出水温度T1=55℃，空调COP=3,夏天自来水温度T2=19℃空调

则冷凝器所放出的热量P1=P*（1+COP）=1500×（1+3）=6000w

每小时产生的热量Q1=P1*h=6000×3600=2.16×107J

根据公式可计算出得到的热水量

即

得出压缩机功率为1500w的空调运行一小时可产出143千克55℃的热水，而成人的洗浴用水量一般为70-100L，即70-100kg，而且成人洗浴水的温度一般为四十度左右，因此，在夏季，此空调运行一小时产出的热水够3-4人使用，所以空调的冷凝热已经完全可以满足洗浴用水的需求。

四、经济性分析

如果用电加热器加热热水，要产生143kg的55℃热水，所需要耗电量可计算得出。

度，电价为0.48元/度，假设该房间每天只有3-4人洗澡，每天洗澡耗电费为3元，制冷季节按6-9月份算，一年耗费360元，如按图2所示的两级水冷凝热回收方式进行冷凝热回收，只需添加一个冷凝器（市场价格600元左右），两年内即可回收成本。

五、结论

根据以上分析，可以看出，空调冷凝热回收具有很大的潜力和经济性，是节能减排的重要举措之一。当然，空调冷凝热回收技术的应用也存在着许多问题，譬如冷凝热负荷同生活热水负荷的不同步、不平衡性问题导致的蓄热设备体积庞大，又譬如冷凝排放热的分配问题需要有完善的控制和管理措施以及高温水源热泵对冷媒工质有特殊的要求等等。无论如何，空调冷凝排放热回收技术带来的社会和经济效益是不容忽视的，依靠我国适宜的自然条件和空调的广泛应用为前提，随着热回收技术的不断完善，冷凝热回收技术将成为空调节能的重要手段被广泛应用。

参考文献

[1]习红军，赵登育.中央空调冷凝热的热回收方案探讨［J］.山西建筑, 2010, 36（32）：170-171.

[2]龚光彩，常世钧等.蒸汽压缩式水冷制冷机的双冷凝器热回收技术[J].建筑热能通风空调，2005,24（1）：6-12

论文作者:佟菲

论文发表刊物:《城镇建设》2020年 1期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6437ded87120b9fe807d960d.html