# 变电运维中不安全因素及其与应对方法研究论文_张文斌,郭伟

（国网长治供电公司变电运维室 山西省长治市 046000）

摘要：变电运行是电力运行系统中非常重要的组成部分，它主要是维护管理电力设备。变电运行处于电网安全的第一线，它的运行情况将会对整个电力系统的安全和稳定造成直接的影响。因此，就需要对变电运行充分重视，找出存在的不安全因素，然后结合具体情况，采取有针对性的处理措施，保证变电运行的安全。

关键词：变电运维；不安全因素；应对方法

前言：

变电运维是影响供电质量的一个关键因素，也是关系到供电企业以及用户自身利益的重要方面。在变电运行过程中，要减少风险以及供电隐患的存在就必须做好变电运维工作，其中的每一个工作者都要对变电运维有正确的认识，如果处理不当很可能危及到用户的生命财产安全，因此在工作过程中，对变电运维中不安全因素及其与应对方法研究是必要的。

一、变电运维工作中存在的隐患风险分析

1、运维人员工作操作存在失误

通常变电运行的维护设备数量是非常多的，并且出现机器运行障碍的机律是很大的，需要检修的比例是很高的，再加上日复一日的重复的检查维护工作，可以说变电运营人员的工作是繁琐而乏味的。在这样的工作环境中，运维人员容易造成思想上的松懈，在变电运维的过程中，会出现不少符合规范的行为，出现操作上的失误，这将会影响国家电网的安全，造成电网运行的不稳定，甚至有造成安全事故发生的隐患。

2、错误的倒闸操作票编制

变电运行过程中需对不同的设备进行设备状态的转变而填写倒闸操作票。倒闸操作票的正确与否保证着人身、设备与电网的安全。错误的操作带来不同情况的危险，严重时造成电力系统瘫痪。

3、直流回路操作

直流回路做为工作人员经常操作的方式，具有高风险性。如果操作不当会造成变电站的停运，以及自动装置的保护误动作失效。所以严格按照规定章程操作对于变电安全有着至关重要作用。

4、母线的倒闸操作

现场作业过程中会由于操作人员没有做好具体的准备工作或者没有按照安全规程中要求的步骤进行操作，从而导致母线倒闸的运维风险。倒闸主要分为：继电保护与自动装置却换失误产生误动情形；带负荷拉闸刀；串联谐振。

5、运维人员误入工作区

变电运维人员误入工作区，或者在运维工作中不重视安全保护，误入接头连接不牢固，交接内容并不清晰的带电工隔间，导致运维人员触电伤亡。另外，运维人员还可能因为没有核实设备信息而走错带电隔间，使生命受到威胁。

二、影响变电运行安全的因素

1、变电人员的操作失误

如果变电操作人员没有较高的技术能力水平，没有较好的业务素质和较强的责任心，在操作过程中，不能够严格依据相关的规定和要求来进行，不能够集中注意力，误入带电间隔，就会导致误操作问题的出现。精力不够集中主要是因为运行操作人员疲劳操作，或者在闲聊甚至做一些无关的事情，没有对先进技术以及新型设备充分的了解和掌握。在倒闸操作之前，操作人员没有充分认识操作过程中存在的危险点，没有及时采取相关的防范措施，一旦触发了操作过程中的危险点，操作人员就很容易出现误操作问题。

2、安全管理不够到位

通过调查研究发现，我国很多的变电事故，都是因为变电运行管理的失误导致的，没有科学规范的变电管理。在具体的实践过程中，管理较为混乱，没有科学的管理制度，管理者没有较高的水平，即使有安全隐患被找出来，也无法及时采取处理措施，这样就影响到变电运行的安全。再次，在变电运行管理工作中，没有将国家的各种规程以及各级岗位责任制给贯彻落实下去，没有对运行人员进行大力培养。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在变电运行管理中，布置的各项运行管理和技术管理工作无法有效完成，运行管理水平较低，这样正常的生产运行就无法得到保证。

3、没有及时对其更新设备故障

通过调查发现，变电设备使用的电气设备生产质量无法得到保证，与国家安全标准相距较大；随着电气设备的长期使用，老化程度较为严重，那么需要进行必要的更换，但是变电工作人员却没有定期经常的检查和更新设备，这样变电运行的安全性就会受到较大程度的影响。主要表现方面有很多，如选用的电气设备没有较为优良的性能，没有对设备的制作质量以及出厂试验环节产生足够的重视，这样设备的很多功能就无法实现；没有严格的监督和检查安装调试的质量，没有做好验收工作。最后是没有及时替换那些老化严重的设备。

三、变电运行过程中的应对措施

1、不断提升变电运行人员的综合素质

要想促使变电运行的安全得到保证，就需要采取一系列有效的措施，来实现员工整体安全意识提高的目的。要将以人为本的原则牢牢贯彻到安全培训工作中，将工作人员的积极性和主动性给充分激发出来。除了要对员工进行思想教育，还需要帮助员工树立正确的人生观和价值观，增强责任感。可以采用多种形式来开展安全培训工作，如举办安全学习活动，员工在活动过程中，实现自我保护意识增强的目的。开展各类知识竞赛，给予胜出的人员以物质精神奖励，充分激发员工参与的积极性。要结合专业工作的具体特点，对安全讲座进行差异化的安排，促使员工意识到自己身上担负的责任，并且对工作过程中的每一个细节都充分重视，在工作过程中足够的严谨和细致，从源头上来遏制安全隐患。

2、严格落实各项规章制度以及安全生产责任

变电运行人员需要严格结合相关的规章制度以及处理程序来对各类事故进行处理，同时，及时联系调度部门以及上级部门，将事故具体情况反映出来，结合值班调度员的指示，有效处理事故。在制定现场运行规程以及事故处理预案时，需要紧密结合现场的具体情况来进行，并且在实践过程中，需要结合运行经验，来对其进行健全和完善，以便更加有效的指导运行人员来进行事故处理。运行人员需要不断学习规程，对各种方式下的事故处理原则、程序等进行熟悉和掌握，最大限度的降低事故损失。要将两票三制严格执行下去，保证操作票在执行、监护以及检查方面足够科学，认真布置安全措施，做好设备的巡视检查工作，同时还需要预控分析危险点。

3、加强设备管理

在设备选型方面，需要紧密结合具体情况，对未来的发展进行充分考虑；选择那些具有优良性能的电气设备，严格控制设备的制造以及出厂试验，确保设备拥有全面实用的功能。要严格监督检查设备的安装、调试与质量，做好验收工作。在设备运行过程中，需要做好巡视检查以及维护工作。周围环境容易在很大程度上干扰到设备的运行，在长期使用过程中，设备老化程度加重，会有诸多缺陷出现，那么在日常工作中，就需要对运行监督管理进行强化，对信号、音响、光字等仔细变式，对设备运行状态严密的监控，如果有异常情况出现，需要及时分析和研究，将原因找出来，并且采取解决措施。对电气设备进行巡视检查，如果有异常出现，在辨析的过程中，需要将设备的声音、气味以及温度等纳入考虑范围。在对巡视周期进行安排时，需要充分结合设备的具体情况，如果设备比较的重要或者有缺陷存在，那么就需要对它的巡视次数进行适当增加，同时，要密切跟踪和监视缺陷，对它的发展趋势进行了解，以便更好的监管同类设备，要及早发生缺陷，并且及早消除掉。要观察设备的恢复情况，结合设备的具体情况，对维护计划进行制定，将那些不良设备存在的安全隐患及时消除掉。

结语：

变电运维在电力系统的运行过程中进行的科学设计受到多方面的影响，如果不能够进行良好的管理和控制，就没办法进一步开展变电运维工作。一定要第一时间发现风险，解决风险，采取科学有效的管理措施，加强对风险的管理和控制，从根本上降低风险发生的概率，保证电力系统的稳定，提高变电运维的工作效率，增强国家电网的综合实力。

参考文献：

[1]孙兴，王孜航.变电运维安全隐患及其解决方案探讨[J].电子技术应用，2015，41（12）：141-143+147.

[2]王振善.浅谈变电运维中隐患风险分析与应对技术[J].通讯世界，2015，（04）：107-108.

[3]李博.变电运维中隐患风险分析与应对技术[J].科技与企业，2014，（15）：461.

论文作者:张文斌,郭伟

论文发表刊物:《电力设备》2018年第30期

论文发表时间:2019/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6447890048810786e8cf85eb.html