# 建筑工程施工中节能技术的应用论文_李强,李进

摘要：和其他发达国家进行比较，我国建筑工程节能施工技术的发展时间还比较短，在建筑工程施工中出现的资源浪费的情况也较为严重。面对我国现今建筑需求大和人均资源占有率较低的情况，在建筑行业进行节能工程施工是十分有必要的。因此，本文分析了建筑工程中节能施工技术的应用，希望能够促进我国建筑节能工程的发展。

关键词：建筑工程；节能施工技术；应用

1建筑工程施工中节能技术的基本概述

1.1含义

随着社会经济的持续发展，人们的环保意识逐渐增强。为了保证国家的可持续发展，应该逐步完善建筑工程的具体施工技术，由此提升建设项目的施工质量，保障企业的经济效益取得良好进展。在建筑施工的过程中，需要合理的应用节能技术来规划施工流程，以此建设更加优质、性能较好、适用舒适的建筑物。

1.2重要意义

伴随着建筑行业的蓬勃发展，国家城市化水平也不断攀升，应该积极推动国家的建筑企业迈上新台阶。结合当前的国际环境分析，我国的建筑企业拥有较大实力，资源储量十分丰富。但现实问题是人口基数的影响导致人均资源占有量较少，某些贫困地区应该合理应用节能环保技术，以保证充分的发挥节能的功效，促使建筑行业取得良好进展。

2当前我国节能施工技术应用的情况

国家对于建筑行业的大力支持推动了我国建筑行业的蓬勃发展，随着我国科学技术发展的逐渐进步，我国在各种新能源领域的相关技术研究都取得了一定的成就，我国的建筑企业要紧紧抓住时代发展的机遇，在进行建筑工程的施工中应该将节能理念运用到相关的设计中，才能够符合社会的发展从而紧紧跟随时代的发展。建筑企业在建筑的施工过程中，不能够以牺牲环境为前提，在发展经济的同时要保证环保工作的有序开展，这就需要建筑企业在建筑工程的施工中，相关人员要树立严格的节能理念以及充分对于节能技术的运用，从而减少对于资源的消耗以及保证了建筑工程的质量从而保证了建筑企业的经济效益最大化。

现阶段，我国建筑行业中对于节能技术应用缺少相关制度的规范，由于我国缺少相关的法律法规，导致了我国大多数建筑企业在建筑施工的过程中，相关的单位缺少对于节能理念的认识，就造成了建筑施工过程中缺乏对于节能技术的应用。因为没有完善的法律制度进行约束，导致了我国的相关的监督部门不能够很好的开展相关监督工作，这就给一些的建筑企业的建筑施工部门看到了其中的漏洞，不进行一些基本节能技术的运用。还有我国的建筑施工单位的相关管理人员缺少节能理念的认识，也阻碍了节能工作的有效开展。随着我国的科学技术发展逐渐进步，以及可持续发展战略的不断加深使得我国的节能技术发展的水平得到了一定的提高，但是由于很多的节能技术还处于发展的阶段，导致了相关的节能技术还不是很成熟，这也是阻碍了我国建筑企业在建筑施工过程中对节能结束应用的重要原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑工程中节能施工技术的应用

3.1节能技术在建筑墙面中的应用

在建筑结构中，一般屋面结构主要由屋面板、保温材料和防水层构成，和以往的建筑工艺进行比较，墙面节能施工技术效果主要体现在保温性能方面。提高建筑工程自身的保温性能，能够有效降低由于气候太冷或者太热所造成制冷制热设备的能源消耗，还能够有效降低有害物质的产生。现今使用的墙面节能技术通常有以下这些方面。

3.1.1合理的选择保温材料

在建筑工程施工的过程中，应该合理选择保温材料，选择保温材料的时候，应该对保温材料的强度性能、吸水性能、导热系数以及容重指标等进行综合的考量。需要选择强度大、防潮能力好、导热系数小、容重指标低的保温材料。使用建筑工程的保温材料，能够有效提高墙面的坚固程度，提高建筑工程的保温性能、增加建筑的使用寿命。比较常使用的保温材料的板块状一般有加气的混凝土块、水泥聚苯板块、聚苯乙烯板块等。需要施工现场制作的材料有浮石、珍珠岩、陶粒、非聚苯粒等。在使用的过程中，需要确保材料的质量合格，起到良好的节能效果。

3.1.2在施工中实行倒置式的屋面

倒置式屋面就是把保温层放在防水层上，由于保温材料内许多品种都具有比较强的吸水能力，在吸水后，保温材料的保温效果会出现下降。例如矿棉岩棉、膨胀珍珠岩等材料，在受潮吸水后其导热系数会增加，保温效果会下降。因此，应该把保温层设置于防水层上，能够通过涂抹防水涂料，增强保温层表面的防水性能，起到降低能源消耗的效果。

3.1.3屋面绿化技术

屋面绿化技术指的是在屋面上种植植物，大多为草皮或是一些水生植物。通过屋面绿化技术，不仅可以有效减少温室气体造成的影响，改善建筑周边的环境，还能够增强建筑的保温效果。经过一些调查研究可以发现，和普通的保温屋面进行比较，绿化的屋面在夏季温度会低3℃左右，种植绿色植物具有明显的保温效果。

3.2节能技术在建筑墙体建造中的应用

使用墙体建造节能施工技术，能够通过提高墙体的保温性能，从而实现节能的效果，主要有两种方式，分别是在墙体外进行保温层设置和墙体内部设置。在施工的过程中主要有粘贴、涂抹、喷绘等工艺。施工的时候，需要确保基层的平整度和清洁程度，提高粘贴的牢固程度。需要按照施工实际的要求，在充分了解建筑构造的情况下，做好整体规划工作，设计好线路，从而确保施工具有准确性。在门窗位置需要进行加护处理工作。需要分层进行涂抹，每一次的涂抹灰浆厚度应该控制在1cm内，并且应该在上一层达到一定强度后，才可以进行后续施工。进行湿度养护的同时，还需要避免水冲，从而确保其牢固程度。还有保温层需要加上保护设置，避免受到撞击或冲击的破坏。

3.3节能技术在建筑门窗中的应用

在建筑工程门窗施工的过程中，节能技术主要通过使用高科技制作的玻璃，确保建筑的保温效果。在实际施工的过程中，可以使用低辐射门窗玻璃。其反射率低并且保温性能良好，在一定程度上可以阻挡有害光线。还有，使用中空玻璃也能够起到良好的保温、防噪音污染的效果。在建筑工程的门窗施工中，应该制定温度阻尼区。温度阻尼区指的是在室外和室内的中间设置一个层次，叫做中间层次，其和热闸的作用相同，对于室外冷风渗透，中间层次能够发挥阻挡的作用，与此同时，也能够有效减少外墙或外窗的热损耗。在建筑工程门窗施工的过程中，能够对北面阳台外的门窗进行全面密封，然后在外门位置进行防风门斗设置，减少冷风倒灌的情况，在楼梯位置，可以制作成封闭式，对屋顶上的入孔进行封闭处理等，这样能够起到良好的节能效果。在门窗施工的过程中，还需要确保门窗的气密性，可以使用以下这两种措施：在门窗玻璃镶嵌的过程中，需要存在的缝隙进行有效处理，一般都是使用弹性材料，确保气密性；在窗框、门框以及窗体的结合位置使用弹性材料，与此同时，加强结合缝隙相应的处理，确保建筑的气密性。

3.4节能技术在建筑地面中的应用

建筑地面指的是各层间隔的位置，其主要作用是防潮和采暖。现今，在施工的过程中，应该做好地面的防水与防潮工作。选择防水性能比较好的材料进行地面铺设工作，有效提高防潮的作用，确保建筑地面不受到湿气的影响。需要调整绝缘材料和防水材料，起到控制建筑施工成本的效果，确保施工材料能够发挥良好的性能，起到防潮的效果。还需要控制好施工环境以及温度湿度，发挥节能施工材料的效果。在采暖工程施工中，进行地面施工的时候，一般使用的节能材料是微孔材料，微孔材料一般使用在表面层中，能够在规定温度下进行辐射发散，保证温度可以在比较短的时间发射到各个房间内，起到建筑节能的效果。

4结束语

总之，建筑企业应该重视对于绿色能源的研发，让节能技术在建筑工程的施工过程中的应用能够发挥更好的作用，让建筑企业实现更多的经济效益，推动社会的环保事业发展，推动我国社会的可持续发展。

参考文献：

[1]郑国伟.房屋建筑施工中节能技术的应用[J]2015(5)122-123.

[2]闫佳丽.建筑工程施工中绿色技术的应用研究[J]2016(1)99-100.

[3]张雪峰.建筑工程施工中节能技术的应用[J]2015(7)89-90.

论文作者:李强,李进

论文发表刊物:《防护工程》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/644c4295b97458853ff67973.html