# 一种负离子、银离子功能陶瓷砖的生产方法论文_罗斌

罗斌

广东特地陶瓷有限公司

摘要：在我国快速发展的过程中，负离子、银离子释放材料是一种能够改善污染环境的新型材料。通过将负离子、银离子释放材料---电气石加入到陶瓷原料中,制得能够在空气中释放较高负离子、银离子浓度的新型陶瓷产品。本文研究了配方、烧结温度和水浸泡对负离子、银离子释放量的影响,并利用X射线衍射研究了该陶瓷的晶相结构。

关键词：负离子、银离子；功能；陶瓷砖；生产方法

引言

生活中有许多东西都具有放射性，宇宙射线、土壤、医院的CT、灯光、空气、还有吃的食物、蔬菜、水、肉制品等都可能会产生放射，所以放射性并不可怕，但是要有一定限制，过量的放射性会造成对人的伤害，影响健康。放射性在产生危害同时，也会给人类带来帮助，比如医疗领域的多种应用，放射性诱导空气产生的负离子、银离子在一定量的范围内也可以带来改善环境质量的效果。众多陶瓷砖企业看中这个商机，纷纷推出使用后能够提高空气中负离子浓度的瓷砖。对于陶瓷砖所产生的负离子、银离子浓度测试方法有多种，为了简单明了向顾客展示，现在普遍使用的负离子测试仪有两种便携式的，一种是冷凝管探测器式测试气体离子密度标准仪器；另一种是通过能量补偿传感器（盖革-缪勒管），探测放射线含量，再通过专门的计算模块，换算成放射性将空气电离产生的负离子、银离子数量。因此我们在看到负离子、银离子的好处的同时，要权衡负离子、银离子材料中的放射性核素数量，本文通过使用荧光分析仪分析检测负离子、银离子材料成份，使用全自动低本底多道Y能谱仪对负离子材料的放射性值进行测试。

1一种负离子、银离子功能陶瓷砖的生产方法

本发明涉及陶瓷制备技术领域，具体地说，涉及一种负离子、银离子功能陶瓷砖的生产方法。包括以下有效步骤：（1）负离子、银离子化妆土釉浆的制备；（2）银离子抗菌粉的制备；（3）银离子面釉釉浆的制备；（4）生坯的制备；（5）素烧；（6）施釉；（7）烧成。本发明通过在化妆土中添加负离子、银离子粉，在面釉中添加以磷酸氢锆为载体的银离子粉，制得功能陶瓷砖，负离子、银离子平均增加量大于500个/scm2，细菌杀抑率达95％以上，不仅不会降低陶瓷砖的妆饰性，而且，利用陶瓷砖的负离子、银离子释放功能与银离子的防霉除菌功能，可以做到不消耗任何能源的情况下，满足人们对健康生活环境的需求，既环保又安全。同时，本发明配方简单，工艺合理，适合大规模推广使用。

2轻质陶瓷砖及其制备方法

本发明涉及一种轻质陶瓷砖。该轻质陶瓷砖包括：原料按如下质量百分比混合：抛光废料35～50％，磨边废料5～10％，粘土20～25％，镁质泥2～5％，石粉5～10％，钾钠砂15～20％。制备方法，包括：（1）将抛光废料、磨边废料和部分粘土在同一球磨机中球磨2h，将镁质泥、石粉、钾钠砂和剩下的粘土在另一球磨机中球磨4h，按比例混合成坯体配方质量百分比的泥浆；（2）将混合均匀的泥浆经喷雾塔制备成含水率质量百分比6.6～7.2％的坯体粉料，经压机压制成型；（3）砖坯经淋釉工序施一层釉，再经过喷墨、胶辊工艺对砖坯做表面装饰；（4）砖坯在辊道窑中烧成，烧成温度1320～1380℃，烧成时间42～50min。

3放射性样品处理

（1）陶瓷负离子、银离子材料预处理。按陶瓷厂一般使用比例代入制作陶瓷砖，陶瓷墨水施釉机械为喷墨机，但喷墨机使用条件繁锁、费用高，这里使用喷枪代替。按墨水以7g/m2施墨量计算，施于约300g一次烧陶瓷生坯中。负离子、银离子粉样品：取100g粉加入60ml纯净水，混匀后以3.36g/m2施于约300g一次烧陶瓷生坯中。一般陶瓷负离子、银离子材料为施在陶瓷砖的最上面，以保证最大效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆常规陶瓷砖会先施底釉、面釉，最后才施陶瓷负离子、银离子材料，这里为了减少其它元素的影响，直接施在一次烧陶瓷生坯中，在电热鼓风干燥箱以200℃烘30min，以瓦斯窑以1150℃烧成，冷却后称重（准确至0.02g）。（2）制粉。破碎样品、缩分，研磨然后经过0.15mm（100目）孔径筛，置于与标准样品几何形态一致的样品盒中，摇匀，保证其体积密度最大，当检测样品中天然放射性衰变链基本达到平衡后。在与标准样品测量条件相同情况下采用全自动低本底多道Y能谱仪对其进行镭-226、钍-232、钾-40的比活度的测量。

4负离子、银离子墨水的应用

由于负离子、银离子墨水的特色之一就在于打印在砖的表面上达到负离子、银离子高发生量且能有效降低成本。所以，负离子、银离子墨水要在瓷砖上完图案后才喷印，有六通道以上的可以直接在最后一个通道上墨水。如果只有4通道的，可以把不常用的粉色通道或者黑色通道让出来上负离子、银离子墨水。负离子墨水不一定只用在喷墨砖上，采用辊筒或者网版印花的砖，也可以用喷墨机把负离子、银离子墨水喷上去。目前，负离子、银离子墨水已经在赛尔喷头、柯尼卡喷头、北极星、精工、东芝、星光等喷头上应用，打印效果不受影响。而采用Kerajet、System、希望、泰威、精陶、新景泰、美嘉等机器上应用，打印效果也不受影响。

5一种发泡陶瓷及其制备方法

本发明公开了一种发泡陶瓷，按重量份数计，包括以下组分：粉煤灰20~80份，钛酸钾5~15份，氧化铝1~10份，陶土5~10份，石英10~15份，钠长石6~11份，硼砂6~12份，悬浮剂1~2份，发泡剂0.4~1.5份，增强剂1.5~5份。相对于现有技术，本发明充分利用对环境有害的粉煤灰来制造发泡陶瓷，且粉煤灰的掺杂量高；同时所述发泡陶瓷具有高机械强度和耐磨性好的优点，可使得产品应用领域更广；本发明所述发泡陶瓷的制备方法简单，能耗低。

6负离子、银离子粉含有较多的着色物质

由于负离子、银离子粉里面含有较多的镧系元素，且不同的镧系元素其色泽不同。据一般上来讲，负离子、银离子粉的颜色越深，其负离子、银离子含量越多。所以采用负离子、银离子粉配制坯釉时，会影响瓷件的表面色泽和透光度。负离子、银离子粉的用量越多，其瓷件表面的色泽会越深。可在釉料配方中，加入适量的硅酸锆或者SnO2、CeO2等物质，以改善釉面白度和乳浊度。也可在坯釉配方中加入某些色料，把瓷件样品制成色釉瓷，以解决釉面白度不高的问题。

结语

(1)通过加入负离子、银离子释放材料---电气石超细粉,可制得具有释放负离子、银离子功能的环保陶瓷材料。(2)电气石超细粉的加入量越高,烧结温度越低、负离子的释放量越大。实验证明:加入10%左右的电气石超细粉,烧成温度控制在1090℃以下,可制得负离子、银离子释放量达2500～3000个/m3的环保陶瓷材料。(3)制得的环保陶瓷材料主晶相为:石英、莫来石、镁铝尖晶石、电气石、麦饭石。(4)制得的环保陶瓷材料具有较强的抗水浸泡能力,可在水中使用,用于水的净化处理。(5)制得的环保陶瓷材料具有较好的物化性能,可满足日常生活需要。

参考文献

[1]刘勇等.空气负离子、银离子的生物学效应[J].国外医学:医学地理分册,1991,(2):55.

[2]张开永,成学海等.国内外电气石开发研究现及应用前景展望[J].矿冶,2004,vol13,No.1:97～100.

[3]张志湘,冯安生等.电气石的自极化效应在环境与健康领域的应用[J].中国非金属矿工业导刊,2003,No.1:47～49.

[4]吴瑞华,汤云晖等.电气石的电场效应及其在环境领域中的应用前景[J].岩石矿物学杂志,2001,vol20,No.4:474～476.

[5]薛春纪,蒋少涌.东秦岭泥盆纪山阳-柞水成矿区电气石矿物化学和硼同位素组成[J].地球化学.1997,vol26,No.1:36～43

论文作者:罗斌

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第21期

论文发表时间:2019/11/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6481775c9e73d4a4789d56f5.html