# 建筑工程中超长结构后浇带的施工技术研究论文_刘辉

摘要：现浇混凝土施工技术是确保现浇混凝土结构质量的重要内容。现浇混凝土结构受温度、收缩不均等各种原因的影响会产生有害裂缝,影响整个工程的质量。在现有施工现场,根据设计标准和相关施工规范要求,施工过程中,基础地板、墙体、梁的相应位置应设置临时施工缝,并设置后浇带。该方法现被广泛使用。

关键词：建筑工程；超长结构后浇带；施工技术

引言

在现代社会面向现代化的进程中, 各个行业都受到了一定程度的影响, 那么建筑行业也不例外, 尤其是现代建筑行业中越来越多的使用超长或者双向超长结构。

一、建筑施工中的后浇带施工相关规则

建筑施工中裂缝的成因多因为多层房屋的刚度较大、荷载也较大，当地基土中的内力变化小于上部结构传递给它的压力时，地基的膨胀力得不到相应发挥，所以，因基础的不均匀沉降而引发的裂缝很少出现在4层及以上的房屋中，多数产生在房屋刚度较小的3层及3层以下的房屋中。

后浇带在设计时应该要将重点当成释放应力，并与抵抗应力相结合。在设计过程中，高层建筑与基础及裙房结构是一个整体，不过因为在建筑施工中，考虑到在建筑物重力影响下地基会有沉降现象出现，所以需要设置后浇带。而在对后浇带设计之前必须要对基础与整房结构的具体强度予以计算，并进行核对，只有这样可能将结构内部应力有效计算出来。并应用后浇带分开裙房及基础两部分，而确定地基沉降量后，需计算后浇带具体的浇筑时间，并予以确定。

二、建筑施工中的后浇带施工技术应用

后浇带的施工可分成后浇温度带、收缩带以及沉降带，分别能解决钢筋混凝土收缩变形、低层裙房间以及后浇带的效果的差异沉降，这种后浇带一般有多种变形缝的功能存在，而设计时需考虑以—种功能为主，其他功能为辅。待主体结构完成，将后浇带混凝土补齐后，这种“缝”即不存在，既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降，又达到了不设永久变形缝的目的。

2.1后浇带施工具体操作工艺

（1）浇筑结构混凝土。在浇筑混凝土的时候，需严格依照相关规定来进行操作，其施工人员要将混凝土浇筑的厚度控制好，以此避免有混凝土浇筑太过的情况出现，以此造成钢丝网模板出现外凸等现象；而在施工中还需应用钢丝网模板的垂直施工缝，并且在振捣或浇筑混凝土的时候，其施工人员必须要对浇筑厚度引起重视，与此同时要将钢丝网模板与振捣器之间的距离控制好。为了避免在其施工中有水凝浆流失情况出现，要确保应用专业振捣器来进行振捣，而模板与振捣器当中距离不能比40cm小。

（2）养护混凝土。在混凝土浇筑成型以后，要在一定时间内养护混凝土，局部的养护可将保养布覆盖在上面便进行浇水养护等，而四周要采用临时的护栏进行维护，以此避免人为踩踏或受到钢筋的污染。如果要将其拆除，在拆除之后需立即涂刷好混凝土的专业养护液，其原则为不能留下死角，不能留下空白。后浇带在封闭之前，为了能确保结构的安全性，模板支撑最好不要拆除，同时还要讲后浇带两侧临时的维护工作做好，而且后浇带附近范围当中不能将施工设备放置进去，更加不能将施工材料堆放在其中。

（3）建筑地下室外墙的防水后浇带留置工艺。首先进行外墙常规的钢筋施工过程，对钢板止水带进行安置，随后分离钢板处柱焊接箍筋，在止水钢板及剪力墙的竖筋上焊短钢筋头，在钢筋头上进行双层钢丝网绑扎，并将钢丝网置于首先浇混凝土的一侧，然后封闭剪力墙的外模，同时加固，最后进行后浇带的两侧混凝土浇筑及养护。

（4）建筑楼板面的后浇带施工工艺。独立支撑后浇带模板，绑扎楼板的钢筋，在底筋与板面筋上焊短钢筋，在钢筋头上进行双层钢丝网的绑扎，将钢丝网置于首先浇混凝土的一侧，再对后浇带的两侧混凝土浇筑以及清理后浇带处的混凝土余浆，最后对后浇带的两侧混凝土进行养护，并为后浇带盖模板以保护钢筋。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）建筑地下室底板的后浇带混凝土浇筑工艺。对混凝土界面进行凿毛和清洗，调整钢筋并且除锈，将后浇带处的积水抽尽，然后安装止水带或者是止水条，将和后浇带强度相同的砂浆置于混凝土界面或者对混凝土界面涂刷处理剂，最后进行后浇带混凝土的施工及养护。

（6）建筑地下室外墙的防水后浇带混凝土浇筑工艺。对先浇混凝土界面进行清理，调直钢筋并且除锈，然后置放止水带或者止水条，封闭后浇带模板，同时加牢加固，其后对模板进行浇水以湿润，最后进行后浇带的混凝土浇筑。

2.2 后浇带的沉降带建立

主要在结构差异较为明显的区域中进行设置，像裙房及主体间，而在房屋建筑主体施工结束后，在主体出现1/2 以上沉降量的时候，才可对裙房结构进行相应的浇筑施工。

2.3 后浇带的温度带建立

在内外温差的作用之下，其混凝土结构会有裂缝出现，但是后浇温度带可将混凝土伸缩自由度不断提高，以此避免出现混凝土裂缝。

三、保证后浇带施工质量的几项措施

3.1 保证混凝土的材料质量

在选择房屋建筑后浇带材料的时候必须要依照其结构的特性来进行选择，主要是以没有收缩效益的混凝土材料为重点，在对混凝土材料进行搅拌时，其中要加入一些适量的掺和剂与减水剂，要确保混凝土配合比，与此同时，还要尽量及时进行振捣，以此将后浇带结构强度不断提升起来；不仅如此，还需严格依照施工方案来进行相应施工，要对模板侧向压力有效控制，以此在最大程度上使工程需求得以满足。此外还需注重混凝土质量，避免有不合格产品进入到施工现场，同时要重视振捣环节，对混凝土模板位置以及振捣工具进行合理化的安排，以此避免有混凝土流失问题产生。

3.2 严格控制后浇带的施工范围

因为每个建筑工程的外形以及结构都不一样，所以在施工过程当中需要依照此工程具体的施工情况来设置后浇带，并对其进行充分的分析，要确保施工要求与其位置相符后才能开始进行施工。而在设置后浇带的时候，施工企业需要对其施工单位予以重视，一般情况下来看，会将矩形构建筑物后浇带中间距离设定在30~40m 间的高度，而宽度设置时要充分分析建筑物结构以及现场的施工条件，一般来说宽度设置在700~1000mm 当中。

3.3 严格控制浇筑的时间

在多数情况下，因为后浇带类型不一样，所以开始进行浇筑的时间自然也不相同，而后浇带三种不一样的类型必须要依照以下规定来进行相关控制：①后浇沉降带，一般来说，这种类型的后浇带多数应用在高层的建筑当中，并且用于建筑的基础与裙房，而当地基沉降完成后，就可开始进行后浇沉降带的浇筑。这个主要让高层建筑施工来进行决定，而确定后浇沉降带的浇筑时间时还需对其施工工艺及成本予以考虑，依照实际的施工需求，来进行浇筑作业；②后浇收缩带，在经过深入的研究之后，了解到在混凝土结构施工结束后，其建筑结构至少收缩了50%，而在收缩非常快的情况之下，其建筑结构的收缩可达100%，因此，针对后浇收缩带来看，只有两个月，就可以开始进行浇筑作业；③后浇温度带，因为后浇收缩带浇筑时间与浇筑时间较为接近，多数是在两个月后来进行相关浇筑作业。不仅如此，因为受到建筑所在地施工材料以及气候条件等相关影响，所以也可适当的延后后浇带浇筑时间，不过在施工图纸当中必须要详细的标注好。、

四、结束语

综上所述，超长结构建筑后浇施工过程中，其具有自身优势和劣势。超长结构建筑后浇施工方法在实际施工过程中，可以减少伸缩缝产生，增加建筑施工便利性，减少裂缝出现频率。

参考文献

[1]方建锋,傅忠.建筑工程超长结构后浇带施工技术的应用分析[J].建筑技术开发,2018,45(12):59-60.

[2]夏建甫.建筑工程超长结构后浇带的施工技术[J].建材与装饰,2018(25):29.

论文作者:刘辉

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6482d9ce913f76cf3290750a.html