# 杨凌国际会展中心展览馆D馆建筑设计论文_郭小云

上海浦东建筑设计研究院有限公司 上海市 201204

摘要：本文从杨凌国际会展中心展览馆D馆的设计理念、平面布局、交通流线等方面介绍了方案设计过程，笔者从参与者的角度对上对上述问题进行了阐述。

关键词：杨凌；国际会展中心；交通流线

ABSTRACT：This paper introduces the design concept, plane layout and traffic flow line of exhibition hall D of Yangling International Convention and Exhibition Center. The author expounds the above problems from the perspective of participants.

Keywords：Yangling；International Exhibition Center；Traffic flow line

杨凌农高会作为我国农业科技成果示范推广的重要平台和国际农业合作交流的重要窗口，其中展览馆的建设非常重要的。展览馆的建设与其他建筑物的设计是有区别较大。本文通过杨凌国际会展中心展览馆D馆的建筑设计进行分析阐述，总结经验。

1引言

中国杨凌农业高新科技成果博览会作为国家5A级农业综合展会和国际展览业协会（UFI）认证展会，自1994年创办以来，始终坚守“服务三农”的初心，依托和发挥杨凌示范区的农业科技优势，展会规模不断扩大,展览内容日益丰富，知名度和影响力逐年提升。以“新农业、新农村、新农民”为主题的第26届杨凌农高会顺利召开，其中新落成的主会场杨凌国际会展中心展览馆D馆成功举办了农业高新技术展、国际农业高新技术展、国际农业合作展等系列展览展示，汇聚德国、意大利、西班牙等20多个国家的最新农业科技成果，成为农高会的“明星展馆”。

2工程概况

杨凌国际会展中心展览馆D馆位于陕西省杨凌示范区，占地约62.5亩，建筑总面积4.5万平方米，建设有千人报告厅、圆桌会议室、展示厅、餐饮、洽谈区及配套设施。作为第26届农高会新投用的展馆，相继举办了农高会开闭幕式、上合组织现代农业发展圆桌会议、农高会全球推介大会等一系列重要活动，并承担主宾国国家展、上合组织暨“一带一路”国际农业合作交流展、国际种业展等展览任务。作为建筑设计师有幸能参与全过程的设计工作，无疑是一次难得的机遇。D馆项目从4月15日方案设计到10月6日全部完成投入使用，历时仅仅为173天。

3设计理念

杨凌国际会展中心展览馆D馆外形犹如展示雄鹰，取自《诗•小雅•斯干》有云：“如鸟斯革，如翚斯飞。”寓意科技、农业比翼齐飞，成为了杨凌新的“地标”建筑，因其简约、大气、时尚的“画风”，给参与第26届农高会的国内外嘉宾留下了深刻印象（图3-1）。本建筑外立面拟采用全玻璃幕墙，屋顶采用钢结构大屋架，整体上塑造一种现代感和向上感。建筑最外沿设通高柱廊，营造一种大气、开放、现代的立面形象。

图3-1杨凌国际会展中心展览馆D馆鸟瞰图

4设计展开

4.1平面功能布局

(1)总平面图

杨凌国际会展中心展览馆D馆与周边道路的融合是设计关键。原场地南北有3米高差，要保证各个方向的人流车流的交通轴线顺畅，又要醒目凸显本建筑。一方面要与西侧已建成C馆外型协调，又要突出会展类建筑作为杨凌标志建筑的魅力。

项目用地范围整体为长方形，南北长263.82米，东西宽155.43米，用地面积41407.753平方米。会展中心展览馆D馆主要包含展览和会议两个主要功能，西侧与C馆临近处作为展览入口处，会议部分入口位于北侧。整体布局为建筑主体占据基地中心位置，周边布置集散场地，北侧设置机动车坡道，通往地下汽车库（图4-1）。

交通流线上，东侧毗邻东新路，设置整个基地用于机动车、货车的出入口，沿主体建筑周边设环形车道，方便布展及日常行车需求。基地的人流主要从南侧及西侧广场进出，北侧作为人流次要出入口。

室外景观设计充分体现展览建筑的特点，布置大面积集散用的广场。广场采用硬质铺地，局部点缀景观绿化，并利用现有沿街市政绿化。

图4-1总平面图

(2)展厅平面

地下一层为停车库和设备用房（图4-2）；一层为展厅区域是整个建筑的核心，根据展出需要，整个展厅分为三个部分：国际展厅、国内展厅、特展厅，采用集中布置的方式，既可以保证各个展厅的独立使用，又可以根据需求联合组成大展厅。展厅布局紧凑，体量完整，流线顺畅，体态宏伟。北侧为会议及餐饮区域（图4-3）；二层为多媒体厅、包厢及办公区域，三个区域即相互独立又有一定的联系，有利于展览期间及展览后独立使用（图4-4）；三层为厨房及设备区域（图4-5）。

图4-2地下一层平面图

图4-3地上一层平面图

图4-4地上二层平面图

图4-5地上三层平面图

展厅布置采用矩形布置，有利于登陆大厅、室内展厅的惯性连接。展厅主要包括展位和通道，其他用房包括卫生间和设备用房，这些房间位于展厅东侧。展厅采用单层大空间形式，柱网采用9m*9m，展厅净空最低处11米，最高处14.4米，东侧和北侧局部设置夹层作为办公及洽谈区，整体布局一方面有利于大型展品展出，另一方面规避了垂直交通带来的影响，所有流线布置均满足消防疏散要求。（图4-6）

图4-6展厅图

4.2交通流线

展览建筑具有人群流动性强和流量大的特点，因此合理组织人行、车行动线是本类建筑的设计重点。一般分为参观人流、VIP人流、工作人员、物流几个部分，这几条线路尽量满足简短快捷，避免相互交叉影响（图4-6）。

车流从东侧东新路进入，设置两个出入口方便展厅货运和餐饮货运使用。地上停车场位于东侧，方便车辆短期内停靠，地下停车场位于会议室部分地下，共131辆，地上34辆，地下97辆，其中电动桩停车位30辆，无障碍停车位3辆。展厅设置货运通道方便展品运输，展厅四周空旷区域可以作为临时卸货场地。

杨凌国际会展中心展览馆D馆主要人流出入口设置在西侧，前面空地可以作为室外集散场地，餐饮和会议部分的人流由北侧进入，会议部分设置自动扶梯，方便大流量人群使用，VIP贵宾由南侧进入，工作人员主要从东侧进入，临近货运出入口，方便其不打扰其他人流动线，直接进入工作区。

图4-7交通流线分析图

5结语

本工程作为EPC项目，工期紧，任务重，对设计和施工都是严峻的考验，需要各方面积极配合，在政府的大力支持下，各工种紧密配合，如期完成交付验收，保障了第26届农高会的顺利举办，杨凌国际会展中心展览馆D馆已成为杨凌会展建筑的精品。

论文作者:郭小云

论文发表刊物:《基层建设》2019年第26期

论文发表时间:2019/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6484ebf90a35f92a9cfddf9d.html