# 浅析园林绿化种植工程施工技术论文_缪康文

上海市政工程设计研究总院集团第六设计院有限公司 230000

摘要：园林绿化工程的施工技术综合性强，并且极具实践性。在具体的园林绿化工程施工的过程中，只有严格按照技术规范进行施工，才能够缩短工期，节约工程造价，并同时保证绿化工程的施工效果，使园林绿化的功效得以发挥。因此，园林绿化工程的施工企业一定要注重施工技术的更新与运用，解决以往施工过程中存在的问题，更好的建设我们的城市，维护生态环境的平衡。本文对园林绿化种植工程施工技术进行了探讨。

关键词：园林绿化；种植工程；施工技术；应用

园林绿化种植工程对于提高我国园林建设有着巨大的推进作用，因此，国家政府应加大资金投入力度，而相关研究部门也要加强技术设备的研发，以便于为后期的育种培植提供帮助。另一方面，园林绿化种植还能通过优化园林生态系统，加快自然循环速度，进而改善人类居住环境。因此，无论是从可持续发展的理念角度而言，还是从人与自然和谐相处的基本法则角度而言，园林绿化工程技术的运用和开发都是一种必然，而且技术的正确运用必然会使人类受益匪浅。

1 园林绿化工程的特性

园林绿化工程是现代化城市重要的基础建设工程，也是进行城市改造的重要形式，主要就是通过对自然生态环境的利用和改造并结合人工建立，现代园林绿化工程主要包括草坪的种植、树木的栽植、假山和喷泉制造、造型景观以及给水排水等多种工程，其中最普遍最重要的就是种植工程。园林绿化工程具有综合性、长期性和艺术性等特点：

1.1 园林绿化工程具有综合性

现代园林绿化工程不只涉及生态美学、植物学，同时还涉及了设计学、施工组织学、管理学等多个学科，是综合性较强的施工工程。在进行园林绿化工程建设时先根据实际情况进行施工设计并通过图纸表现出来，施工设计图纸还要与当地的植物生长习性、园林建筑、地形地质、地下水系等相符合，所以必须施工设计必须统筹全局才能顺利的发挥其作用，才能建设高质量的园林工程。

1.2 园林绿化工程具备艺术性

现代化园林工程建设的目的就是为人们提供休闲、娱乐的场所，提高人们的生活水平和居住环境质量。要实现这一目的园林工程必须具有艺术性，必须加强园林景观工程建设才能实现其为人们服务和改善环境目的。园林景观工程本身就是一项艺术建设工程，在实际施工中需要考虑园林小品、古典园林、植物配置等多种艺术元素，以保证园林绿化工程的艺术性。

1.3 园林绿化工程的养护管理周期长

园林绿化工程是现代城市基础工程建设中的唯一具有生命特质的项目工程。园林绿化工程本身就具有长期性，其现场施工并不需要多长时间，在园林绿化工程现场施工完成后更多的更重要的也就是绿化养护工作，也是保证并提高工程质量的重要工作；园林工程的绿化养护工作具有长期性，需要花费很长的时间来对园林植物、花草、水体等进行养护和管理。

2 园林绿化种植工程施工技术应用

2.1种植前的准备

做好园林种植前的准备工作，全面进行施工场地勘查，有效的制定施工计划，理清施工的重点与细节，可以全面提高园林绿化工程的效率。①应当进行实地情况勘查，切实了解园林绿化种植工程的土壤、水源和周边情况，根据实地情况制定完善的园林施工方案。②了解园林植物树种的特性，结合园林环境区域特征情况的分析，找出园林施工的重点难点问题。③合理的调配园林植物资源，注重根据地域特征科学的采用适合的品种，这样才能提高园林种植效率。

2.2 杂草处理技术

杂草处理是园林绿化种植的重点，只有在合理全面整地的基础上进行种植，才能提高园林种植工程有效性，有效的减少因为园林种植环境不足而引发的后续问题。①应当根据地域气候特征，及时有效的消除越冬杂草，对杂草进行集中处理，有效的防止细菌滋生，提高园林种植环境。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆②加强化学制剂的处理，注重运用有效和符合地方环境的农药进行喷洒作业，注重科学的配比药剂的比例，保证药剂的有效性。③合理掌握药量与农药的喷洒次数，这样才能提高农药使用有效性。

2.3表土回填技术

植物生长的基础是土壤，最适合植物生长的土壤构造是团粒构造。表土应该具备多种植物所需的养料，所以，在改造地形时，常常先剥去表土，方便在栽植时加以运用。在表土回填经过中，要注意下面要点：（1）掘取表土的时间不可以选取在雨后实施，施工时要维持地面干燥；（2）为防止团粒结构遭到破坏，最好应用铲车倒退掘取表土，并朝着一个方向实施，不能反复碾压；（3）为防止在复原的地面产生滞水层，要对复原地表土连同地基共同耕耘，方便两者合为一体。如果下层土质不好，要对土壤进行改良，改良以80 cm～100cm 深度为宜；（4）表土深度要结合图纸的景观设计标高要求，要有一定的排水坡度（2.5%～3%），并且要求地形高低起伏要自然、没有杂质，同时路沿边的土壤表面要低于路沿石3cm～5cm；（5）种植乔木与灌木的位置，要比种植草皮的地方表土回填时稍高一点。因为草皮自身有必然的厚度，在草皮铺上以后，高差才可以和乔灌木地形有机地结合，同时也对乔灌木地形的排水有利。

2.4 施肥技术

科学合理的施肥是提高园林绿化种植有效的性的重要技术，可以通过合理选择肥料的方式来提高园林种植环境的质量，从而满足园林植物的生长条件。①应当根据地域情况科学的选择肥料，注重在种植前就进行必要的施肥工作，保证园林种植土达到种植的相关种植要求。②注重使用科学的园林施肥方法，在改良土壤的基础上还要节约施肥成本，并在种植后根据园林植物的长势合理进行追肥。

2.5 苗木的种植

不同的园林种植有不同的栽种方法，应当根据植物的特性科学的选择种植的方法。①合理的选择种植的季节，通常园林种植以4月份为主，在夏季过后的初秋季节也可以进行园林补植，但是最佳种植时间是春季。②合理调整后养护工期，要在种植前和种植后使用不同的修剪方法，进行新枝和老枝的修剪。③注重科学的使用回填土，并且有效的进行浇水，切勿因为延误浇水影响园林植物的生长。

2.6 植物配置

科学的进行植物搭配，是保证园林植物有效生长，保证园林植物生长环境稳定性的重要手段，应当科学的搭配使用不同的植物，防止因为园林植物搭配不当而造成的实际问题。①在园林植物的搭配应当注重植物的色彩，要科学的运用明暗对比，突出、衬托，背景等不同的方式，要注重运用植物配比营造出不同的季节特色，这样才能满足审美需求。②注重不同季节主要植物的生长搭配，要留出合理的生长空间，这样才能给不同植物提供良好环境。

2.7植物造景

园林植物景观的造景更为重要，应当在合理搭配植物的基础上，科学的进行园林植物造景，要充分的考虑搭配不同的园林植物，实现园林植物的整体协调。①要注重单体植物与群体植物的协调，要在植物种植的过程中突出植物线条、形体的作用，通过不同的种植造型来达到图案化的目标。②要善于运用地形空间进行种植，实现美化环境的目标，达到相互融合观赏的效果。

综上所述，园林绿化工程的施工水平将会直接影响到园林景观的经济性、实用性以及优美性。只有掌握了科学的施工方法，并根据植物的特性进行科学的管理和养护，才能营造出美丽的园林景观，维持园林景观的长久美丽。同时，要高度重视园林绿化工程，强化园林绿化工程的管理工作，使人们的生活环境更加优美，精神生活更加丰富多彩。

参考文献：

[1] 李晓星. 园林绿化种植工程施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版). 2018(13)

[2] 王大力. 浅析园林绿化种植工程施工技术[J]. 居舍. 2018(08)

[3] 张新燕. 园林绿化种植工程施工技术[J]. 居舍. 2018(03)

[4]李辉,梁彩霞. 浅析园林绿化种植工程施工技术[J]. 现代园艺. 2018(04)

论文作者:缪康文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第3期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6488b3e352044b4de9c827ab.html