# 简述园林工程中的大树移植及其养护技术论文_董秋梅

威海艺苑园林绿化工程有限公司 山东威海 264200

摘要：城市绿化是现代城市化建设发展中的重要内容，是提升城市空气质量的主要途径。而在城市绿化建设中，采取大树移植的措施是快速增加城市绿化面积，提高城市绿化水平的重要阶段。同时，大树移植也是园林工程建设中的重要内容，是城市风景园林建设的重要步骤。然而，在大树移植过程中，大树成活受到土壤质量、降雨量、气温等外部因素的影响，需要较高的移植技术操作以及良好的养护管理，有效提升存活率。本文主要探讨了在园林工程中大树移植及其养护技术，旨在为提高大树移植及其养护技术水平，提升大树移植存活率，从而提高城市绿化水平。

关键词：大树移植；养护；园林工程

引言

大树移栽是园林绿化工程的核心内容，移植量大，移植难度高，专业性强。园林绿化和建设部门应根据实际工程背景，严格执行操作规程，提高大树移植的成活率。

1园林工程中的大树移植

1.1移植前准备

合理的施工不仅可以降低成本，还可以提高大树移植的成活率。移植大树之前的施工环节主要包括科学策划、挖坑、消毒及改良土壤等。一是策划。移植大树之前必须要结合实际情况进行精心的策划，做出周密的安排，以免移植时出现混乱，策划的内容主要包括移植大树品种的选择、树高、冠幅、根系土球直径、重量以及苗木的来源地等，在种植前需要将准备购入的苗木品种的相关情况提供给监理单位。项目在移植大树时，一般选择树冠丰满、观赏价值较高的类型，当苗木运回后，由工程的现场监理会等对苗木（乔木、灌木）进行准确的复核，确保苗木达到长势健壮、没有检疫性病虫害、根系发达等标准。根据待移植树木的重量、冠幅、树高、树形、规格等选择吊车，安排移植的时间，此外还要准备移植必须的大树支撑物、浇水必要的水管及喷头等。二是定点挖坑。在确定移植的位置上挖坑，由于很多移植地上都被机械、建筑垃圾等压过，土壤比较板结，因此挖坑时选择小型的勾机可以提高效率。挖坑时结合待移植树木的土球直径大小、树高等确定坑的深度，一般宽度适宜控制在土球放入后两侧有50cm左右的预留距离，深度适宜比树木根系土球的高度高50cm左右。

1.2取树方法

合理的取树方法需要考虑两个方面：①树根的处理；②对树木进行合理的修剪。首先，在树根处理方面，由于大树的生长时间较长，其根系较为发达，在移植取树过程中，通常采用切根缩坨法尽可能降低对大树树根的损害面积，并最大限度的保证主根系不被破坏，并将其缩至主干跟周围。这样一来不仅能够有效减轻根部重量，还能够为大树的存货提供保障。其次，对树木的修剪，主要目的是保持大树整体的水分平衡。利用切根缩坨方法虽然极大的减轻了根部土球的重量，但同样也导致树木根部大部分根系被切除，造成一定的损伤，进而会导致树木内部的水分分布不平衡。因此，为保持大树整体的水平平衡，需要对其树枝进行合理的修剪。同时，修剪掉一定的树枝，还能够降低树叶蒸腾所流失的水分。需要注意的是，树枝修剪的方式与修剪的部位需要以树种以季节而确定。并且不论哪种树木、哪种修剪方式，在修剪过程中，都需要遵循对萌芽功能较强的树种采取截干修剪的方法，对于休眠期的树种则不予修剪，对于常青树则需要使用轻剪的方式进行修剪。

1.3树木运输

受到大树体型的限制，大树移植的过程难以单靠人工的力量完成。一般情况下，都需要利用起重机等运输设备对大树进行吊运。在起重机吊运过程中，需要由人工在周围进行辅助装运，防止发生失衡的情况，同时也避免发生土球松散，树木受损等不利情况。在装运前，为了防止对树木树干造成大面积损伤，需要在其树干上做好防护措施，如包裹泡沫层或者其他柔软性较高的材料。如果不能避免在夏季，或者其他不利于大树移植的时间进行移植，且需要较长的运输时间时，还需要注意在运输过程中的水分储备，防止树木脱水难以成活。

1.4栽植

当树木运输完成后，通常需要立即进行栽植，保证大树最高存活率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对树穴一般都是在大树准备移植阶段就需要挖好，其形状以及锅底状为最佳，其大小一般由大树土球的大小决定，但标准通常是树穴的直径最少要大于土球直径的2/3，并且树穴应当比土球的深度更深15-30cm。在实际栽种过程中，同样需要依靠大型的起重机等机械设备对大树进行了栽，从而有效节省人力，降低大树移植所需要的人力成本，并能够使大树快速入土。大树在完全放置入树穴后，从大树的观赏性出发，将其向阳的一面作为主要观赏方向进行调整。调整到合适的位置后，则进行土方回填工作，填土过程注意压实，防止出现虚土影响大树生长。

2养护管理

2.1预防病虫及防护

树木移植后，在适应期间可能会发生害虫和干旱。应及时分析和评估这些症状的原因和严重程度，以确定影响和治疗的程度。移植后应每15天涂抹1次伤口敷料，并使用适当杀虫剂防治害虫。同时，注意防止人畜危害。

2.2水分管理

大树移植刚结束时，浇定根水1次，确保浇足浇透，确保土壤与根系紧密结合。除了浇灌根系以外，移植结束后还要对准树冠、树干（提前用粗草绳等包裹）喷水，一般每天喷1-2次。移植的大树根系短期内未长出来，遇到降雨时要及时将积水排走，避免根系浸泡过长发生烂根，导致树木的死亡。有的地方空气中灰尘比较大，大树移植后叶片上每日截留比较多的灰尘，需要每次用清水冲洗，既避免对叶片的光合呼吸作用产生影响，也有助于提高大树的观赏效果。

2.3肥料管理

为了确保养分条件，移植6个月之后可将肥料与土壤拌合均匀后覆盖在大树的根穴外围，一方面为大树的生长提高必要的养分条件，另一方面因为与根系保持一定的距离，不会灼伤大树幼嫩的新根。

2.4抹枝修剪

大树移植后会逐渐有一些嫩枝、嫩芽长出，为了避免树体消耗过多的营养、提高成活率，要求定期进行抹枝、修枝工作，一般将高位的芽保留下来。对于常绿类树木，可将发生病虫害的枝条、长势过旺的枝条、并生的枝条等剪掉。

2.5防冻工作

树木移植后经常因低温而受损。为了提高大树的抗寒性，应控制氮肥增加磷钾肥放入量，同时撤除覆盖遮阳网，改善树木的光合作用，增加树枝木质化强度，增强树木的抗寒性。此外，在寒冷冬季来临前，可采用砌风墙和树干培土方法防冻。

结语

综上所述，园林工程中的大树移植是一项专业性强、工序复杂，并且具有重要意义的工程，需要由专业的人员完成。从大树移植的树木选择到栽植完成，以及后期的养护管理技术，都具有非常强的专业性，需要园林管理及养护人员实施科学合理的管理养护措施，提高大树的存活率，从而实现城市绿化环境，为城市化发展发挥推动作用。

参考文献：

[1]杨涛，戴林利，吴杰.园林绿化大树移植及养护管理技术分析[J].现代园艺，2018（8）：21-22.

[2]陈龙海.园林大树移植及管养技术探讨[J].绿色科技，2017（9）：56-58.

[3]马国华.大树移植及其养护管理技术[J].农民致富之友，2016（18）：132.

[4]袁方.园林绿化工程中的大树移植养护技术[J].现代园艺，2016（24）：36.

[5]刘静，赵庆岗，李志勇，等.园林绿化中大树移植养护技术[J].现代农业，2016（11）：69-70.

[6]刘广军.园林绿化中大树移植与养护技术[J].吉林蔬菜，2016（06）：48-49.

[7]李润海.大树移植养护技术在园林绿化中的探索[J].山西农经，2018（21）：61.

论文作者:董秋梅

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/64be49a9a8eeaa992c0d4759.html