# 高层建筑地基基础和桩基础土建施工技术要点研究论文_卢蒙 1, 赵艳锋 2

山东菏建建筑集团有限公司 山东菏泽 274032

摘要：高层建筑是当前城市建设的主要建筑形式，不仅是城市发展建设的标志，也是提高城市应用空间价值的途径。在开发建设的过程中， 建设单位需在项目的基础工程中，优化施工内容，保证高层建筑在基础条件上的稳定性。而为了满足这一需要，就应以地下施工条件的分析作为 基础，定位地基基础施工的技术要点。鉴于此，本文主要分析探讨了高层建筑地基基础和桩基础土建施工技术要点，以供参阅。

关键词：高层建筑；地基基础；桩基础；土建施工；技术要点

引言

地基是指建筑物下支撑基础的岩体或土体，也可以说是在建筑物荷载力的作用下发生形变部分的岩体或土体，但这一部分在建筑当中是不可或缺的；基础则指一种结构，其作用就是将建筑物的承载力传 递给地基。桩基础是一种比较典型的基础，是需要借助特殊的施工手 段才能达到的一种埋深更大的基础形式，一般可以用于建筑场地的地质状况不好，且采用天然基础达不到预期的建筑物强度及稳定性等的要求的情况。

1高层建筑地基基础施工技术

1.1特点

高层建筑的地下空间施工，受到地下环境的影响，表现出明显的复杂性特征。由于我国地质条件的复杂性，在进行高层建筑地下空间 基础性施工的过程中，势必会受到地下水文、地质、土层结构、地形 特征等多种因素的影响，并在综合地貌的影响下，使施工条件变得更 加复杂。高层建筑地基基础施工主要有以下几个特征。（1）复杂性。 我国地域广阔，存在各种类型的地形地貌，复杂程度较高．各个区域 的自然环境不尽相同，给高层建筑地基基础土建施工带来一系列问题， 造成地基基础施工过程复杂，在具体施工过程中需要考虑水文、地质、 地形等一系列因素。（2）多发性。多发性主要是针对高层建筑质量问 题，经调查，不少建筑质量问题的主要原因是施工方式存在问题，造 成较大经济损失，给人民群众的生命安全带来了严重威脚”。（3）潜 在性。高层建设工程施工过程中所有环节都需要采取相应的质量管理措施，从工程立项到竣工验收并投入运营，这些流程都是相互关联、 相互制约的，若其中一个环节出现问题，都会造成后续施工无法顺利 开展，而潜在的质量问题，若不能在施工过程中及时发现并解决，就 会在高层建筑运营过程中引发各类问题。

1.2施工技术

（1）分层填土施工技术。在地基基础的施工中分层填土技术在 实际中的应用效果较好，因此此种技术的使用也较为广泛，此种技术 的应用可以有效的提升地基基础的承载能力，并且在实际中地基基础遇水可能会出现土层膨胀的情况，而采用分层填土施工技术则可以有效的对此类问题进行处理，使得基础地基基础的强度及稳定性得到有效的提高，在分层填土施工技术的应用中需要注意采用稳定性及强度较高的材料来进行施工，并采用分层填充的方式来进行施工处理，这 样可以使得地基基础其严密性得到保障，并且在施工中需要对土层填充时的厚度进行严格的控制，以免地基基础出现裂缝的问题。（2）碾 压和夯实施工技术。为了提高高层建筑地基基础的强度目标，可以采 用碾压和夯实施工技术来进行高层建筑地基基础处理。由于碾压和夯实对土层的作用深度有限，因此，碾压和夯实施工技术主要适用于高 层建筑地基松软土层较轻的情况。在对高层建筑地基基础进行辗压和夯实施工时，需要采取措施获得极大的冲击力冲压土层才能增强地基的强度，确保高层建筑在竣工后地基产生的不均匀沉降最大限度的降低。（3）表层排水施工技术。高层建筑地基施工过程中可能遇到粘性 地基，这将直接影响地基工程的质量。在这种情况下，可以采用地面 排水施工技术对粘性地基进行处理，粘性地基在施工过程中主要朝向地表土壤排水材料添加到现有的基础在水的表层，粘性的基础施工中的排水是由砾石层、砾石层的渗透率可以有效填补表层的基础，同时 也可以为基础工程的建设提供良好的条件，以及地面排水施工技术可以有效地提高地基稳定使用，防止沉降问题的发生，也可以为高层建 筑工程的整体质量提供保证。（4）添加剂加固法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆添加剂加固法，是 借助某些其他物质以实现提升地基夯实度的效果。①将水泥浆、碱液 等注入到地基土方中，减少土壤的渗透性，填充土壤本身的空间间隙；

②在地基建设区域内钻孔，运用岩层底部浆液补充地表土层夯实空间， 以实现加固土层夯实度的效果；③将土体与水泥搅拌起来，以水泥填 充物对地基土层进行夯实、沉降。如，某工程施工期间，施工人员为 了实现地基基础稳固性建设，就采用添加外部加固材料的方法进行加 固。首先，施工人员按照 1：1 的标准，在地基边缘建设土体部分进行调节；其次，中间地基建设区域采用 2：1 的标准注入碱液（其中泥土占 2，注入碱液占 1）。本节案例中所列举的高层建筑基础夯实方法， 就是典型的工程添加剂施工策略。

2高层建筑桩基础施工技术

2.1常见类型

第一，静力压桩。传统的桩基础施工方案，主要是人工挖孔或机 械钻孔，施工期间会对周边居民的生活产生不利影响。基于此，采用 静力压桩技术方案，是利用桩机的自重和配重，将预制桩压入土层中， 具有无振动，无噪声，无污染的特点。由于节约了钢筋，混凝土等材 料，因此工程造价明显降低，适用于靠近居民点的高层建筑项目中。 第二，振动沉桩。振动沉桩技术方案，是利用上部荷载将桩身压入土 层中，一般在桩顶安装大功率的振动打桩机，适用于可塑性强的砂土， 粘性土中。该技术的优点是工艺设备简单，施工效率高，造价成本低； 需要注意的是，要求桩身表面光滑，能减小和周围土体之间的摩擦力， 促进施工顺利进行。第三，钻孔灌注桩。在高层建筑桩基础施工中， 钻孔灌注桩技术方案的应用广泛，不仅适用于多种地基，而且能建造 出大直径桩孔。该技术的应用缺点，是成孔速度慢，泥渣会污染环境， 且灌注水下混凝土的质量控制难度大。

2.2技术要点

首先，防止施工缺陷。钻孔是支撑结构的第一个环节，最常见的施工缺陷是孔的坍塌、颈部的缩短、孔的偏转等。相应的预防措施如下： 合理控制钻井速度和调整泥浆指标；如果地下水水位高，则应提高孔内水位，平衡水头压力。定期检查钻头的外观质量，并及时更换磨损和损坏的钻头；为了缩小颈部的位置，可以从上到下多次扫孔，从而扩大开口。关于孔倾斜：第一，确保施工现场平整，平台安装后垂直调整，确保平台中心和孔位置中心是直线的。第二，保证混凝土的强度。 混凝土填埋是穿孔后的一个关键环节，为了确保混凝土达到强度标准， 必须合理设计配比，并测试水泥、沙子、水等材料的性能。根据建筑条件调整灰与水的比例，以限制 20 到 22 厘米之间的距离。在浇筑混凝土时，必须做好振动工作，遵循快速、缓慢浇筑的原则，以提高混凝土的坚固性，避免泡沫和偏稀现象。浇注完成后，负责浇注维护的人员应在 14 天内进行时间控制，以防止人员或机器在混凝土上行走。

第三，提高柱子的质量。支持通常用钢板焊接，距离地面控制约 1 米。为了满足设计高度的要求，可以使用钢板进行焊接。

结束语

总而言之，高层建筑工程为城市发展节约大量土地、缓解压力， 在城市发展和土地的过程中，确保高层建筑施工质量和高层建筑层数 的增加，需要良好的工程基础，其基础、桩基础建设向更高水平发展 的施工技术支持，必须充分了解高层建筑基础和桩基施工技术要点， 才能保证高层建筑施工的质量。

参考文献

[1]任阳阳 , 郑军峰 . 高层建筑地基基础和桩基础土建施工技术要点[J]. 丝路视野.2018(20)

[2]姜军 . 高层建筑地基基础和桩基础土建施工技术要点 [J]. 区域治理.2018(34)

[3]江土 . 高层建筑地基基础和桩基础土建施工技术要点 [J]. 百科论坛电子杂志.2019(06)

论文作者:卢蒙 1, 赵艳锋 2

论文发表刊物:《建设者》2019年21期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/64cc748bfb4b7c094b0b6c6f.html