# 建筑电气安装中防雷接地施工技术与注意事项分析论文_齐维鑫

七台河市第二建筑工程有限责任公司 黑龙江省七台河市 154600

摘要：在建筑电气安装工程施工中，防雷接地施工是最复杂的工程之一，若施工不当在很大程度上会对人民群众的财产安全和生命安全构成威胁。基于此背景，对建筑电气安装中防雷接地施工存在的问题进行了剖析，并在此基础上对防雷接地施工安全保障措施、防雷接地施工处理等电位线的技术方法、接线处理技术、避雷支架的安装、避雷网安装施工技术的科学施工策略进行了论述，希望能够达到一定的借鉴意义。

关键词：建筑电气；防雷接地；问题；对策

引言

随着经济的矿速发展，我国的各行各业都得到了长足的发展，其中建筑行业不仅给我国国民带来了充足的经济收益，还大大的改善了我国城镇的面貌。随着建筑行业的发展，人们对于建筑质量的需求越来越高，其中建筑电气工程就是人们最主要关心的话题，因为这关系到住户的人身安全。在建筑电气工程当中，防雷接地技术是一项重要的问题，随着时代的进步，防雷接地技术也在不断地进步着，在符合技术创新的情况下，进一步的完善着自我优化，最终保证人们对建筑物的安全使用。

1防雷接地技术在建筑电气安装中的应用概述

1.1防雷接地技术原理

在建造建筑物的过程当中难免会涉及到电气设备的安装，这个时候就必须要采用防雷接地技术，防雷接地技术的原理主要是通过建筑物接闪器，将建筑物内电力设备的接收器和大地之间相连接，这样在雷雨天的时候可以将电荷传导到大地当中，避免建筑物发生雷击现象。

1.2防雷接地技术目的

防雷接地技术是当前在建筑安全领域的一项重要的任务，具有很强的专业优势，可以通过技术手段来有效的降低建筑物发生雷击的概率，减少被雷电击中的伤害。防雷接地技术可以将电流引导至大地当中，通过相关的装置，可以避免自然雷电现象带来的建筑物内部用户的财产损失和人身伤亡。

1.3防雷接地技术的重要性

雷击现象是自然界当中最为危险的一种自然灾害，假如人体受到雷击，轻则烧伤还会产生一系列的后遗症，重则当场毙命，假如电器受到雷击则会直接报废，因此建筑物一定要做好充分的防雷准备。在建筑物当中一定要应用防雷接地技术，这既是对用户人身安全的负责，也是对用户财产的保障。

2建筑电气安装中防雷接地施工存在的问题剖析

2.1电气线管处理不规范

因为在对电器进行施工的人员多数不够专业，没有经过系统的培训，其在进行工作时态度不端正，除此之外外界对于施工的监管不够严谨，基于以上原因，从而导致在对建筑电器管处理进行施工时，会出现以下几点问题：①工程预制板的光线的保护层不能达到要求的厚度，并且分布密集。②使用的直通不符合国际非线管专用直通的要求，因此在进行浇筑的过程中会使直通脱落。③忽略出现凹陷状况的线管弯曲部分不停止安装工作，从而造成导线管径缩小，无法成功穿线。④在进行施工的过程中，施工人员不重视效率和质量，为求快速而用切割机对线路进行切割，从而对敷线的质量造成一定的影响，使其在后期的使用的过程中更容易磨损。

2.2配电设备安装不合理

无论是配电设备的重量、型号、亦或是其是否成套等各个因素都能够影响到建筑电气工程配电设备的安装与操作。所以针对重量不一的配电设备进行使时，要采取与配电设备重量相对应的施工技术。在操作安装电器工程配电设备的过程中，通常会出现以下几点问题：①在进行电器工程配电设备的安装过程中，所使用的高度背离了施工的具体要求，从而造成搭建的桥梁容易松弛。②在对建筑电器工程配电设备进行安装的过程中，开孔要求与实际施工的具体要求相背离。③在进行施工前，施工人员没有按规定对电气设备进行相应的检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑电气安装中防雷接地施工技术

3.1建筑物防雷接地规范

现代建筑物的防雷措施主要是对建筑物起到保护作用，完整的避雷方法包括障蔽、接地、电位相连和限压固定装置。鉴于《建筑物中避雷装置设计规范》（GB50057-2010）关于防雷接地装置的施工要求，对建筑物的被雷击频率和控制措施进行了定性分析，并制定出适应的策略保险建筑物的安全，建筑物避雷装置在安装时要考虑到防潮、景观、环境等状况，应根据实际情状采取相应的避雷控制措施，安装比较可信和经济的避雷接地装置。此外，避雷装置应在安装的过程中考虑到其舒适性，必须根据建筑物的内外结构进行防雷接地装置的安装，根据不同地形区的雷击条件选取必要措施，防雷装置应安装在不同的防雷区域，建筑物电子信息系统的标准配置应符合当地的情况。在建筑物内安装防雷装置应明确防雷等级、防雷措施和防雷方法（避雷针、避雷器、接地装置等）。

3.2安装之前的注意事项

在进行安装作业之前，一定要有充分的准备工作，这样才能保证作业的顺利进行。再进行防雷接地系统的安装前，一定要对所有的涉及设备进行全面的检查，保证不会有质量问题，并且所有设备均已处在良好的运行状态下。并且注意不要占用工人接地的位置，以免发生安全意外。最后检查施工作业所需的工具是否带全，这样才能更好的提高防雷接地系统的性能，使其发挥出全部的作用。

3.3全方位考虑问题

再进行防雷接地系统的安装时，一定要将所有的问题都考虑到，避免出现安全隐患。比如，应该将地板内部的钢筋和深基础相结合，并一起作为接地体，然后再进行引线的安装作业。在引线的安装作业当中，应该保障在建筑物当中存在楼梯和脚手架，从而最大限度的保障施工人员的人身安全。

3.4防雷接地施工安全保障措施

1）在对施工人员进入施工现场之前要进行相应的教育培训，使实施工人员的安全防范意识得到有效增强与提升，在施工人员到达现场之后进行施工时，必须根据技术规定对安全技术作业进行交底之后才能够开始施工。在每天进行施工之前，要让组长做好讲解工作，提醒施工人员需要在操作过程中注意的事项。2）对于施工所需要的材料，需要从正规渠道购买，除此之外对于采买材料的具体型号和规则也要与施工要求相契合，从而防止出现质量问题造成的安全隐患。采买回来的材料，要做好保管工作，设置专人保管。（3）在对防雷接地装置进行安装时不可避免会采取高空作业的形式，施工人员的安全问题就格外需要注意，因此施工人员在进行工作的过程中，要确保做好安全措施，系好安全带，尤其是在进行焊接操作时，要带好灭火装置，一旦出现问题，能及时进行灭火

结语

简而言之，安装电气建筑物时的防雷装置是必需的工作。防雷工作意义重大，小则影响个人家庭，大则影响到国家的安定和谐。因此，在建筑过程中，防雷接地装置工作绝对不能被忽视，施工人员一定要引起重视，并不断提升自己的专业素养和综合技能，以便在施工过程中做到零失误，这样才能确保工程质量，从而确保人们的人身安全。

参考文献：

[1]林峰.建筑电气安装中防雷接地施工技术研究[J].居舍，2019（24）：80.

[2]韦衍都.防雷接地技术在建筑电气安装中的应用[J].工程技术研究，2018（9）：118-119.

[3]杨卫宁.防雷接地技术在建筑电气安装中的应用探究[J].建材与装饰，2019（22）：15-16.

[4]韦衍都.防雷接地技术在建筑电气安装中的应用[J].工程技术研究，2018（09）：118-119.

[5]张妍.防雷接地技术在建筑电气安装中的应用[J].山西建筑，2018，44（24）：94-95.

[6]陈梅英.建筑电气防雷接地设计要点研究[J].科技与创新，2018（9）.

[7]郭跃顺.高层建筑防雷接地安装施工技术浅析[J].建筑工程技术与设计，2017（35）：108-109.

论文作者:齐维鑫

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/64d5860fd7a3280aa238b432.html