# 浅谈水利工程防渗技术措施论文_杜光远

华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司 四川成都 610000

摘要：水利工程中的渗水问题会导致工程质量达不到需要的标准，进而产生安全隐患，因此，必须应用合适的防渗技术有效预防渗水问题。

关键词：水利；防渗；施工

引言

水利工程建设能够为生产与生活带来较大的便利，不仅可以蓄水灌溉，还可以预防洪涝灾害，使生活环境发生较大的改善。但在水利工程施工的过程中，通常会出现局部地方渗透的情况，致使水利工程的整体质量明显下降。出现渗透的原因：水利工程建设的时间过长，导致其使用功能不能符合现阶段的使用需求；长期使用没有得到有效的维修。所以对水利工程堤防防渗工程施工技术中存在的不充分了解，对水利工程建设十分必要。

1水利工程渗漏的原因

（1）地形地貌。通常情况下，我国水利工程修建在基岩山区河谷急拐弯处，由于河湾之间的山脊极有可能出现很多狭窄的地方，这种情况下，极易产生水库渗漏问题。

（2）材料质量不合格。设计人员和施工人员只注重加快工程的建设速度，却忽视了材料质量的重要性，出现材料质量不合理，从而导致水利工程渗漏现象比较严重。

（3）地质构造。地质构造作为水利工程渗漏出现的影响因素之一，主要是由于地质构造中包含裂隙密集带、岩层产状、向斜和背斜等地质，其中向斜构造地带，有隔水层阻水的向斜构造，其岩层具有防渗水的作用，通常情况下是不会出现渗漏的，而背斜构造，由于透水的石灰层倾角相对向斜来说比较小，且被邻谷切割出露，这种地质不稳定性，极易造成渗漏。

（4）施工因素。在兴修水利工程时，通常情况下，施工人员采用分段修建的方式具体进行，将整个工程划分成各个板块，在这些小板块上同时进行施工，这样提高了施工效率，但是将其合并在一起时，板块连接处极易出现裂缝，从而造成渗漏现象发生。

（5）工程使用年限问题。部分工程是由于使用年限过长，导致其强度逐渐下降，受力能力变弱，从而造成渗漏现象，此外，还有可能是由于水利部门对工程的维护工作不到位，造成渗漏。以上渗透问题都会降低水利工程的使用性能，甚至威胁到人民群众的生命安全和生活水平，所以水利部门对渗透问题多加以重视，做好防渗处理。

2水利工程渠道防渗施工技术

2.1防渗墙防渗技术

防渗墙技术通过利用柔性高、厚度小的墙体抵抗雨水侵蚀，施工成本相对较高，还需要进一步改良，目前常用的防渗墙技术如下：

多头深层搅拌技术。多头深层搅拌技术通过多头搅拌机将水泥浆有效向土体内部喷射，随后充分搅拌均匀，令二者充分混合最终形成水泥桩，水泥桩有效搭接以后就形成了需要的水泥防渗墙。该技术应用期间能够保证水泥浆的渗透性不超过10cm/s，抗压强度能够达到0.3MPa以上，深度最大能够达到22m，防渗效果较好，通常应用于淤泥层、黏土、沙砾层以及砂土防渗施工中，成本较低，速度较快。锯槽技术。

锯槽技术通过利用锯槽机械对土体进行切割，切割过程中要向前开槽，保持上下反复动作进行，切割下的土体则排到外部。锯槽切割完成以后，采用水泥浆制造护壁，并进行内部混凝土浇筑，最终形成防渗墙。该技术通常应用于黏土、砂土防渗中，施工效率相对较高，质量较高，能够根据工程要求制造防渗能力不同的防渗墙。射水技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

射水防渗技术施工中，首先需要利用造孔机喷出水流，通过高压、高速的水流对土体进行有效切割，利用成型器对槽体进行修整，保证其光滑性；其次，在槽孔成型以后，对槽孔进行浇筑，保证混凝土搅拌均匀，进而形成需要的防渗墙。

2.2灌浆防渗技术

（1）高压喷射灌浆防渗漏技术。水利工程的防渗漏技术中，使用最为普遍的是高压喷射灌浆的技术方法。这种技术的实施主要有两种，一种方法是无损贴嘴灌浆的方式，具体是加工注浆嘴，并进行打磨之后对注浆的位置进行清理，并使得裂缝与注浆嘴达到重叠吻合，接着通过高压喷射灌浆的形式处理裂缝。而另外一种则是通过打孔埋管的办法进行。具体施工中，首先是参照工程设计图纸打孔，并注意清理掉孔内的杂物，接着即是埋管过程，这样就达成了注浆封缝。高压喷射注浆的技术最大的特点是对已经施工结束的路基或者是大型的结构物进行穿透技术，并对其基础进行加固，而且在作业的过程中不会占用太大的施工工作面，不会造成基础结构的表层破开，所以使用这种技术在操作上更加便捷和灵活。而且这种高压喷射灌浆的技术对不同的地质都可进行，尤其是适合工程地质含水量低的软地基。

（2）土坝坝体劈裂灌浆防渗漏技术。在进行水利工程施工时，要解决坝体出现的渗漏问题，则需要土坝坝体劈裂灌浆的技术。此技术的应用主要是借助水坝坝体的应力规律，并围绕水坝坝体的轴线确立孔，然后通过浆泵把浆液灌注到孔内。土坝坝体劈裂灌浆的技术，使得坝体与泥浆之间产生相互挤压和渗透，有效改善着坝体应力的分布，从而使得整个坝体更加稳定。另外，在使用这种技术的过程中，要严格参照坝体本身的实际条件和所产生的裂缝的情况采取合理的方案措施。例如如果坝体产生的裂缝分布较为均匀而且在少部分地区，那么此时就可以通过部分灌浆方式来处理; 但如果坝体本身的结构质量不稳定，还有很多贯通性的裂缝，那么此时就要通过全线劈裂灌浆方式来处理。因此这种土坝坝体的劈裂灌浆技术对水利工程出现的裂缝有很好的防渗效果，并有效增强了坝体的密封性效果。

（3）帷幕灌浆防渗漏技术。主要在土壤岩石颗粒过大以及砂砾石的地方较适用。主要操作机制是在距离土壤表层存在某种深度的地下，把一定面积的帷幕进行埋藏，上方和坝体有效固定，幕布自身具有较强的防渗水作用，按照它的表面孔眼数量情况，主要分为两种：一种为双排孔；另一种为多排孔，把水泥浆体在孔眼内进行灌注，同时进行幕布固定。此种方法具有较强的防水性，能够促使堤坝的加固。

2.3砌石防渗技术

在水利工程渠道的内部堆砌石料，并使用浆料进行加固处理，通过这种方法来实现渠道的防渗透处理。这样既达到的工程使用要求，同时在造价成本上也有明显降低。常见的原料是混凝土镶嵌卵石，施工过程简单便于操作，同时也能够起到加固作用，降低施工产生的成本支出。已经镶嵌了石块的渠道内衬，使用过程中即使受到水流的冲击，也不会损坏，保障了内部结构的质量安全。采用该种技术对渠道进行修筑时，需要筛选尺寸相似的石块，这样才能保障内部受力均匀，并且便于镶嵌。

2.4膜料防渗技术

膜料防渗技术具有施工简单、适应能力较强、施工成本较低的优点，因此在水利工程防渗施工中的应用也比较广泛。但是膜料防渗施工技术具有抗冲击能力较差、稳定性较差的缺点。在渠道膜料防渗施工过程中，应注意掌握膜料与水利工程边坡附着的施工技术要领，防止在施工中、使用中膜料的膜层被破坏，并且在进行渠道下游向上游铺设膜料以及由渠道一岸向另一岸铺设膜料时，应注意将膜料适当留下小褶，以增强膜料的抗冲击能力，实现更好的渠道防渗保护。

结束语

综上所述，水利工程的防渗施工具有一定的复杂性与繁琐性，施工组织具有较强的管理难度，施工技术要点相对较多，具有较高的要求。因此在水利工程防渗工程施工时，应该对不同水利工程的渗漏情况以及对水利工程堤防防渗施工技术存在的缺陷充分了解，从而有目的的选择施工技术，并将其不断完善，加强水利工程防渗施工，能够促使水利工程堤防施工质量以及安全性的显著提高。

参考文献

[1]杨兴斌.针对目前水利渠道渗透因素的刍议[J].中国新技术新产品，2014(4).

[2]娄宝明.关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[J].河南水利与南水北调.2014(24).

[3]张桃红,吕雯雯.水利工程施工中防渗技术的应用分析[J].现代工业经济和信息化.2014(24).

论文作者:杜光远

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6514daab95eb1d3374bf3283.html