# 浅析建筑工程混凝土结构施工技术论文_吴白敏

安徽兴和昌置业发展有限公司 安徽合肥 230000

摘要:目前工程建筑常见结构类型以混凝土结构居多,混凝土以其较强的承载力和稳定性在工程建筑中具有广泛的应用范围。由于混凝土施工过程较为复杂,施工技术标准较高,容易受到外界环境、施工材料及施工技术的影响而发生质量问题,因此为了最大限度的保证混凝土的结构优势,就需充分了解混凝土内部结构,掌握其专业施工技术从而降低各种不利因素对混凝土结构的影响,实现各物质要素的优化配置,为提高工程建筑整体质量创造条件。

关键词:建筑工程；主体结构；施工技术

对于钢筋、模板以及混凝土的用量最大。因此，这三方面的施工标准也非常高，所以应通过对现阶段混凝土结构施工技术中的材料选择、浇筑技术、模板拆除技术及养护技术等进行分析,研究对混凝土施工技术实施效果产生影响的因素,才能不断进行混凝土结构施工技术的完善与加强,从而保证建筑质量。

1 混凝土工程

首先材料的选择。应保证施工材料符合标准，同时材料应该具有出厂日期、强度级别，专业人员应该进行严格的检查与审核。其次，在建筑工程中，浇筑技术也是混凝土结构施工过程中关键的技术之一。浇筑技术主要包括基础底板混凝土浇筑技术、墙体混凝土浇筑技术、顶板混凝土浇筑技术等。在施工过程中，不同的浇筑技术需要考虑的问题也有所不同，为了保证施工质量，施工人员应针对不同位置采用不同的施工技术，以此保证混凝土结构施工技术的质量。在浇筑过程中，如果遇到问题，应及时解决并进行总结，以免影响建筑工程的质量。最后，在混凝土成型以后需要对其及时进行养护，以保证混凝土凝结和硬化所必须的适度和温度，使得水泥的水化作用能够正常进行。一般在混凝土成型以后可以对进行覆盖、浇水、保温。对于大面积的混凝土所进行的养护，一般是在其表层覆盖一层塑料布对其进行保湿养护，根据水化热计算覆盖率。

2 钢筋工程

2.1验收与放样

在钢筋准备进场时，应该根据相关规定，反复检查施工材料。通过检查和复试合格后才能投入使用。在进行钢筋放样的过程中，应该指派专门的人员进行配筋，同时检查配筋单，审批后，才能够进行加工。

2.2钢筋加工

在加工钢筋的过程中，应该有效的控制。加工棚中，应该具备下料指示牌与操作方法牌。同时，还应该指派专业人员控制半成品的钢筋质量。应该保证逐种类与规格进行检查，如果不符合标准不能下线。合格并且成型后，应该尽快划分种类、挂牌识别。与此同时，钢筋的级别、种类也应该符合工程标准。在施工的过程中，锚固长度应该在300mm以上。

2.3钢筋连接

当水平钢筋、竖向钢筋不小于22mm时应分别采用冷挤压、电渣压力焊来连接，若小于22mm，则运用塔接的方式。地下室基础梁底板的底部钢筋接头应避开支座处塔接，同一截面接头数量应控制在50%之内;上部不应在跨中塔接。墙体、柱竖向钢筋以及基础底板的钢筋接头部分应尽量避免最大受力处;板、梁等底部钢筋尽量不要跨中连接或塔接;上部的钢筋则要需跨中塔接。框支梁下的钢筋不应设置接头；上部若需接头则需避免墙体的开洞处、框架柱梁端箍筋的加密部位，在跨中的1/3范围内，同一截面接头截面面积应控制在受力筋的25%以内，且相邻接头的间距要不小于500mm。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4钢筋绑扎

箍筋绑扎应与受力钢筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处、应沿受力钢筋方向错开设置，箍筋转角处与纵向钢筋交叉点均应扎牢；各层柱头钢筋绑扎前，要根据轴线垂直传递后的柱头位置线，在允许误差范围内进行接长并要注意校正柱头位置。确保每只柱头轴线上下各层均在同一铅垂线上；柱头竖向主筋的接头，按要求进行搭接。根据规范要求，接头位置错开。钢筋焊接时，要注意箍筋加密范围，特别要注意加密部分的箍筋；下层柱的钢筋露出楼面部分，宜用箍筋将其柱筋固定，防止偏移，以利上层的钢筋搭接；梁钢筋应放在柱的竖向钢筋内侧；柱钢筋绑扎要校好垂直度，使其保持位置正确、顺直。

3 模板工程

3.1模板安装

在模板安装施工中，施工人员还要采取一定的保护措施，首先，事前钢筋绑扎工作就已经全部完成，所以在吊装的过程中就很容易对工程带来一些损伤，所以在进行安装的过程中一定要有专门的人员扶住模板，在吊装就位时一定要控制好力度，这样就能够有效的防止钢筋给模板带来一些不利的影响。其次是在钢筋和钢管焊接的过程中焊接人员应该在焊接的位置上垫上一层铁皮，这样就可以很好的避免焊接的过程中对模板造成一定的损害。再次在施工之前一定要根据设计的相关要求做好电管和水管的设置工作，这样能够更好的保证施工的质量，同时也能够有效的保证施工的周期。最后一点是在混凝土浇筑或者是振捣的过程中一定要避免相关设备在运行的过程中影响到模板，同时在振捣和浇筑施工中，还应该对施工的时间进行严格的控制，这样才能更好的保持模板自身的形态。

3.2基础模板

完成垫层的施工后，应该选用一定稳定性、强度的模板，按照轴线清楚测量水平，同时应该使用平面尺来测量边线，同时应该在不同暗柱角的位置使用油漆进行标记，这样可以确保模板安装中，中部可以按照控制边线来进行固定支柱，保证模板的稳定性与一定的硬度，在浇筑过程中提高符合的承受力。在安装基础侧模的过程中，应该充分靠到垂直角，将偏差控制在3mm以内。

3.3主体结构模板

立杆作为结构的重要支撑，在对其进行施工时应确保竖立于比较坚实的平面上、能够很好的承受支架和上层模板安装完毕所产生的载荷。若不能确保则可能会造成下层结构支撑无法逐层进行拆除，甚至上下支柱处于同一垂线致使主体结构的整个体系的施工无法正常进行。

3.4模板的拆卸

模板的拆除应按照设计要求进行，并由工长向项目技术负责人提出拆模申请，进批准后实施，当设计无要求时通常是先支的后拆，后支的先拆，不受力的侧模可在混凝土强度达到不应拆模而棱角受损，底模拆除前需要同条件养护试件达到规定的强度要求。在拆卸模板的过程中，应该按照建筑工程项目中工程条件，以及温度，来决定混凝土的初凝时间。当混凝土初凝、墙体12N/mm2强度时，应松动穿墙拉杆，将浇筑完成的墙体模板分隔开，这样可以防止模板和混凝土出现粘结的情况，为拆模奠定基础。根据相应顺序对模板进行拆除，在其过程中往往是不承重或者少承重的进行先拆，有所承重或较大承重的则后拆;首先拆除一些后续支立的，先支立的最后拆除;支撑的部分首先拆除，最后拆除方木模板。同时要注意及时将拆除物搬运到一些比较安全的场所，避免不必要的损失和伤害。

4 结语

钢筋混凝土结构在建筑结构中应用广泛，因此，在建筑工程项目施工的过程中，施工方应根据具体情况，科学的制定施工方案，采用有效的施工技术与方法，根据工程标准进行操作，从而提高施工技术及具体防护措施，更加有效的保证高层建筑物的安全和使用。

参考文献

［1］李金珠.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术思考[J].现代物业(中旬刊),2019(04):208.

［2］王光强.房屋建筑工程中钢筋混凝土结构施工技术的应用[J].门窗,2019(06):23+25.

论文作者:吴白敏

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第14期

论文发表时间:2019/10/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6530d701f9029dcb46d17aff.html