# 智能阀门定位器的应用和发展趋势论文_凌飞1,高丽2

浙江三方控制阀股份有限公司 311400

摘要：工业生产因为工业水平的渐渐提高，也提出了越来越高的阀门控制要求，陈旧的气动阀门定位器设置复杂，不方便调试，且控制精度低。在当前工业控制自动化与智能化的趋势中已不适合应用。智能阀门定位器是集成的电路控制技术，已变成智能化气动执行器的重点控制部件。石油、化工等行业中智能阀门定位器是自动化控制系统的关键组成部分，本文主要分析了智能阀门定位器的运用与发展趋势。

关键词：智能；阀门定位器；发展

引言：

在工业生产中阀门定位器决定了工业生产过程控制的调节品质，其占有很重要的作用。阀门定位器因为工业化水平的渐渐提高，也需要持续的发展和改进，以让过程控制品质需求得到满足。调节阀的控制精度、流量特点及功能要求也因为应用了智能阀门定位器得到了大大的改善，智能定位器的数字信息通讯能够经过DCS或者设备总线实施，让企业生产控制能力提高，为装置的安全稳定生产供应提供保证。

1、智能阀门定位器的原理和优点

1.1智能阀门定位器的工作原理

智能阀门定位器由微处理器、A/D、D/A转换器、实施机构行程检验系统与压电阀模块等几个关键部分组成。微处理器实施对比给定值和现实阀位的电子信号，假如微处理检验到偏差，马上依据偏差的大小与方向输出一个电控指令给压电阀，压电阀实施调节进入执行机构气室的空气流量，也就是说，压电阀把控制指令转换为气动位移增量。当非常大的控制偏差时，定位器输出一个连续的信号；如果不大的偏差，脉冲信号将由定位器输出；当非常小的控制偏差时，则对定位信号的输出进行设定。当智能阀门定位器连接二级制体系时，它完全从4～20mA给定信号中得到电源。单作用定位器与双作用定位器两种智能阀门定位器，分别在弹簧加载的执行机构与无弹簧执行机构应用。

1.2智能阀门定位器优点

1.2.1 较高的定位精度与可靠性。机械可动部件比较少，直接对输入的信号与阀位反馈的信号实施数字比较，不会受到环境的影响，具有比较好的稳定性，使机械误差导致的死区影响不存在，具备更好的定位精度与可靠性。

1.2.2便于修改流量特性。直线、等百分比、快开特模块是包含在智能阀门定位里面的，数据能够通过按钮或者上位机、手持式设定器实施设定。

1.2.3 简单的零点、量程调整。零点调整不影响量程调整，调整过程简单方便。

1.2.4 具备诊断与检验作用。除了通常自已的诊断作用以外，调节阀的工作状态能应用输出和调节阀现实动作相对应的反馈信号进行远距离监控。智能阀门定位器的接收数字信号具备双向的通讯的功能，阀门定位器的组态、调试与诊断能够就地或者远距离的运用上位机或者手持式操作器实施。

2、智能电气阀门定位器研究和发展现状

现阶段，因为中国工业化水平正迅速的发展着，中国机械制造业中越来越频繁的应用智能化，，然而智能阀门定位器却没有获得大量的运用。为让中国当前工业生产水平和技术需要得到满足，中国的专家学者正在主动的实施研发智能阀门定位器的运用工作。

一般，由气动执行机构、阀门定位器与调节阀一起组成了气动执行装置。而整个执行装置最重要的控制部件是电气阀门定位器。它经过动力源供应的动力，对调节器的讯号进行接收，和阀位反馈装置得到的阀位信息实施对比，通过联动装置调节生产设备运行调节执行装置的气压。而定位器中控制部件是喷嘴挡板，工作原理是我国大部分的阀门定位器的原理，是前期吸收或者模仿国外产品和技术的物品。其缺点是较差的通用性、繁杂的构造、较高的故障率、比较难安装调试、功能指标不达标是其特征。

基于当前的现状，新一代智能阀门定位器是现阶段我国多家研究机构都在进行开发的。以微处理器为基础的是这种新的智能化阀门定位器，可以对输入信号、传感部位信号与压力传感器的压力信号进行读取与分析，并通过逻辑运算这些信息，形成指令信号，让执行装置依照指令动作。微处理控制CPU是这种模块化设计的智能阀门控制器的重点，它可以完成全部流程的处理运算。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过微处理控制CPU转换与处理输入信号和部位反馈信息后，可以确保处理信号的精度和迅速性，并可以对参数的设定过程和自适应流程进行自动的调整。设计模块化的理念可以依据需要扩展，只要插入相关的模块，就能完成模拟和数字反馈作用。

3、应用

3.1智能定位器的调试

在控制的时候，智能阀门定位器运用智能阀门的特点能够完成高效率的调节，然后让生产和加工的精确性与稳定性得到保证与增加，更好的完成运转机械设备。控制系统中的终端就是调节阀，一旦其出现故障，肯定会严重的影响到整个装置的安全功能，设备也不能稳定的运行。而调节阀的整体功能与流量特点在应用了智能阀门定位器就能够得到便捷的改善，并经过与DCS系统和总线设备实施实时数字信息的传递或者通讯，以让装置的稳定性与安全性得到保证，保证成功实施生产。调试通常包含调试准备、自动/手动初始化、复制初始化数据，对定位器、定位器综合功能检验进行更换。

调试定位器的关键目标就是检验功能，在现实运用中观察定位器的响应，在调试中除了要对常规项目的数据进行观察，还要依据工程的现实状况，观察部分特别的指标，也就是对综合功能的数据进行观察。在极端高温或低温环境和震动强烈的管道或强辐射、强磁的环境中怎样确保智能阀门定位器可以正常的工作，在这些环境下生产的工程肯定要更深入的了解到有关的功能。能够说当前研制的一个方向就是特殊环境下的定位器，这也是难点，现阶段国内外成熟的技术都不是很多，因此不管是研制还是运用都需要实施相关的调试，严格要求功能，让运用的安全得到保证。

3.2 维护

在线更换智能定位器：智能通信是智能阀门定位器支持的，HART通信，Profibus总线通信，Foundation Fieldbus总线通信是通信的形式。智能定位器全部的参数数据通过通信能够上传到系统中并进行保存好。系统上这些数据也可以通过HART通信能够上传到笔记本中，或者或HART手操器中，而且也能够在现场把这些数据下载到智能阀门定位器中。

4、分析智能阀门定位器的发展趋势

4.1统一的通用协议

仪表之间互相取代是肯定会产生，因为仪表的迅速发展能够通过通讯板的方法进行更换完成。现阶段存在的各种协议影响了取代跟换的发展，但是在以后的一段时间采用统一通用协议的情况是一种趋势。

4.2现场仪表系统化

智能阀门定位器体系运用增加了软基数量与类型，各类软件的控制功能可以集中在定位器中，然后完成统一控制系统，智能阀门定位器就可以进一步的提高现场仪表系统化程度。

4.3遥感监测技术的应用

因为智能阀门定位器持续的发展，让其适应性提高，所以会运用在越来越复杂的工作环境。在特殊环境中部分安装的仪表，其工作过程中出现损坏，就会导致部件出现安全问题，比如最为危险的易燃易爆位置中的仪表。而智能设备应用遥感监测技术就是可以进行在线监测，可以防止设备出现损坏，然后防止安全问题发生。遥感监测技术让监测工作提高了效率，并把监测领域扩大了。

5、结语

响应中国工业化水平持续提高的要求，所以就要进行智能阀门定位器的研发，工业制造水平与工业效率因为研制新型的智能阀门定位器可以大大的提高，让整体工业的生产也提高了水平。智能定位器因为其较高的精度、比较好的稳定性、较高的自动化程度而受到广大用户运用，在设备稳定性提高的同时也让生产过程的品质提高了。随着现阶段的科技进步，智能定位器功能会越来越完善，会为企业的安全稳定生产更好的做出贡献。

参考文献：

[1]潘蕊.浅析智能阀门定位器在化工装置的应用[J].山西建筑，2010（34）.

[2]蔡新.气动阀门定位器节能技术开发应用[J].上海节能，2010（1）．

[3]施建中.智能阀门定位器应用[J].上海轻工业，2010（4）：27-29.

论文作者:凌飞1,高丽2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第7期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65572383ca3ad31387f8f99c.html