# 供配电系统变压器配置与高低压供配电方式论文_石鸿星,房琨伦

摘要：随着经济的发展科学技术水平不断提高，在供配电系统中高低压配电系统以及变压器配置等方面的安全性能和经济适用性也在稳步提升，而且由于供配电系统中应用了电气自动化技术，这也使得高低压供配电系统更加的趋向于智能化。本文就主要针对供配电系统、变压器配置、高低压供电方式等方面的内容进行了研究分析，并提出了高低压配电设备相关的维护策略。

关键词：供配电系统；变压器配置；配电方式

近些年来，随着经济和技术的发展，人们对生活居住的环境有了更高的要求，然后为了使人们的居住环境更加的安全和舒适，相关的电力企业要充分结合客观条件，对供配电系统中的变压器配置以及高低压供电方式进行不断的优化，以保证供配电系统具备安全性和可靠性，进而推动电力企业的可持续发展，为国家经济发展提供必要的支持。

1.供配电系统概念

对于供配电系统来说，其主要是对变压器设备、高低压供电系统、备用发电机等一些相关设备的运行状态、运行功率、电流电压等相关参数进行控制和监测的系统。在相关设备上都配备了供配电系统的传感器，主要包括：温度传感器、电流传感器、电压传感器、电能传感器等，这些传感器通过与开关设备触头上的脚导，来实现信号的输出和感应，然后利用信号变送器，将信号统一输出为直流参数，然后通过计算的监控设备来得知供配电系统的运行情况。由于电力工程中应用了电气自动化控制技术，所以大部分变电所都不需要人员值守，通过自动化控制技术，可以对供配电系统进行控制、监测、分析，出现问题时有计算机进行自动处理，这样以来大大降低了人员的工作量，并且还对供配电系统的负荷进行了合理的调配，进而供配电系统的安全性和稳定性得到了很大程度的提升。

2.变压器配置

电负荷通常分为动力、照明、电热、空调等，首先，对于水泵、电梯等设备来说其主要是动力负荷，通常来说动力负荷都是比较小的，但是由于高层建筑物数量的增加，电梯负荷和水泵容量都在逐渐增大，所以相应设备的动力负荷会有明显的增加趋势，而且动力负荷通常集中在下部，所以水泵设备都是安装在下部，从竖向分布的角度来说，将变压器设置在建筑的底部会更加有利。其次，空调负荷是重要用电，对于楼房空调来说，通常都是在建筑的首层或者地下室下部设置冷热源设备，变压器的种类通常要选择干式变压器或者真空短路变压器，从建筑防水的角度来看，变压器要深入负荷中心，所以在进入楼内时，不能采用油浸式变压器和油断路变压器，因为这类设备很容易使建筑物发生火灾事故，因此为了尽可能的缩减变压器的数量，就可以适当的增加变压器的容量，但是一般要控制在1000KVA以上。另外在对变电所进行设计时，也要尽可能的在负荷中心设置变电所，因为负荷重视可以有效的节省导线和配电，但是由于复合的大小不是一成不变的，所以说在对变电所进行设计时，要充分的考虑各类实际性因素，在复合比较平稳的负荷中心设置变电所，以保证变压器配置合理。

3.高压供配电方式

生产生活中的各类用电设备使用的电压基本都是低压电源，而对于高压供电来说，其主要就是在建筑物附近设置高压电源，高压供配电的方式一般有以下几种：（1）两路高压电源：也就是一路高压电源作为使用电源，另一路高压电源作为备用电源，当使用电源发生故障停止工作时，另一路高压电源将会自动开始工作。采用两路高压电源供应方式可以在很大程度上降低配电室的面积，而且能够保证百分之百的负荷供电。但是一旦母线发生故障时，两路电源就会同时停电，所以用电负荷不高以及供电稳定性要求低的建筑物，可以采用两路高压电源供电的方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（2）两路电源同时供应方式：这种供电方式当其中一路发生故障问题时，可以通过母线控制电源开关，使其对故障回路进行供电，与其他高压供电方式相比两路高压电源同时供应的方式，需要多设置一个电压互感器柜和母线联络柜，这也会在一定程度上加大供电所的建设面积，对于用电负荷高以及电源稳定性要求的建筑可以采用该种供电方式。（3）一路高压电源：一路设置UPS不间断电源，一路设置柴油发电机电源，这种高压供电方式可以保证照明系统、计算机系统、消防通信系统等在发生供电故障时，系统能够进行正常的运行。

4.低压供配电方式

低压供配电是低压干线主要的配线方式，利用电负荷分配系统对电负荷进行分组然后再其进行组合，变电所的低压配电屏分路开关通过低压配出干线连接到发型用电设备以及楼层配电盘上。由于负荷的种类非常多，所以低压配电系统与用电的安全和效率有着很大的关系。对于低压配电系统来说，其主要的形式有两种：放射式和树干式，在现代建筑物中通常采用两种方式结合的配电系统，也被称之为混合式配电系统。放射式配电系统：通过单独的配电线路对集中负荷和独立负荷进行供电，通常来说在供电可靠性要求高、单机设备容量大的低压配电场所中比较适用放射式配电系统，比如：大型消防水泵、中央空调、水泵冷冻机组等。树干式配电系统：是指独立负荷和集中负荷，树干式配电系统将设备所在位置连接在一条配电干路上，树干式配电系统的灵活性非常好，而且对配电设备和有色金属的消耗量非常少，但是由于树干式配电系统的干线一旦发生故障，其影响范围就会非常大，因此对于一些容量不大、用电稳定性要求不高的场合可以采用树干式供配系统。

5.高低压配电设备维护措施

5.1定期维护高低压配电装置

高低压配电设备在工作运行过程中，经常会发生一些故障问题，常见的故障主要有：结构变形、设备表面破损等，当故障发生后，会对工作人员的生命安全造成很大的威胁。因此，在高低压供电系统运行过程中，电气企业要对高低压配电装置进行定期检查和维护。具体来说，要定期对配电设备表面的灰尘清理干净，防止设备灰尘对设备外壳造成腐蚀导致设备出现老化等问题。另外，还要定期对配电柜的绝缘位置进行检查并做好清理工作，检查过程中要当着重绝缘性的检查，以避免绝缘层发生破坏等问题。

5.2定期维护电力变压器装置

在供电过程中电力变压器设备也非常容易发生故障问题，一旦发生故障将会对整个供电系统的正常运行造成严重的影响。因此，在对高低压配电设备进行检查和维护时，也要对电力变压器设备进行一定的维护。具体来说，首先，在对电力变压器设备进行维护时，应当主要对其结构和系统原件进行检查和维护，防止出现设备松动等问题。其次，要对变压器的接地情况进行检查，并做好三项平衡工作，以提高变压器系统的接地性能，进而保证设备能够安全稳定的工作运行。最后，检查人员还要对变压器进行定期清理，对其各个接触部位进行仔细检查，对触头的灵活性和具体位置进行检查，以保证触头接触准确提高变电器的运行质量。

6.结束语

总的来说，电力工程中最为关键的组成部分就是供配电系统，所以说供配电系统的经济性和安全性的重要程度是毋庸置疑的，为了使人们能够正常的生产生活，就必须要保证电力工程安全的运行，对供配电系统中的高低压配电方式和变压器配置进行设计优化，以尽可能的避免因为供配电系统问题而对电力供应造成影响甚至发生事故，一旦发生事故对企业来说将会承受巨大的经济损失。因此，要保证供配电系统能够安全稳定的运行，电力企业中相关的工作人员要一同努力，为电力企业可持续发展和国家经济建设贡献出一份力量。

参考文献：

[1]方明明.供配电系统变压器配置与高低压供配电方式.中国新技术新产品.2019年(18):33-34

[2]于磊;尚金金;尚银银.供配电系统变压器配置与高低压供配电方式.科技经济导刊.2019年(25):90

[3]陈秀娜.高低压配电设备运行及维护分析.科技风.2019年(32):162

论文作者:石鸿星,房琨伦

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6558831114a5724d54e5a45f.html