# 浅谈建筑节能保温中的墙体材料与技术应用论文_王永良,任红

郑州市建设工程质量检测有限公司 河南郑州 450000

摘要：随着社会经济的发展，我国的建筑工程建设有了很大进展，建筑节能保温工作也越来越受到重视。建筑能耗增加非常大，有效开展建筑节能环保，不仅是建筑工程行业可持续发展的重要保障，而且也是建筑技术发展的标志。若想将建筑节能环保的目的有效实现，建筑墙体保温隔热的作用就必须要加强，针对于验证建筑墙体保温性能而言，检测节能保温材料技术就是重要的手段。

关键词：建筑；节能保温；墙体材料；技术应用

引言

新型建筑材料是现今被应用在房屋建筑中比较常见的一种建筑材料，它具有功能性强、安装方便等特点，所以被众多用户和生产厂家重视。尤其是新型建筑墙体材料的节能特性，更加符合现代人的生活理念，所以一经问世就被广泛使用。新型建筑墙体节能材料属于一种锁温材料，可以有效地将外界吸收到的热量锁住并且保存在墙体之中，这时墙体就不会从室内吸收热量，甚至会为室内提供热量。

1建筑节能保温墙体施工技术的研究背景

以往一段时间当中，在人们逐渐对节约能源及保护环境提出更高要求的背景之下，建筑外围护结构中的保温技术逐渐引起人们的重视，特别是外墙保温技术的发展速度得到大幅度提升，成为我国范围内一项十分重要的建筑节能技术措施。建筑物当中经常使用到的外墙保温技术措施可划分为内保温、外保温、内外混合保温等几种，但不同保温技术措施实际应用的过程当中，也逐渐暴露出一些质量问题，在本文当中详细分析各种建筑节能保温墙体施工技术的应用，而后提出各项保温技术措施实际应用过程中应注意到的问题，希望可以在日后建筑工程项目施工过程中，充分发挥建筑节能保温墙体施工技术的作用，促使建筑工程项目施工效率及整体性质量得到大幅度提升。

2建筑墙体中常见的节能保温材料

2.1 空心黏土砖

为了实现节能减排的目标，提高建筑工程的经济效益，具有节能特性的建筑材料在建筑工程中的应用越来越普遍，传统墙体材料的问题也逐渐暴露出来，慢慢被新型材料所取代。空心黏土砖作为一种新型墙体材料在近些年来得到了推广应用，其与传统材料相比具有更好的应用效果。例如在生产方面，空心黏土砖由于内部为空心结构，与传统的实心砖相比能够节省近30~40% 的材料，因此在生产中也更加快捷，且重量的减轻能够节省运输费用。在施工方面，由于材料重量的减轻，因此施工时间以及水泥混凝土的使用量也大幅减少，同时减小了地基的承载量，能够进一步降低建设成本，从而提高建筑工程的经济效益。

2.2胶粉聚苯颗粒保温砂浆

胶粉聚苯颗粒保温系统的成分是用胶粉和聚苯颗粒按照一定的配比形成的化合物，通常使用在建筑的外墙中使用，在建筑施工上很方便。这种保温材料的优点是，隔热效果好，材料的粘连度高又可以很好的附着在墙体上面，并且其抗压能力很好，不容易裂开和膨胀，最重要的是这种建材的抗火性能极佳。

2.3岩棉板类薄抹灰型

固定保温板中虽然可以将粘贴附加固定件方法运用。但是，该方法成本很高，我国在建筑墙体保温板中应用比较少。岩棉吸水潮湿以后，就会很大程度地降低保温的强度。建筑工程施工中应用该保温材料，当地气候气温环境必须要考虑到，预防工作首先要做好，以防止潮湿气温对保温材料进行侵蚀，保温材料透气性必须要具备。建筑工程施工的过程中，对于当地的情况应该进行考察，因地制宜，相关人员对材料防潮工作必须要重视起来。

2.4 复合墙体材料

目前市场中的板材墙体材料种类众多，但是基本生产工艺相似，通常都是利用火电厂脱硫石膏加工制成，能够减少天然石膏的使用，节约自然资源，同时实现工业废气物的循环利用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆脱硫石膏与天然石膏相比，具有隔音、耐热、防水的优势，尤其是防火性能好，能够预防火势蔓延，可应用于对防火性能要求高的建筑工程中。农业作为我国重要的基础产业，农业也是新型墙体材料制作的主要提供产业之一，以稻草和秸秆的应用最为常见。将稻草和秸秆粉碎后加入异氰酸酯树脂之后经过一系列加工工艺制成的墙体板材具有硬度高的特点，能够实现废物利用，且具有较高的经济效益。

3建筑节能墙体保温材料检测技术应用

3.1制作墙体保温材料试样

利用水泥砂浆让保温材料具有粗糙度，保温材料若过于光滑，附着力就会比较差，对于实际的要求很难满足。制作完拉伸粘结强度的试件以后，必须要具有合理的厚度，还应该将一定的外力施加，使其中各个组成部件都能够更加紧密地联系，绝不能有缝隙出现，如此这样，时间性抗拉强度偏差就能够避免。

3.2保温材料的试件制作

当胶粘剂和抹面胶浆等这些材料在定型的时候，有关的部门务必要严格按照厂方的要求添加水，如果注入的水过量，就会导致试件的强度降低，如果注入的水过少，将不利于凝固，最终也会对试件的强度产生影响，因此务必要根据规定注入适量的水，进而有效的控制加水量。有关的制作人员在制作成型的试样的时候，需要选择最符合条件和要求的水泥砂浆，其表面不能过于平滑，应该对其展开适度的打毛，否则将会造成浆料的附着能力降低。

3.3导热系数

从当前来看，许多保温材料都是采用平板导数测定仪测定导热系数，是对保量材料热性能进行衡量的重要指标。养护保温材料完成以后，必须要放到烤箱中烘烤，使保温材料保持恒重状态，再进行检测。检测进行以前，被夹住的保温材料的 2个平面必须要打磨平整，特别要多次打磨边角部位，试样状态应该保持匀称，冷热板与试样之间绝不能有缝隙存在，以免检测结果有偏差出现。

3.4建筑保温技术

随着科技的发展，家家户户都安装了空调、电扇、地暖等设施用来冬天取暖、夏天造凉。但是，这些设备的运转是以消耗能源和污染大气为代价的。本着节能环保的理念，城市楼房供暖已经变成了电力公司集体供暖，这就已经大幅度地减少了居民取暖所产生的污染源。那么，随着节能环保的大力推行，建筑业也要响应号召，通过增强石膏复合板的技术来增强建筑墙体材料的保温功能。通过外部涂料内部加厚的方式，最大程度的辅助建筑保存温度。这种方式操作起来并不复杂，反而很简单便捷，所以已经在建筑过程中大量应用了。相较于涂料来说，加厚技术来源已久，是可以通过粉刷石膏或者涂抹聚苯颗粒的方式来增强墙体材料的保温效果。但是，在施工过程中需要注意的是内部加厚的方法会减少用户的室内面积，所以技术人员要根据实际情况综合出一种相对来说比较合理的方案，避免纷争。

结语

综上所述，现阶段我国使用到的外墙外保温技术措施逐渐进入到了一个跨越型发展阶段当中，我国有关部门也在外墙外保温领域中严格立法，能源法中对建筑节能以及外墙外保温提出严格的要求，因此日后建筑工程项目施工单位实际工作的过程中，应当详细分析以往各项技术措施实际应用过程中存在的问题，切实依据问题形成原因，在原有技术方案的基础上进行改进，以便于可以在建筑工程项目施工环节中，让外墙保温技术措施得到科学合理的应用，促使建筑工程项目施工效率及质量得到大幅度提升，最终也就能在我国构建可持续发展型社会的过程中，做出一定贡献。

参考文献：

［1］裴茜，曹宏泽．建筑保温技术与新型节能建筑墙体材料的综合应用分析［J/OL］．节能，2019（05）：10-11．

［2］胡冰．建筑节能墙体保温材料性能及其检测分析［J］．节能与环保，2019（03）：72-73．

［3］祝楚荣．新型建筑墙体材料及建筑节能保温技术研究［J］．住宅与房地产，2018（36）：85．

论文作者:王永良,任红

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6568e3ff586a41ca370ca953.html