# 钢结构工程质量控制方法及工程应用论文_乐珍

江西省抚州市东乡区建筑安装工程公司 江西省抚州市 331800

摘要：钢结构工程在日常的生活中十分常见，如北京奥运会的鸟巢、常见的钢结构厂房、民房等。钢结构工程是一种非常严谨的建筑工程，需要进行严格的质量把控。文章主要解析了钢结构工程的基本概念及其特点、钢结构工程质量的常见问题及原因、钢结构工程质量的控制管理办法以及钢结构工程的相关应用。

关键词：钢结构；质量控制

引言

钢结构工程与传统的施工有所不同，因此在施工工艺控制和施工管理方面都要转变思路，以保障钢结构桥梁施工的整体质量。当前对钢结构施工质量控制研究不是很多，本文主要对施工中比较常见的质量问题展开研究，并提出相应的解决措施。

1、钢结构工程的基本概念及其特点

1.1、概念

钢结构厂房的用途相对广泛，例如，仓库、工厂、办公楼等，其中，应用频率最高的领域，为大跨度单层建筑施工，这主要是因为钢结构厂房所需钢构件，在施工开始前就已经制作完成，施工时运至施工现场，现场拼装并焊接后，就可以投入使用，施工效率较高。除此之外，钢结构的造价相对低廉且自重较轻，经济效益十分突出。

1.2、轻钢结构的特点

（1）薄壁型钢的优越性与传统建筑相比，可降低自重（在较差的场地条件下，是有利的），易于现场装卸（单根构件现场拼装），强度高，刚度大，可减少墙体厚度和楼盖高度，良好的耐久性，材料质量可靠，稳定。可以采用叠轧工艺，制造容许有误差，特别当构件进行非现场切割时，钢材易于回收利用，不易收缩，不易遭受真菌或虫害。（2）工厂预制的优越性施工速度快，可更早交付客户，对当地居民的影响小，围护结构快速，干法作业，允许下道工序提前进入，降低噪声并减少尘土，减少施工用车，减少大型车辆使用（包括运送、设备和建筑垃圾），材料的高利用率和高回收率可减少建筑垃圾，降低施工现场管理成本，提高劳动生产率，降低存储费用。

2、钢结构工程质量的常见问题

2.1、钢材本身的质量问题

在钢材的生产、加工、制作以及检验方面，国家都有明确的规章制度、法律法规。但是一些不良商人、企业和相关采购人员为了谋取私利，同流合污，从而造成钢材料本身出现质量问题影响后续的施工建筑。钢材本身的常见问题主要包括钢板厚度不够、钢筋直径缩水、夹层出现裂缝、夹层数量较少等；还有在企业和相关人员进行NDT检测的时候出现纰漏，从而造成的钢材料本身出现一系列问题[1]。

2.2、焊接的质量问题

主要是焊接过程中存在脆性断裂、夹杂熔渣和没有焊透等，导致焊接出现变形问题。

2.3、施工过程中出现的相关问题

钢结构工程的施工过程主要包括施工前期、施工期以及后期的验收，在这三个时期会因为施工技术人员和相关监督人员的人为或失误而造成一些安全质量上的问题。比如在前期的选址勘察工作中的不严谨造成选址不当，而导致施工期间或是验收期间出现的相关问题，这类问题将会给后期造成巨大的、不可逆的经济损失，所以在选址勘察期间要严格按照专业人士的检验进行选址。在施工期间，同样会出现钢材的焊接质量、涂装、装配等相关问题。而后期的验收主要会出现一些细节上的问题[2]。

3、钢结构工程质量的控制管理办法

3.1、重视前期质量

钢结构厂房施工需要应用到大量构件，在起始阶段，严格审查设计质量，为基础工程的有效性提供保证，具有突出的现实意义。通常情况，单层钢结构厂房的基础采用独立基础，需要在独立基础施工时预埋地脚螺栓，另外，在对基础工程进行施工时，要想保证施工质量，施工人员应严格控制顶面标高、混凝土轴线、螺栓位置和数量，预埋地脚螺栓时借助钢板模具对螺栓孔进行定位，提高定位的精准度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，需要施工人员引起重视的内容，还包括：周密制定构件进场、实施工程全技术指导、强化现场管理等，目的是营造良好氛围，为施工的顺利进行奠定基础。

3.2、钢结构焊接质量控制方式

①在对钢结构进行施焊的过程中，应当按照坡口的形式、焊接层数等因素，对电弧的长度进行调整。同时，为提高焊缝质量，尽可能在操作中采用短弧焊接，并结合实际情况对弧长进行适当调整，如V形坡口对接的第一层可选用较短的电弧，这样能够确保焊透，并且不会出现咬边的情况，而第二层可使用稍长一些的电弧，从而填满焊缝。②对钢结构进行焊接时，必须按照工艺评定中的焊接电流进行控制，可以浮动的范围为10%～15%，多层焊时，应当对层间的温度进行控制，以免温度过低影响焊接质量。③对于存在交叉焊缝的构件，必须保证焊接顺序合理，若是有纵横交叉的焊缝，应当先对收缩变形较大的横缝进行焊接，然后再对纵缝进行焊接，避免焊接变形[3]。

3.3、钢梁安装施工质量控制

钢梁安装中，施工质量控制是核心环节，这一环节的施工质量得到有效控制，才能真正保障钢结构桥梁的工程施工质量。安装前要做好施工图纸会审以及技术交底工作，施工单位要检查图纸的完整性和科学性，对其中的技术难题进行及时商讨，从而制定科学合理的方案，各项的内容都要能够得到有效落实后才能进行施工。施工中要加强对原材料以及机械设备的控制。安装施工中要注重工序的控制，保障严格按照施工工序操作执行，注重工序的交接工作，隐蔽工程施工中要做好重点性的检查工作。此外，焊接质量以及高强度螺栓安装质量控制等都是安装工作的重要内容。还要做好安装后的质量控制工作，主要对钢结构桥梁的线形进行复测，从整体上提升施工质量[4]。

3.4、整体把控技术关

钢结构工程的技术主要包括设计构造、涂装焊接、性能检验等方面。在施工的过程中要从以上几个方面进行严格的技术把控。首先设计构造，从图纸设计、钢结构的检验与核算、钢结构支撑体系的连接、钢结构构件截面的宽厚比都要请专业的人士进行设计构造，这是从选材和设计方面执行的技术把控。其次是要对相关技术施工人员在涂装焊接等方面进行把控，严格按照国家相关标准对钢结构防护涂料质量、钢结构表面的除锈等级、钢结构涂料的涂层厚度、钢结构的钢网架焊接检验以及钢结构焊接的牢靠程度进行技术把控。最后还要对钢结构性能进行严格的检验，包括对大型复杂钢体的实荷性进行直接的检验，对结构和构件承重力的选取制作、测评等方面进行检验，对一些大型重要的钢结构也要进行反复的测试检验以及对钢结构杆件的应力检验等。从整体技术上对钢结构工程的质量进行全方位的控制[5]。

3.5、进行竣工验收

第一，审查施工组织设计，在此基础上，为施工提供技术指导，施工组织设计是否完善，往往会直接影响到施工的进度和质量，因此，相关人员应加大审查组织设计的力度，包括持证上岗的情况，施工计划详细与否，新技术的具体应用等，保证施工顺利完成；第二，定期面向施工人员展开培训，调查研究表明，多数参与钢结构厂房施工的人员，在业务能力、文化素质等方面，均处于较低的水平，只有加大培训力度，才能避免设计要求被误解的情况出现，另外，这样做还能够使施工人员具有更高的专业水平，对施工的热情与积极性，自然也会得到激发。

结束语

总而言之，钢结构工程施工中应做好施工质量的控制工作，要明确钢结构的性能以及施工要点，有针对性地解决施工中的质量问题。本文对钢结构施工进行了分析，希望能够解决施工中产生的实际问题，为具体工程提供参考。

参考文献：

[1]冯志刚.钢结构桥梁施工质量问题与对策分析[J].交通世界，2019（36）：80-81.

[2]李石峰，占长志.分析钢结构焊接技术及其质量管理[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2019（12）：174-175.

[3]徐晓光.钢结构施工常见问题及防治[J].居舍，2019（36）：156.

[4]张勇.浅析钢结构防腐涂装施工质量控制[J].门窗，2019（23）：177+180.

[5]卞建东.钢结构涂装施工工艺及质量控制研究[J].门窗，2019（23）：187.

论文作者:乐珍

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6581cfd311a046458eed170c.html