# 试论油田采油技术中的节能技术论文_范凯

中国石油新疆培训中心（新疆技师学院） 新疆克拉玛依市 834000

摘要：在开发、供应及应用油气资源的时候，往往会消耗大量的资源能源，为此，相关的油田企业必须对此予以高度的重视，并采取有效的措施加以应对。加强油气开发中节能降耗技术的应用具有重要的实现意义。

关键词：油田采油技术；节能降耗技术

1国内采油工程技术发展历程阐释

根据国内采油工程技术发展历程可以了解到，采油工程技术发展可以被细化成三个阶段，具体如下：（1）开始阶段。采油工程最初起源于十九世纪中期，为油田开采的深入探索奠定了坚实基础。但因为油田开采处于初期发展阶段，所以采油设备始终有待完善，特别是采油工程技术的水平不高，且采油工艺缺乏成熟性。但在此期间，采油工程技术的成就仍十分显著，成功开展了火烧油层试验与人工举升试验，进一步推动了采油工程技术的发展。（2）发展阶段。近年来，基于国内大型油田的深度开采，采油工程技术的研发已经能够和多种油气藏的开采相适应，实现了采油工程技术多样化发展的目标。特别是分层开采工艺的重要性逐渐突显出来，在油田开采技术中的重要性也逐渐突显出来。（3）系统化阶段。基于科技水平的全面提高，油田开采领域产生了全新技术与工艺，不能够实现了改造和引进的目标，为国内油田开采的系统化发展提供了必要保障。特别是在全新管理体系与生产模式应用、规划的过程中，石油企业的发展也实现了生产系统的全面完善，融合了成本、技术、环保和效益等多方面内容，进一步促进了新时期背景下的油田开采工程项目的可持续发展。

2油田采油技术中的节能技术及其应用

2.1节能采油技术中的螺杆泵井节能采油技术

螺杆泵的另一个称呼为容积式转子泵，是一种新型的节能采油新技术，将人工以及机械有机的结合起来。这一节能采油技术具有低噪不高、流量较为均匀平稳等多种优势，可输送高粘度介质。按螺杆泵的螺杆数量可以划分为单螺杆泵、双螺杆泵以及三螺杆泵，而不同类型的螺杆泵的结构、参数、范围以及用途都存在着一定的差异性。螺杆泵井节能技术的优势主要体现在以下五个方面。其一，螺杆泵井采油节能技术对资金投入的需求不高。其二，螺杆泵井采油节能技术的操作方法相对较为简单。其三，螺杆泵井采油节能技术具有较强的适应性。其四，螺杆泵井节能采油技术的采油效果和效率相对更加优良。其五，螺杆泵井采油节能技术所使用的采油机械结构相对较为简单。因此，在油田的开采过程中运用螺杆泵井技术，不仅可以有效的降低油田开采的成本，还能够有效的提升油田开采的采油效率。由于其采油方面存在着多种优势，促使其得到国内采油行业的广泛使用，并对其进行一系列的优化，已实现对采油效果的进一步提升。在机械采油的过程中运用螺杆泵井节能采油技术，有利于机械采油系统的作用及功能的充分发挥，还有利于降低抽油杆断裂或漏油等问题的几率，从而确保油田开采的有序进行，提高采油过程中的节能环保效果，提升油田的开采效率及开采质量。在运用螺杆泵井节能采油技术进行油田开采的过程中，相关工作人员需要注意以下几点。首先，应该注意螺杆泵的运行状态。其运行过程中应该避免出现随意停机的现象，以确保抽油杆的安全及质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，在螺杆泵以较低速度运行时，应该注重对螺杆泵电流值的控制，确保其电流值能够处于正常范围的1.2倍以内。最后，在完成对螺杆泵过载情况的调节后，相关工作人员在离场前应该对螺杆机组的运行状态进行观察，确定其正常运行后方可离开现场。

2.2节能采油技术中的抽油机井节能采油技术

以往的抽油机井油田开采技术存在着一定的不足，主要体现在一下三个方面。第一，传统抽油机井油田开采技术在生产运用过程中，对安全性有着较高的要求，出现问题机故障的几率也相对较高。第二，传统抽油机井油田开采技术在实际的生产运用过程中，很难确保其运行数据的可靠性，在计算其负载的过程中存在着较高的误差。第三，传统抽油机井油田开采技术优越缺少对开采机械的进一步优化，使得抽油机井油田开采技术的负载速率以及生产效率较低，缺乏一定的合理性。由于抽油机采油技术对我国油田开采存在着重要的作用，对其进行完善和创新存在着重要的价值和作用。因此，通过对传统抽油机井采油技术的技术方面、设计思路进行具有科学性、合理性的创新及完善，成功的开发出新型抽油机井节能采油技术。在进行油田开发的过程中，运用能抽油机井节能采油技术不仅可以有效的提升采油效率，还能够对能源消耗过高的问题实现大幅度的降低，在实际的运行过程种其采油效果有着明显得提升。在油田开采中运用抽油机井节能采油技术时，为了进一步节能效果及采油效能，相关工作人员可以从以下三个方面进行。一是结合实际需求和具体情况对井的大小进行调整，比如，发现井的参数过高时，可以使用下调地面参数的方法进行调整。二是节能设备的引入，比如，在发现地面参数已经调整到最小数值时依然存在供液不足的问题时，可以通过更换小机型的方法来实现拱采关系平衡的目的，二为了进一步提升采油效率，相关工作人员可以通过引入配电箱、电机等设备的方式来实现。

2.3节能采油技术中的小井眼节能采油技术

在进行油田开采的过程中，通常会遇到产油量不高且油汲参数较低的状况，这种状况表明了这一油田的供油量存在着明显的不足，这一问题对这一油田的采油效率存在着制约作用，使得节能采油技术的应用效果也会受到一定影响，很难将节能采油技术的作用充分的发挥出来。因此，针对这种存在供油量较低的状况，在实际的油田开采过程中就应该将节能采油技术和小井眼节能采油技术有机的结合起来，以降低这一状况对采油效能的影响。小井眼的特征主要体现在井径小、钻井液用量小、资源投入少等方面，可以很好的降低对能源、采油成本的消耗。

3结语

在油田机械采油的过程中积极的运用采油节能技术，不仅可以有效的降低油田开采过程中对电能源的损耗，还可以有效的提升经济效益及社会效益，进而推动我国石油资源开采行业的可持续发展，确保我国社会经济的稳定发展。因此，采油企业在实际的开采生产过程中，应该积极的应用采油节能技术，加强对采用节能技术的研究和开发力度，进而提高采油效率和柴油质量，推动石油开采经济性及可靠性的提升。

参考文献：

[1]韩陆.油田采油节能技术探究[J].化学工程与装备，2018（11）：209+211.

[2]翟卫斌.浅谈油田采油技术中的节能技术[J].中国新技术新产品，2018（17）：57-58.

论文作者:范凯

论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期

论文发表时间:2019/7/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65890060ed6c1dace14cf27e.html