# 有线电视光纤到户网络的改造论文_刘桂香

天津广播电视网络有限公司静海分公司 天津 301600

摘要：网络技术改造了当前社会的多种业务形态，使其呈现全新的局面，在多种业务领域中，数据业务的变化最为明显，有线电视网络系统出现的发展性变化比较多，服务形式也逐渐出现了多样化的特点，在原有业务的基础上，又增加了高带宽建设与IP电视系统的构建业务，在基础形态的技术具有比较高的可靠性的前提下，移动、联通以及电信等通信运营商逐渐开启了技术革新，提升了网络建设水平，有线电视系统需要积极完成内部技术改造工作，应对通信运营商给出的挑战。现分析针对有线电视光纤开设的网路改造活动。

关键词：有线电视；光纤到户；网络；改造

前言：网络技术在现代社会中的渗入体现在很多方面，其给现代人的娱乐活动方式带去的影响极为明显，将更多全新的娱乐体验提供给现代人，收看电视节目是很多人的喜好，在网络技术的影响下，传统的电视设备逐渐具有了网络化与智能化的特点，三网融合需求逐渐被实现，更多的生产主体对电视信息传输程序进行了改造，通过网络改造这种技术手段来实现有线电视的全新改造需要，网络改造是一种极为可靠的道路，可帮助提升增值业务的服务水平。

1 核心技术

1.1 EOC技术

这种技术与现代以太网技术之间存在一定的联系，在同轴型的电缆系统中可以将以太网相关的数据信号传输到指定位置，该种技术的基础为电缆系统，在完成数据传输的工作后，可以辅助满足多种带宽应用需要，在应用该种技术时需关注两方面问题，包括调制EOC与基带EOC，两种不同的方法可适用于不同的网络建设环境，处理调频信号问题是技术应用的关键。

1.2 CMTS技术

这种技术具有以下应用优势，技术人员可以借助调制数字的技术手段来对音视频信号以及相关数据进行传输，在提供增值业务时，可以满足局域网以及互联网等多种网络接入需要。CMTS可以安全高效地对多种数据进行传送，还可以帮助调制射频，同时还可以帮助对协议加以处理，在双向改造的活动中具有极好的改造应用效果，对于网络线路也有着比较好的保护效果，进而使有线电视可以被更为稳定地使用，在这种技术条件下，HFC网络资源也可被使用。

1.3 无源光网络技术

无源光网络技术即为PON技术，其是一种光接入网技术，能够支持一点到多点应用：APON/BPON：APON/BPON主要以ATM协议为传输平台，其技术相对复杂，成本相对较高，且在速率和IP业务映射效率方面有着一定的局限性，因此当前基本已经不再使用；EPON/GEPON：EPON/GEPON的传输平台主要是以太网技术，其能够有效满足当前用户的宽带业务需求，但技术设备成本相对较高，且需要对技术标准不断更新。

1.4 以太网技术

在有线电视的网络建设工作中，需要运用的是具有点对点这一技术特点的以太网技术，在应用过程中，需要充分将交换设备以及媒体转换设备的技术应用价值展现出来，利用具有独立形式的光纤来完成接入点的处理任务，可以根据机房的应用需要，使用数个光纤信号收发设备，进而节约网建工作成本、缩减光纤的实际消耗以及实现点对点的特殊传输需要。

2 有线电视光纤到户网络的改造

2.1 系统设计

在有线电视光纤到户设计中，应针对广播电视系统以及数据网络分布状况，进行系统设计。通常状况下，在有线电视宽带光纤到户系统设计中，应该做到以下内容。第一，广播电视前端系统设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于目前VOD业务下行业务流还需要通过IPQAM进行承载，因此近期DVB广播业务需要在分中心机房（一级、二级）转换成RF信号，同IPQAM输出的RF信号进行混合，再经过1550nm宽带直调光发射机变成光信号传送到远端机房，在远端机房内使用多端口铒镱共掺光纤放大器进行放大负载用户光接收机、小光收等；第二，IP数据网的设计。在宽带网络业务逐渐拓展的背景下，不同的网络技术出现，通过EPON技术的运用，可以实现高校性、成熟性以及低价性的技术形式，通过点到多点结构的传输，可以实现信息的技术创新。

2.2 光分配网ODN设计

DVB系统的ODN定界为远端机房末级接入光纤放大器至用户光纤插座盒之间的网络。PON系统的ODN定界为OLT至ONU之间的网络。ODN 网络主要由光缆、光缆接头盒、光分路器、光纤跳线、光纤配线架、光缆交接箱、光缆分纤箱、蝶形光缆、光纤插座盒组成。

2.3 网络接入方案分析

EPON-OLT可以通过分前端光纤进入机房的分光器，并以此分光进入各个建筑楼道。ONU以LAN进入用户，承载着传输数字电视的点播信号与宽带上网等各项业务，并按照业务开展需求，为用户增加网管设备，以利于接入各项业务的终端。此模式的优势为扩充性好，可以承载各项业务的运行，而不需要占用频率资源，但是其施工难度较大，对维护人员的综合素质要求相对较高。EPON+LAN的技术选型方案，主要适用于刚刚成立新建好的小区用户，在该方案中，OLT同样处于汇聚层。

2.4 建设FTTH

FTTH接入方式，ONU入户的时延只有2ms，抖动<lms，能很好地支撑高清VOD以及语音等对网络指标要求很高的业务。对于FTTH技术中的分光原则来说，主要分为，第一，DVB业务可设置两至三级分光方式，PON系统设置两级分光方式；第二，分光器的部署力求集中统一，利于维护和调配；第三，分光器的部署位置尽量选在靠近用户的方位，以节省光纤终端资源的铺设工作。

2.5 光纤到户业务承载方式

光纤到户采用双纤方式承载业务，广播电视业务和宽带接入业务通过独立光纤传输，广播电视业务和宽带接入业务分别调制至不同光传输通道上。

2.6 有线电视的推广

在有线电视市场拓展的过程中，怎样提高网络以及服务质量，逐渐成为人们关注的焦点。对于部分地区而言，由于网络质量无法得到保障，维护人员相对较少，乡镇工作人员素质较低，会严重影响有线电视市场的拓展。因此，在该种背景下，应该大力加快网络资源的融入，通过有线电视宽带光纤到户工程的设计，建立规章制度及岗位责任制度，创设行业运行中的约束机制，并进行定点服务，增强员工专业素养，提高其工作水平。而且，在整个过程中也应该积极推广有线电视产业，创设良好的广播电视服务品牌，提高人们的满意度，以获得广大农民用户对电视品牌的青睐。

结语：在现阶段有线电视宽带光纤到户工程项目设计中，应该结合工程项目设计的状况，进行施工方案的优化，认识到有线电视项目设计中存在的问题，构建针对性的解决策略，逐渐提升有线电视宽带光纤到户工程项目设计的合理性。对于施工部门而言，应该结合广播电视项目设计的基本特点，进行系统设计、分配网设计及入户设计等，提高网络使用的有效性，提高人们对有线电视的认识，从而促进产业发展。

参考文献：

[1]陈建中.长兴镇前卫农场有线电视光纤到户改造工程实践[J].科技传播，2018，10（16）：86-89.

[2]单涛.农村有线电视宽带光纤到户工程的实践研究[J].西部广播电视，2018（13）：249.

[3]卢影.浅析有线电视农网光纤到户的建设特点和综合解决方案[J].中国有线电视，2018（02）：158-160.

[4]张媛媛.有线电视光纤到户网络改造方案浅析[J].科学技术创新，2018（15）：84-85.

[5]郭书刚.三网融合及光纤到户模式下视频传输发展趋势研究[J].西部广播电视，2018（02）：242-243.

论文作者:刘桂香

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/659115647e1dced141506d49.html